| ОАО «АРМАТУРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» Задвижки стальные клиновые штампосварные PN0,1МПа(1,0кгс/см2) DN1500/1400; PN0,16МПа(1,6кгс/см2) DN1400; PN0,40МПа(4,0кгс/см2) DN800…DN1200; PN0,6МПа(6,0кгс/см2) DN400…DN600; PN1,0МПа(10,0кгс/см2) DN150…DN300; PN1,6МПа(16кгс/см2) DN50…DN250, DN800; PN2,5МПа(25кгс/см2) DN50…DN800 г.Омск |
| --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |
| Разраб. | Килис |  |  |  | Лит. | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 16 |
|  |  |  |  |  | АРМАМАШ |
| Н. контр. | Белявская |  |  |  |  |
| Утв. | Науменко |  |  |  |  |

| Кодирование задвижек производится по схеме: AM XX-XXX-XX BXX CXX DXX EXX FXX XX-X Цифры, обозначающие тип арматуры- AM 170-задвижка стальная клиновая штампосварная Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN, мм Цифры, обозначающие номинальное давление(PN) Цифры, обозначающие материал корпусных деталей: В120 – сталь 20; В107 – Ст.3сп; В307 – 08Х18Н10Т; В311 – 10Х17Н13М3Т Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу: С010… С019 – фланцевые; С200,С100 – фланцевые, с ответными фланцами; С050- приварка встык Цифры, обозначающие тип управления: D00-ручное (маховик); D15-механический привод с конической передачей; D80-электропривод Цифры, обозначающие рабочую среду: Е00 – вода, пар, воздух и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды; Е01 – вода, пар, воздух, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год. Е03 – нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год. Е05 – вода, пар, воздух, нефтяной попутный и природный газ, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год. Е07 - вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% скорость коррозии материала не более 0,1 мм/год. Е06 - вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1% скорость коррозии материала не более 0,1 мм/год. Цифры, обозначающие температуру рабочей среды: F120 - 120оС; F200 - 200оС; F300 - 300оС; F425 - 425оС; Буквы, обозначающие климатическое исполнение: -У; -УХЛ; -Т Буквы, обозначающие класс герметичности затвора: -А; -В; -В1; -С; -С1; - D Примеры записи задвижки в технической документации и при заказе: Задвижка стальная клиновая штампосварная (типа 30нж946нж3), номинальным диаметром DN600, номинальным давлением PN6,0кгс/см2 (0,6МПа), из стали 10Х17Н13М3Т, фланцевое исполнение 1, управление через электропривод. Для рабочей среды - вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% при температуре от -60до +300οС, класс герметичности «А» AM 170-600-0,6 B311 C011 D80 E07 F300 ХЛ – А |
| --- |
| 2 | Зам. | AM 07004-13 |  |  | ТУ 3741-007-82999407-2015 | Лист |
| 1 | Зам. | AM 11001-11 |  |  |  | 3 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Рис. 1 |
|  |  |  |  |  | ТУ 3741-007-82999407-2015 | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07004-13 |  |  |  | 5 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Рис. 2 Задвижки на PN1,0 (типа т/ф 30с511нж(нж1); 30с911нж(нж1)) и на PN1,6 (типа т/ф 30с514нж(нж1); 30с914нж(нж1); 30нж514нж2(нж3); 30нж914нж2(нж3)) Таблица 1 Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L1 H H1 C010 C100 AM170-1500/1400-0,1 C010/ С200/С100 D15 1500/ 1400 700 844 3897 5455 2412 2661 AM170-1500/1400-0,1 C010/ С200/С100 D80 — 2372 2611 AM170-1400-0,16 C010/ С200/С100 D15 1400 710 854 3922 5480 2230 2444 AM170-1400-0,16 C010/ С200/С100 D80 — 2180 2394 Задвижки на PN4,0(типа т/ф 30с547нж(нж1); 30с947нж(нж1); 30нж547нж2(нж3); 30нж947нж2(нж3)) Таблица 2 Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L1 H H1 C010 C100 AM170-800-0,4 C010/ С200/С100 D15 800 470 604 2287 3225 1050 1182 AM170-800-0,4 C010/ С200/С100 D80 — 1000 1132 AM170-1000-0,4 C010/ С200/С100 D15 1000 550 684 2805 3955 1135 1272 AM170-1000-0,4 C010/ С200/С100 D80 — 1085 1222 AM170-1200-0,4 C010/ С200/С100 D15 1200 630 774 3353 4700 1820 2024 AM170-1200-0,4 C010/ С200/С100 D80 — 1770 1974 |
|  |  |  |  |  | ТУ 3741-007-82999407-2015 | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07004-13 |  |  |  | 6 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Задвижки на PN6,0(типа т/ф 30с46нж(нж1); 30с946нж(нж1); 30нж46нж2(нж3); 30нж946нж2(нж3)) Таблица 3 Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L1 H H1 C010 C100 AM170-400-0,6 C010/ С200/С100 D00 400 310 412 — 1706 251 295 AM170-400-0,6 C010/ С200/С100 D80 1256 — 242 286 AM170-500-0,6 C010/ С200/С100 D00 500 350 462 — 2105 393 449 AM170-500-0,6 C010/ С200/С100 D80 1560 — 367 423 AM170-600-0,6 C010/ С200/С100 D00 600 390 514 — 2440 538 614 AM170-600-0,6 C010/ С200/С100 D80 1881 — 512 588 Задвижки на PN10,0(типа т/ф 30с42нж(нж1); 30с942нж(нж1); 30нж42нж2(нж3); 30нж942нж2(нж3)) Таблица 4 Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L1 H H1 C010 C100 AM170-150-1,0 C010/ С200/С100 D00 150 210 296 — 795 63 79 AM170-150-1,0 C010/ С200/С100 D80 656 — 50 66 AM170-200-1,0 C010/ С200/С100 D00 200 230 330 — 957 94 114 AM170-200-1,0 C010/ С200/С100 D80 755 — 85 105 AM170-250-1,0 C010/ С200/С100 D00 250 250 350 — 1134 119 147 AM170-250-1,0 C010/ С200/С100 D80 876 — 109 137 AM170-300-1,0 C010/ С200/С100 D00 300 270 372 — 1367 167 200 AM170-300-1,0 C010/ С200/С100 D80 1039 — 158 191 Задвижки на PN16 (типа т/ф 31с91нж; 30с94п; 30с950нж) Таблица 5 Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L1 L2 H H1 C010 C100 С050 AM170-050-1,6 C010/ С200/С100 D00 50 178 278 — 340 400 19 26 — AM170-080-1,6 C010/ С200/С100 D00 80 203 313 430 515 29 39 AM170-100-1,6 C010/ С200/С100 D00 100 229 339 490 595 33 46 AM170-150-1,6 C010/ С200/С100 D00 150 350 474 630 775 90 113 AM170-200-1,6 C010/ С200/С100 D00 200 400 526 770 970 119 152 AM170-250-1,6 C010/ С200/С100 D00 250 450 590 905 1150 133 184 AM170-800-1,6 C010/ С200/С100 D00 800 1000 1204 1000 2536 — 1968 — 1868 Задвижки на PN25 (типа т/ф 30с65нж; 30с965нж; 30с507нж; 30с907нж) Таблица 6 Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L1 L2 H H1 C010 C100 С050 AM170-050-2,5 C010/ С200/С100 D00 50 250 358 — 324 380 19 26 — AM170-080-2,5 C010/ С200/С100 D00 80 280 394 374 460 28 38 AM170-100-2,5 C010/ С200/С100 D00 100 300 426 410 515 32 48 AM170-150-2,5 C010/ С200/С100 D00 150 350 476 565 730 87 111 AM170-200-2,5 C010/ С200/С100 D00/D80 200 400 560 675 890 110 140 AM170-250-2,5 C010/ С200/С100/С050 D00/D80 250 450 610 450 1200 1460 142 193 83 AM170-300-2,5 C010/ С200/С100/С050 D00/D80 300 500 672 500 1490 158 266 110 AM170-400-2,5 C050 D15/D80 400 — — 600 2660 — — — 540 AM170-500-2,5 C050 D15/D80 500 700 2905 990 AM170-600-2,5 C050 D15/D80 600 800 3270 1390 AM170-800-2,5 C050 D15/D80 800 1200 3960 2470 |
|  |  |  |  |  | ТУ 3741-007-82999407-2015 | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07004-13 |  |  |  | 7 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |