| . ООО «АРМАТУРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» Задвижки шиберные типа ЗМС,ЗШС г. Омск |
| --- |
| Утв. | Майстришин |  |  |  |  |
| . Кодирование задвижек производится по схеме: AM XXX-XXXх-XХX BXХX CXХX DXX EXX FXXХ GXX XX-X Буквы, обозначающие шифр изготовителя Цифры, обозначающие тип арматуры: AM 161 - задвижка шиберная с невыдвижным шпинделем; AM 181- задвижка шиберная маслонаполненная с невыдвижным шпинделем (ЗМС) AM 182- задвижка шиберная маслонаполненная с выдвижным шпинделем (ЗМС) AM 183- задвижка шиберная маслонаполненная с невыдвижным шпинделем с нижней крышкой AM 184 - задвижка шиберная маслонаполненная с выдвижным шпинделем с нижней крышкой Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN(мм) Буква, обозначающая конструктивное исполнение, если таковые имеются Цифры, обозначающие рабочее давление PР (МПа) Цифры, обозначающие материал корпусных деталей: В209 – 09Г2С; В220 – 20Х; В548 – 30ХМЛ; В549 – 35ХМЛ Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицу А.1 Цифры, обозначающие тип управления см. таблицу А.2 Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицу А.3 Цифры, обозначающие температуру рабочей среды: F080 - 80°C; F110 - 110°C Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора (указывается только по требованию заказчика) см. таблицу А.4 Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение: У1; ХЛ1; УХЛ1; Т1 Буквы, обозначающие класс герметичности затвора по ГОСТ Р 54808-2011: А; АА; B; C Примеры записи задвижки в технической документации и при заказе: Задвижка шиберная с выдвижным шпинделем DN80, на рабочее давление PN21 МПа (210 кгс/см2), из стали 30ХМЛ, фланцевого исполнения под прокладку овального сечения, с ручным приводом (маховик), рабочая среда- нефть, газ, газоконденсат, вода пластовая с суммарным содержанием H2S и CO2 до 6% (исполнение К2) температуре до 80°С, климатическое исполнение ХЛ1 и класса герметичности «А»» AM 182-080-21 B548 C017 D00 E13 F080 ХЛ1 – А |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение А ТАБЛИЦЫ КОДИРОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ Тип присоединения к трубопроводу «С» Таблица А.1 Код Тип присоединения С010 Фланцевое соединение С017 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения : исп.7 - ГОСТ 12815; ГОСТ 28919; J-ГОСТ Р 54432; RJF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN, API С030 Муфтовое резьбовое исполнение С031 Муфтовое соединение с внутренней метрической резьбой С032 Муфтовое соединение с внутренней трубной цилиндрической резьбой С033 Муфтовое соединение с внутренней трубной конической резьбой С034 Муфтовое соединение с внутренней конической дюймовой резьбой С050 Патрубки под приварку встык С051 Патрубки по ГОСТ 16037 под приварку встык С052 Патрубки по ASME B16.25 или ASME B31.4 под приварку встык С110 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами приварными встык по ГОСТ 12821, ГОСТ 28919, ASME, EN 1092-1, DIN, . . . . . С117 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения: исп. 7 - ГОСТ 12815; ГОСТ 28919; J-ГОСТ Р 54432; ГОСТ 28919; RJF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык . Тип управления «D» Таблица А.2 Код Тип управления D00 Ручное управление (маховик) D13 Механический привод с червячной передачей D15 Механический привод с конической передачей D50 Пневмогидравлический привод D70 Гидравлический привод D80 Под электрический привод D81 Электропривод производства Тулаэлектропривод D82 Электропривод производства БЭМЗ D83 Электропривод производства фирмы AUMA D84 Электропривод производства фирмы “ZPA PECKY” D86 Электропривод производства ГЗ Электропривод D87 Электропривод производства ОАО "ЗЭиМ" г Чебоксары D88 Электропривод ЭВИМТА производства ФГУП "Уфимское приборостроительное производственное объединение" D89 Электропривод "ГУСАР" и "ТОМПРИН" производства НПО "Сибирский машиностроитель" | D90 Электропривод типа РЭМТЭК производства ООО"Томская электронная компания" |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| . Приложение А Рабочая среда «E» Таблица А.3 Код Рабочая среда | E03 Нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии ≤ 0,1 мм/год. Е11 Нефть, газ, газоконденсат, вода пластовая с суммарным содержанием H2S и CO2 до 0,003% Е12 Нефть, газ, газоконденсат, вода пластовая с содержанием CO2 до 6% (соответствует исполнению К1 ГОСТ 13846) Е13 Нефть, газ, газоконденсат, вода пластовая с суммарным содержанием H2S и CO2 до 6% (соответствует исполнению К2 ГОСТ 13846) Е14 Нефть, газ, газоконденсат, вода пластовая с суммарным содержанием H2S и CO2 до 25% (соответствует исполнению К3 ГОСТ 13846) Е20 Рабочая среда по согласованию с заказчиком Материал уплотнения затвора «G » Таблица А.4 Код Уплотнение G00 Легированная сталь G60 Эластомер G00+60 Шибер наплавка, седло с двух сторон полимер G00+00/60 Шибер наплавка, седло со стороны шибера наплавка, с другой стороны полимер G71 Азотирование G71+60 Шибер азотирование, седло с двух сторон полимер G71+71/60 Шибер азотирование, седло со стороны шибера азотирование, с другой стороны полимер |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| . Приложение Б Конструктивные исполнения и габаритные характеристики AM 181 D00 AM 182 D00 Рис. Б.1 Рис. Б.2 AM 184 D00 AM 183 D00 Рис. Б.3 Рис. Б.4 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| . Приложение Б Задвижки шиберные маслонаполненные с невыдвижным шпинделем (Рис. Б.1) Таблица Б.1 Код DN NPS PР, кгс/см2 (PSI) Размеры, мм n L D D1 D2 H H1 b d AM 181-050-14 C017 D00 50 21/16 140(2000) 295 165 127 82,55 523 396 34 19 8 AM 181-050а-14 C017 D00 425 303 AM 181-050-21 C017 D00 210(3000) 371 215 165 95,25 530 396 | 46 25 AM 181-050а-21 C017 D00 440 303 AM 181-050-35 C017 D00 350(5000) 371 215 165 95,25 533 396 46 25 AM 181-050а-35 C017 D00 440 303 AM 181-065-14 C017 D00 65 29/16 140(2000) 333 190 149 101,6 565 414 37 23 AM 181-065а-14 C017 D00 | 488 343 AM 181-065-21 C017 D00 210(3000) 422 245 190,5 107,9 570 414 50 28 AM 181-065а-21 C017 D00 500 343 AM 181-065-35 C017 D00 350(5000) 422 245 190,5 107,9 571 414 50 28 AM 181-065а-35 C017 D00 500 343 AM 181-080-14 C017 D00 80 31/16 140(2000) 359 210 168 149,2 657 469 40 23 AM 181-080а-14 C017 D00 602 425 AM 181-080-21 C017 D00 210(3000) 435 242 190,5 123,82 654 469 46 25 AM 181-080а-21 C017 D00 602 425 AM 181-080-35 C017 D00 350(5000) 473 265 203 136,5 654 469 56 32 AM 181-080а-35 C017 D00 610 425 AM 181-100-14 C017 D00 100 41/16 140(2000) 435 275 216 149,2 784 558 46 25 AM 181-100а-14 C017 D00 704 478 AM 181-100-21 C017 D00 210(3000) 511 292 235 149,23 790 558 53 32 AM 181-100а-21 C017 D00 707 478 AM 181-100-35 C017 D00 350(5000) 549 310 241 161,9 773 558 62 36 AM 181-100а-35 C017 D00 693 478 AM 181-180-35 C017 D00 180 71/16 350(5000) 813 395 317,5 211,1 1065 685 92 39 12 Задвижки шиберные маслонаполненные с выдвижным шпинделем (Рис. Б.2) Таблица Б.2 Код DN NPS PР, кгс/см2 (PSI) Размеры, мм n L D D1 D2 H H1 b d AM 182-050-14 C017 D00 50 21/16 140(2000) 295 165 127 82,55 516 ― 33,4 19 8 AM 182-050-21 C017 D00 210(3000) 300 215 165 95,25 ― 379 38,5 26 8 AM 182-050-35 C017 D00 350(5000) 371 215 165 95,25 505 ― 38,5 26 8 AM 182-065-14 C017 D00 65 29/16 140(2000) 300 190 149,2 101,6 ― 425 36,6 23 8 AM 182-065-21 C017 D00 210(3000) 340 245 190,5 107,95 ― 402 41,5 30 8 AM 182-065а-21 C017 D00 422 590 ― AM 182-065-35 C017 D00 350(5000) 422 245 190,5 107,95 590 ― 49,3 30 8 AM 182-080-21 C017 D00 80 31/16 210(3000) 380 240 190,5 123,82 ― 475 38,5 26 8 AM 182-080а-21 C017 D00 435 650 ― 46,1 AM 182-100-21 C017 D00 100 41/16 210(3000) 511 290 235 149,23 810 ― 52,4 33 8 Задвижки могут изготавливаться с другими значениями строительной длины, а по желанию заказчика изготавливаться под установку различных типов электроприводов, например, рисунок Б.7. |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| . Приложение Б Задвижка шиберная маслонаполненная с выдвижным шпинделем с нижней крышкой (Рис. Б.3) Таблица Б.3 Код DN NPS PР, кгс/см2 (PSI) Размеры, мм n L D D1 D2 H H1 b d AM 184-050-70 C017 D00 50 21/16 700(10000) 520 200 158,8 86,23 430 274 44 23 8 AM 184-050a-70 C017 D00 521 480 305 AM 184-050-105 C017 D00 1050(15000) 483 222 174,8 500 435 51 25 AM 184-065-70 C017 D00 65 29/16 700(10000) 565 230 184,2 102,77 427 376 51,3 25 AM 184-065a-70 C017 D00 232 505 355 AM 184-065-105 C017 D00 1050(15000) 533 254 200,2 525 508 57,2 29 AM 184-080-70 C017 D00 80 31/16 700(10000) 619 270 215,9 119 491 385 58,4 29 AM 184-080a-70 C017 D00 528 414 AM 184-080-105 C017 D00 1050(15000) 598 287 230,1 548 543 64,3 32 AM 184-100-70 C017 D00 100 41/16 700(10000) 670 316 258,8 150,62 642 502 70,4 32 AM 184-100-105 C017 D00 1050(15000) 737 360 290,6 662 675 78,5 38 Задвижка шиберная маслонаполненная с невыдвижным шпинделем с нижней крышкой (Рис. Б.4) Таблица Б.4 Код DN NPS PР, кгс/см2 (PSI) Размеры, мм n L D D1 D2 H H1 b d AM 183-100-35 C017 D00 100 41/16 350(5000) 549 310 241 161,9 62 36 8 Задвижки шиберные ЗШС (Рис. Б.5) Таблица Б.5 Код DN PР,, МПа (кгс/см2) Размеры фланцев Размеры, мм n L D D1 D2 H b d AM 161-050-16 C017 D00 50 16(160) ГОСТ 12815 292 195 145 95 580 27 26 4 AM 161-050-25 C017 D00 25(250) ГОСТ 28919 371 215 165 95,2 590 38 25 8 AM 161-050-50 C017 D00 50(500) 521 215 165 95,2 575 38 25 8 AM 161-080-16 C017 D00 80 16(160) ГОСТ 12815 356 230 180 130 690 33 26 8 AM 161-080-50 C017 D00 50(500) ГОСТ 28919 619 242 190,5 136,5 696 48 32 8 AM 161-100-16 C017 D00 100 16(160) ГОСТ 12815 432 265 210 145 790 37 30 8 AM 161-100-25 C017 D00 25(250) ГОСТ 28919 550 292 235 149,2 795 45 32 8 Задвижки могут изготавливаться с другими значениями строительной длины, а по желанию заказчика изготавливаться под установку различных типов электроприводов, например, рисунок Б.7. |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| . Приложение Б AM 161 D00 AM 181 D00 AM 181 D83 Рис. Б.5 Рис. Б.6 Рис. Б.7 Задвижки маслонаполненные (рис. 6) Таблица Б.6 Код DN, мм (in) PР,, МПа (psi) Присоединительные размеры Размеры, мм Масса, кг L H D0 AM 181-050b-14 C017 D00 50 (21/16) 14(2000) ГОСТ 28919 295 572 280 53,5 AM 181-050-14 C030 D00 60 ГОСТ 633 245 44 AM 181-050c-14 C017 D00 Spec API/ISO 10423 295 72 AM 181-050b-21 C017 D00 21(3000) ГОСТ 28919 371 570 320 72 AM 181-050-21 C030 D00 60 ГОСТ 633 245 69 AM 181-050c-21 C017 D00 Spec API/ISO 10423 371 75 AM 181-050d-21 C017 D00 2′′LP API STD 58 245 50 AM 181-050b-35 C017 D00 35(5000) ГОСТ 28919 371 586 89 AM 181-050c-35 C017 D00 Spec API/ISO 10423 80 AM 181-050-70 C017 D00 70(10000) ГОСТ 28919 521 575 500 130 AM 181-065b-14 C017 D00 65 (29/16) 14(2000) РД 26-16-40 350 536 320 46 AM 181-065b-21 C017 D00 21(3000) 350 642 96 AM 181-065c-21 C017 D00 536 48 AM 181-065d-21 C017 D00 ГОСТ 28919 370 608 87 AM 181-065e-21 C017 D00 422 574 74,5 AM 181-065f-21 C017 D00 Spec API/ISO 10423 75,5 AM 181-065b-35 C017 D00 35(5000) РД 26-16-40 350 650 320 96 AM 181-065c-35 C017 D00 ГОСТ 28919 422 102 AM 181-065d-35 C017 D00 Spec API/ISO 10423 102 AM 181-065-70 C017 D00 70(10000) ГОСТ 28919 565 1045 500 170 AM 181-080b-14 C017 D00 80 (31/8) 14(2000) 359 620 350 89,5 AM 181-080c-14 C017 D00 Spec API/ISO 10423 AM 181-080b-21 C017 D00 21(3000) ГОСТ 28919 435 708 115 AM 181-080c-21 C017 D00 Spec API/ISO 10423 AM 181-080b-35 C017 D00 35(5000) ГОСТ 28919 473 718 169 AM 181-080c-35 C017 D00 Spec API/ISO 10423 140 AM 181-080-50 C017 D00 70(10000) ГОСТ 28919 619 1069 500 190 AM 181-100b-14 C017 D00 100 (41/16) 14(2000) 435 790 350 140 AM 181-100b-21 C017 D00 21(3000) ГОСТ 12815 511 782 500 203 AM 181-100b-35 C017 D00 35(5000) ГОСТ 28919 550 815 500 274 AM 181-100c-35 C017 D00 Spec API/ISO 10423 250 AM 181-100d-35 C017 D00 ГОСТ 28919 823 314 AM 181-100-70 C017 D00 70(10000) 670 1216 323 AM 181-150-16 C017 D00 150 (57/8) 21(3000) РД 26-16-40 613 966 600 267 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |