|  | ООО «АРМАМАШ» Арматура регулирующая г.Омск |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |

|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Кодирование клапанов производится по схеме: AM XХX-XXX-XXX BXXХ CXXХ DXX EXX FXXХ GXX KXX XXХХ Буквы, обозначающие шифр предприятия-изготовителя Цифры, обозначающие тип арматуры: AM 510 - клапан регулирующий односедельный (НО); AM 511 – то же что AM 510 (НЗ); AM 520 - клапан регулирующий двухседельные (НО); AM 521 – то же что AM 520 (НЗ); AM 530 - клапан регулирующий клеточный; AM 540 - клапан отсечной (НО); AM 541 - клапан отсечной (НЗ); AM 550 - клапан регулирующий давление (регулятор давления после себя) AM 551 - клапан регулирующий давление (регулятор давления до себя) Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN(мм) Цифры, обозначающие номинальное давление PN (МПа) Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу А.1 Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицу А.2 Цифры, обозначающие тип управления см. таблицу А.3 Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицу А.4: Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу А.5 Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора см. таблицу А.6 Цифры, обозначающие пропускную способность (расход) в т/ч Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. п. 1.2.4 Примеры записи клапанов в технической документации и при заказе: Клапан регулирующий двухседельный (типа 25ч37нж (НО)), номинальным диаметром DN50, номинальным давлением PN1,6 (МПа), из чугуна СЧ20, фланцевое исполнение 1, управление МИМ 250, уплотнение в затворе «металл по металлу», условной пропускной способностью 40 т/ч. Для рабочей среды - вода, пар, воздух и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды при температуре от -15до +300οС AM 520 – 050 – 1,6 B901 C011 D61 E00 F300 G00 K40 У1 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |

|  | Приложение А ТАБЛИЦЫ КОДИРОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ Материал корпусных деталей «В» Таблица А.1 Код Марка материала Код Марка материала В120 Сталь 20 В510 Литейная легированная В209 09Г2С В516 20ГЛ В213 13ХФА В517 20ГМЛ В223 20ЮЧ В550 Литейная, коррозионностойкая В310 10Х17Н13М2Т В552 08Х18Н10ТЛ В313 12Х18Н10Т В556 10Х18Н9Л В500 Сталь литейная В557 10Х18Н9ТЛ В503 20Л В559 12Х18Н9Л В504 25Л В560 12Х18Н9ТЛ В510 Литейная легированная В561 12Х18Н12М3ТЛ В514 15ГСЛ В901 Чугун СЧ20 В516 20ГЛ В902 Чугун СЧ25 В517 20ГМЛ В910 Чугун КЧ30-6 Примечание: 1. На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, может быть указан обобщающий код, например, В500 или В550. На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактическую марку, например, В504 или В561и пр. 2. По требованию заказчика клапаны изготавливаются из других материалов. Тип присоединения к трубопроводу «С» Таблица А.2 Код Тип присоединения С010 Фланцевое соединение С011 Фланцевое с соединительным выступом: ГОСТ 33259 С012 Фланцевое с выступом: E- ГОСТ 33259 С013 Фланцевое с впадиной: F- ГОСТ 33259 С014 Фланцевое с шипом: C,L- ГОСТ 33259 С015 Фланцевое с пазом: D,M- ГОСТ 33259 С017 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения: J- ГОСТ 33259 С018 Фланцевое без соединительного выступа: A- ГОСТ 33259 С030 Муфтовое резьбовое исполнение С040 Цапковое резьбовое исполнение С050 Патрубки под приварку встык С110 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами приварными встык по ГОСТ 33259 С210 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами плоскими приварными по ГОСТ 33259 Примечание: На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, можно указывать обобщающий код С010. На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактическую марку, например, С017. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Тип управления «D» Таблица А.3 Код Тип управления D00 Исполнительный механизм с ручным управлением (РИМ) D61 Мембранный исполнительный механизм (МИМ) | D62 Поршневой исполнительный механизм (ПИМ) D82 Электропривод производства БЭМЗ D83 Электропривод производства фирмы AUMA D92 Электрический исполнительный механизм прямоходный ЭИМ-МЭП D96 Электрический исполнительный механизм однооборотный ЭИМ-МЭО D97 Электрический исполнительный механизм многооборотный ЭИМ-МЭМ D98 Электрический исполнительный механизм прямоходный кривошипный ЭИМ-МЭПК Рабочая среда «E» Таблица А.4 Код Рабочая среда E00 Вода, пар, воздух и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды | E01 вода, пар, воздух и другая жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой. Скорость коррозии ≤ 0,1 мм/год. E05 Природный, коксовый, доменный газ и другие среды слабой агрессивности E06 Азот, аргон и другая жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой E07 Агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты Е20 Рабочая среда по согласованию с заказчиком Максимальная температура рабочей среды «F» Таблица А.5 Код Температура, ОС Код Температура, ОС F150 До +150 F300 До +300 F200 До +200 F450 До +450 F220 До +220 F475 До +475 F250 До +250 F600 До +600 Материал уплотнения затвора «G » Таблица А.6 Код Уплотнение Код Уплотнение G00 Легированная сталь | G20 Пластмасса G01 12Х18Н10Т G30 Фторопласт G02 Сталь типа 20Х13 G31 Фторопласт 40 G03 ЦН-6 G40 Без вставных и наплавных колец G04 ЦН-12М G50 Резина G11 Бронза Примечание: На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, можно указывать обобщающий код G00 . На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактическую марку, например, G03. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 25 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Приложение Б Общие виды, габаритные и присоединительные размеры Клапаны регулирующие односедельные Стальные типа 13с(нж)85п(нж, бк) с МИМ Рис. Б.1 Таблица Б.1 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 510 - 040 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D61 G00/20/40 40 200 145 110 760 18 4 52 AM 510 - 050 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D61 G00/20/40 50 230 160 125 780 56 AM 510 - 080 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D61 G00/20/40 80 310 195 160 920 176 AM 510 - 100 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D61 G00/20/40 100 350 215 180 980 8 204 AM 510 - 150 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D61 G00/20/40 150 480 280 240 1180 22 234 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Стальные типа 25с(нж)947нж с ЭИМ Рис. Б.2 Таблица Б.2 Обозначение DN PN МПа Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 511 – 015 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K0,1 ... 4,0* 15 1,6 2,5 4,0 130 95 65 365-440 14 4 5,5-10 AM 511 – 020 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K1,6 … 6,3* 20 150 | 105 75 370-440 6,0-11 AM 511 – 025–1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K1,6 … 10* 25 160 115 85 375-535 7,0-12 AM 511 – 032 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K6,3/10/16 32 180 135 100 420-550 9-13 AM 511 – 040 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K10/16/25 40 200 145 110 445-580 12-18 AM 511 – 050 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K16/25/40 50 230 160 125 495-580 16-20 AM 511 – 065 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K25/40/63 65 290 180 145 595 18 8 31-33 AM 511 – 080 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K40/63/100 80 310 195 160 595-745 34-36 AM 511 – 100 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K63/100/160 100 1,6 350 215 180 610-750 43-46 2,5;4,0 230 190 22 AM 511 – 125 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K100/160/250 125 | 1,6 400 245 210 755-790 18 68-85 2,5;4,0 270 220 26 AM 511 – 150 – 1,6/2,5/4,0 В504/560 C010 D92 G00 K160/250/400 150 1,6 480 280 240 810-840 22 102-110 2,5;4,0 300 250 26 AM 511 – 200 – 1,6 В504/560 C010 D92 G00 K250/400/630 200 1,6 600 | 335 295 870 22 12 140-148 2,5 360 310 26 4,0 375 320 30 AM 511 – 250 – 1,6 В504/560 C010 D92 G00 K500/630/1000/1250 250 1,6 730 405 355 870 26 280 2,5 425 370 30 AM 511 – 300 – 1,6 В504/560 C010 D92 G00 K1000/1250/1400/1600 300 1,6 | 850 460 410 940 26 350 2,5 485 430 30 16 * Ряд пропускной способности (расхода) 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 10. Размер «Н» и масса зависит от типа ЭИМ, входящего в комплект поставки клапана. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Стальные с МИМ, ручным управлением и электроприводом на PN 16 … 160 кгс/см2 Рис. Б.3 Таблица Б.3 Обозначение DN PN МПа Размеры, мм Масса, кг L D Н H1 Н2 D61 D00 D83 AM 511 – 025 – 1,6 В120* C010 D00/61/83 K0,1 ... 12** 25 1,6 160 115 500 365 841 29 26 60 AM 511 – 050 – 1,6/2,5/4,0 В120* C010 D00/61/83 K16/25/40 50 1,6-4,0 | 230 160 630 520 1035 42 40 85 AM 511 – 050 – 6,3 В120* C010 D00/61/83 K16/25/40 6,3 300 175 53 51 95 AM 511 – 050 – 10/16 В120* C010 D00/61/83 K16/25/40 10; 16 195 74 73 115 AM 511 – 100 – 1,6/2,5/4,0 В120* C010 D00/61/83 K63/100/160 100 1,6-4,0 350 230 1000 732 1250 120 96 135 AM 511 – 100 – 6,3 В120* C010 D00/61/83 K63/100/160 6,3 430 250 140 115 154 AM 511 – 100 – 10/16 В120* C010 D00/61/83 K63/100/160 10; 16 265 194 169 207 AM 511 – 150 – 1,6/2,5/4,0 В120* C010 D00/61/83 K160/250/400 | 150 1,6-4,0 480 300 1125 750 1260 200 172 217 AM 511 – 150 – 6,3 В120* C010 D00/61/83 K160/250/400 6,3 550 340 244 215 250 AM 511 – 150 – 10/16 В120* C010 D00/61/83 K160/250/400 10; 16 350 320 293 360 AM 511 – 200 – 1,6/2,5/4,0 В120* C010 D00/61/83 K250/400/630 200 1,6-4,0 600 375 1180 850 1340 287 255 320 AM 511 – 200 – 6,3 В120* C010 D00/61/83 K250/400/630 6,3 650 405 290 310 340 AM 511 – 200 – 10/16 В120* C010 D00/61/83 K250/400/630 10; 16 430 657 618 671 AM 511 – 250 – 1,6/2,5/4,0 В120* C010 D00/61/83 K400/630/1000 250 1,6-4,0 730 445 1400 920 1500 581 496 512 AM 511 – 250 – 6,3 В120* C010 D00/61/83 K400/630/1000 6,3 780 470 1455 728 617 673 AM 511 – 300 – 1,6/2,5/4,0 В120* C010 D00/61/83 K680…1600*** 300 1,6-4,0 850 | 510 1457 925 1510 776 760 784 AM 511 – 300 – 6,3 В120* C010 D00/61/83 K680…1600*** 6,3 900 530 1580 1034 1015 960 AM 511 – 400 – 1,6/2,5 В120* C010 D00/61/83 K1250 400 1,6; 2,5 1100 610 1571 1040 1700 935 925 947 AM 511 –400 – 4,0 В120* C010 D00/61/83 K1250 | 4,0 655 1731 990 984 1000 AM 511 – 500 – 1,6/2,5 В120* C010 D00/61/83 K1250 … 2500 500 1,6; 2,5 1300 730 1805 - 1850 1205 - 1275 AM 511 – 500 – 4,0 В120* C010 D00/61/83 K1250 … 2500 4,0 755 2015 1350 1395 * Возможно изготовление из В209, В213, В223, В310, В313 и других материалов. ** Ряд пропускной способности (расхода) 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 10. *** Ряд пропускной способности (расхода) 1000, 1250, 1400, 1600. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Чугунные типа 25ч945нж с ЭИМ Рис. Б.4 Таблица Б.4 Обозначение DN PN МПа Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 511 - 015 – 1,6 В901 C010 D92 G00 K0,1 … 4,0* 15 1,6 130 95 65 350-440 14 4 5,5-10 AM 511 - 020 – 1,6 В901 C010 D92 G00 K1,6 … 6,3* 20 150 105 75 6-11 AM 511 - 025 – 1,6 В901 C010 D92 G00 K1,6 … 16* 25 160 115 85 360-530 | 7-12 AM 511 - 032 – 1,6 В901 C010 D92 G00 K6,3/10/16 32 180 135 100 400-550 18 9-13 AM 511 - 032 – 2,5 В910 C010 D92 G00 K6,3/10/16 2,5 AM 511 - 040 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К16/25/40 40 16 200 145 110 410-555 12-18 AM 511 - 040 – 2,5 В910 C010 D92 G00 К16/25/40 2,5 AM 511 - 050 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К16/25/40/63 50 16 230 160 125 470-565 16-20 AM 511 - 050 – 2,5 В910 C010 D92 G00 К16/25/40/63 2,5 AM 511 - 065 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К25/40/63/100 65 16 290 180 145 570 8 31-33 AM 511 - 065 – 2,5 В910 C010 D92 G00 К25/40/63/100 2,5 AM 511 - 080 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К40/63/100/160 80 16 310 195 160 575-745 34-36 AM 511 - 080 – 2,5 В910 C010 D92 G00 К40/63/100/160 2,5 AM 511 - 100 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К63/100/160/250 100 1,6 350 215 180 600-775 43-46 AM 511 - 125 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К100/160/250 125 400 245 210 795-820 68-85 AM 511 - 150 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К160/250/400 150 480 280 240 820 22 102 AM 511 - 200 – 1,6 В901 C010 D92 G00 K250/400/630 200 600 335 295 870 12 140 AM 511 - 250 – 1,6 В901 C010 D92 G00 K400/630/800 250 730 405 355 900 26 200 AM 511 - 300 – 1,6 В901 C010 D92 G00 K630/800/1000 300 850 460 410 970 315 * Ряд пропускной способности (расхода) 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 10. Размер «Н» и масса зависит от типа ЭИМ, входящего в комплект поставки клапана. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 29 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Чугунные типа 25ч943нж с ЭИМ на PN 16 кгс/см2 Рис. Б.5 Таблица Б.5 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 D2 H d AM 511 - 015 – 1,6 В901 C010 D92 G00 K0,1/0,16/0,25/0,4/0,63/1,0/1,6/2,5/3,2 15 130 95 65 47 490 14 4 18 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 30 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Чугунные угловые типа 25ч946п(нж) с ЭИМ на PN 16 кгс/см2 Рис. Б.6 Таблица Б.6 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 D2 H d AM 512 - 015 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 K0,1 … 4,0* 15 90 95 65 46 350-440 14 4 5,5-10 | AM 512 - 020 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 K1,6 … 6,3* 20 95 105 75 56 6-11 AM 512 - 025 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 K1,6 … 16* 25 100 115 85 65 360-530 7-12 AM 512 - 032 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 K6,3/10/16 32 105 135 100 76 400-550 18 9-13 AM 512 - 040 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 К16/25/40 40 115 145 110 84 410-555 12-18 AM 512 - 050 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 К16/25/40/63 50 125 160 125 99 470-565 16-20 AM 512 - 065 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 К25/40/63/100 65 145 180 145 118 570 8 31-33 | AM 512 - 080 – 2,5 В910 C010 D92 G00/20 К40/63/100/160 80 155 195 160 132 575-745 34-36 AM 512 - 100 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 К63/100/160/250 100 175 215 180 156 600-775 43-46 AM 512 - 125 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 К100/160/250 125 400 245 | 210 184 795-820 68-85 AM 512 - 150 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 К160/250/400 150 225 280 240 211 820 22 102 AM 512 - 200 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 K250/400/630 200 275 335 295 266 870 12 140 AM 512 - 250 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 K400/630/800 250 | 325 405 355 320 900 26 280 AM 512 - 300 – 1,6 В901 C010 D92 G00/20 K630/800/1000 300 375 460 410 370 970 350 * Ряд пропускной способности (расхода) 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 10. Размер «Н» и масса зависит от типа ЭИМ, входящего в комплект поставки клапана. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Клапаны регулирующие двухседельные Рис. Б.7 Стальные типа 25с(нж)28бр (НЗ), 25с(нж)6бр (НЗ) с МИМ на PN 40 кгс/см2 Таблица Б.7 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 521 - 050 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D61 G11 50 230 160 125 840 18 | 4 56 AM 521 - 150 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D61 G11 150 480 300 250 1300 26 8 217 AM 521 - 250 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D61 G11 250 730 445 385 1425 33 12 550 AM 521 - 300 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D61 G11 300 850 510 450 2065 33 16 850 Стальные типа 25с40нж (НО), 25с42нж (НЗ) с МИМ на PN 40 кгс/см2 Таблица Б.8 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 520 - 050 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D61 G00 50 230 160 125 840 18 4 52 AM 520 - 150 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D61 G00 150 480 300 250 1300 26 8 217 AM 520 - 250 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D61 G00 250 730 445 385 1425 33 12 743 AM 520 - 300 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D61 G00 300 850 510 450 1500 33 16 1021 В таблице приведены параметры нормально открытых клапанов AM 520, для нормально закрытых клапанов следует изменить код на AM 521. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Стальные типа 25с(нж)903бр(нж,бк) с МЭП на PN 40 кгс/см2 Рис. Б.8 Таблица Б.9 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 521 - 050 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D92 G00/11/40 50 230 160 125 545 18 4 80 AM 521 - 150 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D92 G00/11/40 150 480 300 250 688 26 8 220 AM 521 - 250 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D92 G00/11/40 250 730 445 385 1260 33 12 735 AM 521 - 300 – 4,0 В503/504/556/557 C010 D92 G00/11/40 300 850 510 450 1658 33 16 968 Размер «Н» и масса зависит от типа МЭП, входящего в комплект поставки клапана |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 33 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Стальные типа 25с(нж)48нж, 25с(нж)50нж, 25с(лс,нж)948нж с МИМ, МЭП и МЭПК на PN 16 … 63 кгс/см2 Рис. Б.9 Таблица Б.10 Обозначение DN PN МПа Размеры, мм n Масса, кг L D D1 Н H1 Н2 H3 d D61 D92 D98 AM520–025–1,6/2,5/4,0 В504* C010 D61/92/98 K4,0 ... 16** 25 1,6-4,0 160 115 85 127 645 1160 950 14 4 35 80 40 AM520–025–6,3 В504* C010 D61/92/98 K4,0 ... 16** 6,3 210 135 100 18 38 83 43 AM520–040–1,6/2,5/4,0 В504* C010 D61/92/98 K10 ... 40** 40 1,6-4,0 200 145 110 143 685 1140 930 40 81 41 AM520–040–6,3 В504* C010 D61/92/98 K10 ... 40** 6,3 260 165 125 22 44 85 45 AM520–050–1,6/2,5 В504* C010 D61/92/98 K16 … 63** 50 1,6;2,5 230 160 163 725 1190 968 18 58 99 58 AM520–050–4,0 В504* C010 D61/92/98 K16 … 63** 4,0 AM520–050–6,3 В504* C010 D61/92/98 K16 … 63** 6,3 300 175 135 22 62 103 72 AM520–080–1,6 В504* C010 D61/92/98 K40 … 160** 80 1,6 310 195 160 220 1050 1360 1091 18 8 100 117 75 AM520–080–2,5 В504* C010 D61/92/98 K40 … 160** 2,5 AM520–080–4,0 В504* C010 D61/92/98 K40 … 160** 4,0 AM520–080–6,3 В504* C010 D61/92/98 K40 … 160** 6,3 380 210 170 22 107 124 82 AM520–100–1,6 В504* C010 D61/92/98 K63 … 250** 100 1,6 350 215 180 265 1130 1440 1210 18 138 140 110 AM520–100–2,5 В504* C010 D61/92/98 K63 … 250** 2,5 230 190 22 AM520–100–4,0 В504* C010 D61/92/98 K63 … 250** 4,0 AM520–100–6,3 В504* C010 D61/92/98 K63 … 250** 6,3 430 250 200 26 159 144 134 AM520–150–1,6 В504* C010 D61/92/98 K160 … 500** 150 1,6 480 280 240 328 1255 1565 1335 22 250 266 226 AM520–150–2,5 В504* C010 D61/92/98 K160 … 500** 2,5 300 250 26 AM520–150–4,0 В504* C010 D61/92/98 K160 … 500** 4,0 AM520–150–6,3 В504* C010 D61/92/98 K160 … 500** 6,3 550 340 280 33 275 290 250 AM520–200–1,6 В504* C010 D61/92 K250 … 1000** 200 1,6 600 335 295 435 1585 1835 ― 22 12 352 340 ― AM520–200–2,5 В504* C010 D61/92 K250 … 1000** 2,5 360 310 26 AM520–200–4,0 В504* C010 D61/92 K250 … 1000** 4,0 375 320 30 AM520–200–6,3 В504* C010 D61/92 K250 … 1000** 6,3 650 405 345 33 500 490 AM520–250–1,6 В504* C010 D61/92 K400 … 1600** 250 1,6 730 405 355 517 1760 2010 30 510 500 AM520–250–2,5 В504* C010 D61/92 K400 … 1600** 2,5 425 370 AM520–250–4,0 В504* C010 D61/92 K400 … 1600** 4,0 445 385 610 600 AM520–250–6,3 В504* C010 D61/92 K400 … 1600** 6,3 780 470 400 39 В таблице приведены параметры нормально открытых клапанов AM 520, для нормально закрытых клапанов следует изменить код на AM 521. * Возможно изготовление из В517, В560, В561 и других материалов. ** Ряд пропускной способности (расхода) 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 500; 630; 1000; 1600. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 34 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Стальные с МЭП типа 25с(нж)997нж на PN 40 кгс/см2и 25с(нж)998нж на PN 63 кгс/см2 Рис. Б.10 Таблица Б.11 Обозначение DN PN МПа Размеры, мм n Масса, кг L D D1 Н d AM520–025–4,0 В504,В560,В561 C010 D92 K4,0 ... 16* 25 4,0 160 115 85 127 14 4 27 AM520–025–6,3 В504,В560,В561 C010 D92 K4,0 ... 16* 6,3 210 135 100 18 AM520–040–4,0 В504,В560,В561 C010 D92 K10 ... 40* 40 4,0 200 145 110 143 40 AM520–040–6,3 В504,В560,В561 C010 D92 K10 ... 40* 6,3 260 165 125 22 AM520–050–4,0 В504,В560,В561 C010 D92 K16 … 63* 50 4,0 230 160 163 18 43 AM520–050–6,3 В504,В560,В561 C010 D92 K16 … 63* 6,3 300 175 135 22 AM520–080–4,0 В504,В560,В561 C010 D92 K40 … 160* 80 4,0 310 195 160 220 18 8 89,5 AM520–080–6,3 В504,В560,В561 C010 D92 K40 … 160* 6,3 380 210 170 22 * Ряд пропускной способности (расхода) 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 35 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Чугунные типа 25ч37нж (НО), 25ч38нж (НЗ) с МИМ на PN 16 кгс/см2 Рис. Б.11 Таблица Б.12 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 520 - 025 – 1,6 В901 C010 D61 G00 K3,2/4,0/6,3/8/10/12,5/16 25 160 115 85 510 14 4 24 AM 520 - 040 – 1,6 В901 C010 D61 G00 К10/16/25/40 40 200 145 110 600 18 40 AM 520 - 050 – 1,6 В901 C010 D61 G00 К16/25/40/63 50 230 160 125 620 45 AM 520 - 080 – 1,6 В901 C010 D61 G00 К40/63/100/160 80 310 195 160 835 70 В таблице приведены параметры нормально открытых клапанов AM 520, для нормально закрытых клапанов следует изменить код на AM 521. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 36 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Чугунные типа 25ч940нж с МЭП на PN 16 кгс/см2 Рис. Б.12 Таблица Б.13 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 521 - 025 – 1,6 В901 C010 D92 G00 K4,0/6,3/10/16 25 160 115 85 480 14 4 25 AM 521 - 040 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К10/16/25/40 40 200 145 110 500 18 30 AM 521 - 050 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К16/25/40/63 50 230 160 125 525 35 AM 521 - 080 – 1,6 В901 C010 D92 G00 К40/63/100/160 80 310 195 160 655 50 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 37 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Клапаны регулирующие клеточные Рис. Б.13 Стальные с МЭП типа 25с(нж)930п(нж,бк) на PN 10 кгс/см2 Таблица Б.14 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AМ 530 - 050 - 1,0 В 504/560/561 C010 D92 50 230 160 125 720 18 4 35 AМ 530 - 080 - 1,0 В 504/560/561 C010 D92 80 310 195 160 760 46 AМ 530 - 100 - 1,0 В 504/560/561 C010 D92 100 350 215 180 910 8 70 AМ 530 - 150 - 1,0 В 504/560/561 C010 D92 150 480 280 240 1020 22 139 AМ 530 - 200 - 1,0 В 504/560/561 C010 D92 200 600 335 295 1160 12 240 Стальные с МЭП типа 13с(нж)985п(нж,бк) на PN 16 кгс/см2 Таблица Б.15 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AМ 530 - 040 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D92 40 200 145 110 760 18 4 52 AМ 530 - 050 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D92 50 230 160 125 780 56 AМ 530 - 080 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D92 80 310 195 160 920 176 AМ 530 - 100 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D92 100 350 215 180 980 8 204 AМ 530 - 150 - 1,6 В503/504/556/557 C010 D92 150 480 280 240 1180 22 234 Стальные с МЭП типа 13с(нж)927п(нж,бк) на PN 40 кгс/см2 Таблица Б.16 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AМ 530 - 050 - 4,0 В503/504/556/557 C010 D92 50 230 160 125 760 18 32,5 AМ 530 - 080 - 4,0 В503/504/556/557 C010 D92 80 310 195 160 790 65 AМ 530 - 100 - 4,0 В503/504/556/557 C010 D92 100 350 230 190 850 8 82 AМ 530 - 150 - 4,0 В503/504/556/557 C010 D92 150 480 300 250 1100 22 168 Размер «Н» и масса зависит от типа ЭИМ, входящего в комплект поставки клапана |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 38 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Клапаны отсечные Стальные с ЭИМ типа 22с(нж)943п(р) на PN 0,5 и 1,0 кгс/см2 Рис. Б.14 Таблица Б.17 Обозначение DN PN, МПа Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 541 - 050 – 0,1 В504/560/561 C010 D92 G30/50 50 0,1 230 160 125 420 18 4 31 AM 541 - 080 – 0,1 В504/560/561 C010 D92 G30/50 80 310 195 160 430 47 AM 541 - 150 – 0,1 В504/560/561 C010 D92 G30/50 150 480 280 240 670 22 8 121 AM 541 - 200 – 0,1 В504/560/561 C010 D92 G30/50 200 600 335 295 810 12 286 AM 541 - 250 – 0,05 В504/560/561 C010 D92 G30/50 250 0,05 730 405 355 918 26 580 AM 541 - 300 – 0,05 В504/560/561 C010 D92 G30/50 300 850 460 410 1260 780 AM 541 - 350 – 0,05 В504/560/561 C010 D92 G30/50 350 980 520 470 1600 16 904 Размер «Н» и масса зависит от типа ЭИМ, входящего в комплект поставки клапана. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 39 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Стальные с МИМ типа 22с(нж)8нж(п,р) на PN 10 кгс/см2 Рис. Б.15 Таблица Б.18 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 541 - 020 – 1,0 В504/560/561 C010 D61 G00/30/50 20 150 105 75 610 14 4 38 AM 541 - 025 – 1,0 В504/560/561 C010 D61 G00/30/50 25 160 115 85 675 43 AM 541 - 032 – 1,0 В504/560/561 C010 D61 G00/30/50 32 180 135 100 732 18 46 AM 541 - 040 – 1,0 В504/560/561 C010 D61 G00/30/50 40 200 145 110 820 48 AM 541 - 050 – 1,0 В504/560/561 C010 D61 G00/30/50 50 230 160 125 840 52 AM 541 - 080 – 1,0 В504/560/561 C010 D61 G00/30/50 80 310 195 160 920 172 AM 541 - 100 – 1,0 В504/560/561 C010 D61 G00/30/50 100 350 215 180 980 8 204 AM 541 - 150 – 1,0 В504/560/561 C010 D61 G00/30/50 150 480 280 240 1125 22 311 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 40 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Стальные с МИМ типа 22с(нж)15п (НО) и 22с(нж)32п (НЗ) на PN 16 и 25 кгс/см2 Рис. Б.16 Таблица Б.19 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 540 - 015 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 G20 15 130 95 65 555 14 4 22 AM 540 - 020 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 G20 20 150 105 75 23 AM 540 - 025 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 G20 25 160 115 85 560 24 AM 540 - 032 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 G20 32 180 135 100 645 18 27 AM 540 - 040 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 G20 40 200 145 110 30 AM 540 - 050 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 G20 50 230 160 125 32 AM 540 - 065 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 G20 65 290 180 145 915 8 55 AM 540 - 080 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 G20 80 310 195 160 920 63 AM 540 - 100 – 1,6 В504/560 C010 D61 G20 100 350 215 180 940 72 AM 540 - 100 – 2,5 В504/560 C010 D61 G20 230 190 22 AM 540 - 125 – 1,6 В504/560 C010 D61 G20 125 400 245 210 955 18 90 AM 540 - 125 – 2,5 В504/560 C010 D61 G20 270 220 26 AM 540 - 150 – 1,6 В504/560 C010 D61 G20 150 480 280 240 1080 22 152 AM 540 - 150 – 2,5 В504/560 C010 D61 G20 300 250 26 В таблице приведены параметры нормально открытых клапанов AM 540, для нормально закрытых клапанов следует изменить код на AM 541. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 41 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Стальные с МИМ типа 22с(нж)40п на PN 40 кгс/см2 Рис. Б.17 Таблица Б.20 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 540 - 050 – 4,0 В503/504/560 C010 D61 G20 50 230 160 125 992 18 4 78 AM 540 - 150 – 4,0 В503/504/560 C010 D61 G20 150 480 300 250 1180 26 8 302 AM 540 - 250 – 4,0 В503/504/560 C010 D61 G20 250 730 445 385 1792 33 12 612 AM 540 - 350 – 4,0 В503/504/560 C010 D61 G20 350 1070 570 510 2210 16 1125 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 42 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Стальные с МИМ типа 22с(лс,нж)79п(нж) на PN 40 кгс/см2 Рис. Б.18 Таблица Б.21 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 541 - 050 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D61 G00/20 50 230 160 125 600 14 4 50 AM 541 - 080 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D61 G00/20 80 310 195 160 930 18 8 89 AM 541 - 100 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D61 G00/20 100 350 230 189 970 22 137 AM 541 - 150 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D61 G00/20 150 480 300 250 1236 26 204 AM 541 - 200 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D61 G00/20 200 600 375 320 1340 30 12 440 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 43 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Стальные с ЭИМ типа 22с(лс,нж)979п(нж) на PN 40 кгс/см2 Рис. Б.19 Таблица Б.22 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 541 - 050 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D92 G00/20 50 230 160 125 600 14 4 50 AM 541 - 080 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D92 G00/20 80 310 195 160 685 18 8 89 AM 541 - 100 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D92 G00/20 100 350 230 189 1195 22 137 AM 541 - 150 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D92G00/20 150 480 300 250 1300 26 204 AM 541 - 200 – 4,0 В504/517/560/561 C010 D92 G00/20 200 600 375 320 1360 30 12 440 Размер «Н» и масса зависит от типа ЭИМ, входящего в комплект поставки клапана. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 44 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Стальные с ЭИМ типа 22с(лс,нж)938п(нж) на PN 100 кгс/см2 Рис. Б.20 Таблица Б.23 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AM 541 - 050 – 10,0 В504/517/560/561 C010 D92 G00/20 50 230 160 125 600 14 4 50 AM 541 - 080 – 10,0 В504/517/560/561 C010 D92 G00/20 80 310 195 160 685 18 8 89 AM 541 - 100 – 10,0 В504/517/560/561 C010 D92 G00/20 100 350 230 189 1195 22 137 AM 541 - 150 – 10,0 В504/517/560/561 C010 D92G00/20 150 480 300 250 1300 26 204 AM 541 - 200 – 10,0 В504/517/560/561 C010 D92 G00/20 200 600 375 320 1360 30 12 440 Размер «Н» и масса зависит от типа ЭИМ, входящего в комплект поставки клапана. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 45 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Стальные с МИМ типа 22с(лс,нж)38нж(бк) на PN 100 кгс/см2 Рис. Б.21 Таблица Б. 24 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d AМ 540 - 050 – 10,0 В504/517/560 C010 D61 G00/40 50 300 195 145 1045 26 4 124 AМ 540 - 100 – 10,0 В504/517/560 C010 D61 G00/40 100 450 265 210 1248 30 8 322 AМ 540 - 150 – 10,0 В504/517/560 C010 D61 G00/40 150 550 350 290 1410 33 12 480 AМ 540 - 200 – 10,0 В504/517/560 C010 D61 G00/40 200 704 430 300 1869 39 780 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 46 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Регуляторы давления Стальные с МИМ, действующие «после себя» и «до себя» на PN 16 и 25 кгс/см2 Рис. Б.22 Таблица Б. 25 Обозначение DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H Н1 d AМ 550 - 025 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 К10 25 160 115 85 706 115 14 4 75 AМ 550 - 040 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 К25 40 200 145 110 715 143 18 80 AМ 550 - 050 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 К40 50 230 160 125 741 160 83 AМ 550 - 080 – 1,6/2,5 В504/560 C010 D61 К100 80 310 195 160 850 210 8 114 AМ 550 - 100 – 1,6 В504/560 C010 D61 К160 100 350 215 180 972 280 128 AМ 550 - 100 – 2,5 В504/560 C010 D61 К160 230 190 22 129 AМ 550 - 150 – 1,6 В504/560 C010 D61 К400 150 480 280 240 1117 360 205 AМ 550 - 150 – 2,5 В504/560 C010 D61 К400 300 250 26 206 AМ 550 - 200 – 1,6 В504/560 C010 D61 К630 200 600 335 295 1275 435 22 12 343 AМ 550 - 200 – 2,5 В504/560 C010 D61 К630 360 310 26 350 В таблице приведены параметры клапанов AM 550 («после себя»), для клапанов на PN 16 кгс/см2 «до себя»в следует изменить код на AM 551. Диапазоны регулирования ( диаметр мембранной головки и масса дополнительных грузов): - 0,15 … 1,0 кгс/см2 (375 мм и 22 кг); - 1,0 … 5,0 кгс/см2 (225 мм и 34 кг); - 5,0 … 13* кгс/см2 (185 мм и 32 кг), (*для DN200 8,0 кгс/см2). |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 47 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Чугунные с МИМ, действующие «после себя» типа 21ч10нж и «до себя» типа 21ч12нж на PN 16 кгс/см2 Рис. Б.23 Таблица Б. 26 Обозначение DN Размеры, мм n Масса*, кг L D D1 H Н1 d AМ 550 - 050 – 1,6 В901 C010 D61 К25 50 230 160 125 563 105 18 4 71/58/56 AМ 550 - 080 – 1,6 В901 C010 D61 К63 80 310 195 160 661 89 83/73/71 AМ 550 - 100 – 1,6 В901 C010 D61 К100 100 350 215 180 611 169 8 101/90/88 AМ 550 - 150 – 1,6 В901 C010 D61 К250 150 480 280 240 660 220 22 148/138/135 В таблице приведены параметры клапанов AM 550 («после себя»), для клапанов «до себя»в следует изменить код на AM 551. * Масса клапанов приведена в зависимости от диаметра мембранной головки, соответственно для 375 мм/225 мм/185 мм. Диапазоны регулирования ( диаметр мембранной головки и масса дополнительных грузов): - 0,15 … 0,65 кгс/см2 (375 мм и 12 кг); - 0,65 … 0,85 кгс/см2 (375 мм и 17 кг); - 0,85 … 1,0 кгс/см2 (375 мм и 21 кг); - 1,0 … 2,0 кгс/см2 (225 мм и 8 кг); - 2,0 … 2,5 кгс/см2 (225 мм и 11 кг); - 2,5 … 3,5 кгс/см2 (225 мм и 18 кг); - 3,5 … 5,0 кгс/см2 (225 мм и 30 кг); - 5,0 … 8,0 кгс/см2 (185 мм и 17 кг); - 8,0 … 9,5 кгс/см2 (185 мм и 21 кг); - 9,5 … 13 кгс/см2 (185 мм и 30 кг). |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| ВНов. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | AМ 1003-17 |  |  |  | 48 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |