. ООО «АРМАТУРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» Клапаны запорные и запорно-регулирующие. г. Омск

| . Кодирование клапанов производится по схеме: АМ XХX-XXX-XХX BXХX CXХX DXX EXX FXХX GXX HXX XX-X Буквы, обозначающие шифр изготовителя Цифры, обозначающие тип арматуры: АМ 201 – клапан запорный сальниковый проходной; АМ 210 – клапан запорный сальниковый игольчатый; АМ 220 – клапан запорный сальниковый прямоточный; АМ 230 – клапан запорный сальниковый угловой; АМ 240 – клапан запорный сильфонный; АМ 250 – клапан запорный сильфонный угловой; АМ 260 – клапан запорный трехходовой; АМ 270 – клапан запорный мембранный; АМ 280 – клапан запорно-регулирующий сальниковый проходной. Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN(мм) Цифры, обозначающие номинальное давление PN (МПа) Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу А.1 Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицу А.2 Цифры, обозначающие тип управления см. таблицу А.3 Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицу А.4: Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу А.5 Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора см. таблицу А.6 Цифры, обозначающие материал футеровки корпуса, указывать при наличии: H08 – полиэтилен; H09 - фторопласт Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение см. таблицу А.7 Буквы, обозначающие класс герметичности затвора см. таблицу А.8 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение А ТАБЛИЦЫ КОДИРОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ Материал корпусных деталей «В» Таблица А.1 Код Марка материала Код Марка материала В100 Конструкционная углеродистая В510 Литейная легированная В120 Сталь 20 В515 10Г2СЛ В125 Сталь 25 В516 20ГЛ В200 Конструкционная легированная В517 20ГМЛ В209 09Г2С В518 20ГСЛ В219 18ХГ В527 25ХГСЛ В221 20ХН3А В521 20ХН3Л В230 30Х В540 Литейная жаропрочная В240 40Х В542 15Х1М1ФЛ В300 Сталь коррозионностойкая | В548 30ХМЛ В306 08Х18Н10 В550 Литейная, коррозионностойкая В307 08Х18Н10Т В556 10Х18Н9Л В310 10Х17Н13М2Т В560 12Х18Н9ТЛ В311 10Х17Н13М3Т В561 12Х18Н12М3ТЛ В312 12Х18Н10 В900 Чугун В313 12Х18Н10Т В901 Чугун СЧ20 В325 20Х13 В902 Чугун СЧ25 В400 Сталь жаропрочная В910 Чугун ковкий КЧ В413 15ХМ В911 Чугун КЧ30-6 В414 15Х5М В920 Чугун с шаровидным графитом (ВЧ) В501 Литейная конструкционная В921 Чугун ВЧ40 В503 20Л В922 Чугун ВЧ45 В504 25Л В923 Чугун ВЧ50 Тип присоединения к трубопроводу «С» Таблица А.2 Код Тип присоединения С010 Фланцевое соединение С011 Фланцевое с соединительным выступом : исп. 1 - ГОСТ 12815; В-ГОСТ Р 54432; RF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN С012 Фланцевое с выступом : исп. 2 - ГОСТ 12815; E-ГОСТ Р 54432; LM, SM-ASME; E-EN 1092-1; V13-DIN С013 Фланцевое с впадиной : исп. 3 - ГОСТ 12815; F-ГОСТ Р 54432; LF, SF-ASME; F-EN 1092-1; R13-DIN С014 Фланцевое с шипом : исп. 4. 8 - ГОСТ 12815; C,L-ГОСТ Р 54432; LT, ST-ASME; D-EN 1092-1; F-DIN С015 Фланцевое с пазом : исп. 5, 9 - ГОСТ 12815; D,M-ГОСТ Р 54432; LG, SG-ASME; C-EN 1092-1; N-DIN С016 Фланцевое под линзовую прокладку : исп. 6 - ГОСТ 12815; K-ГОСТ Р 54432; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN С017 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения : исп.7 - ГОСТ 12815; J-ГОСТ Р 54432; RJF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN, API С018 Фланцевое без соединительного выступа: A-ГОСТ Р 54432; A-EN 1092-1; A, B-DIN |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение А Таблица А.2 (продолжение) Код Тип присоединения С050 Патрубки под приварку встык С051 Патрубки по ГОСТ 16037 под приварку встык С052 Патрубки по ASME B16.25 или ASME B31.4 под приварку встык | С100 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами приварными встык С110 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами приварными встык по ГОСТ 12821, ГОСТ 28919, ASME, EN 1092-1, DIN, . . . . . С111 Фланцевое с соединительным выступом : исп. 1 - ГОСТ 12815; В-ГОСТ Р 54432; RF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С112 Фланцевое с выступом : исп. 2 - ГОСТ 12815; E-ГОСТ Р 54432; LM, SM-ASME; E-EN 1092-1; V13-DIN с ответными фланцами приварными встык С113 Фланцевое с впадиной : исп. 3 - ГОСТ 12815; F-ГОСТ Р 54432; LF, SF-ASME; F-EN 1092-1; R13-DIN с ответными фланцами приварными встык С114 Фланцевое с шипом : исп. 4. 8 - ГОСТ 12815; C,L-ГОСТ Р 54432; LT, ST-ASME; D-EN 1092-1; F-DIN с ответными фланцами приварными встык | С115 Фланцевое с пазом : исп. 5, 9 - ГОСТ 12815; D,M-ГОСТ Р 54432; LG, SG-ASME; C-EN 1092-1; N-DIN с ответными фланцами приварными встык С116 Фланцевое под линзовую прокладку : исп. 6 - ГОСТ 12815; K-ГОСТ Р 54432; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С117 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения : исп. 7 - ГОСТ 12815; J-ГОСТ Р 54432;RJF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С118 Фланцевое без соединительного выступа: A-ГОСТ Р 54432; A-EN 1092-1; A, B-DIN с ответными фланцами приварными встык С200 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами плоскими приварными С210 Фланцевое исполнение, с ответными плоскими приварными фланцами по ГОСТ 12820, ГОСТ 9399, ASME, EN 1092-1, DIN, . . . . . С211 Фланцевое с соединительным выступом : исп. 1 - ГОСТ 12815; В-ГОСТ Р 54432; RF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С212 Фланцевое с выступом : исп. 2 - ГОСТ 12815; E-ГОСТ Р 54432; LM, SM-ASME; E-EN 1092-1; V13-DIN с ответными фланцами приварными встык С213 Фланцевое с впадиной : исп. 3 - ГОСТ 12815; F-ГОСТ Р 54432; LF, SF-ASME; F-EN 1092-1; R13-DIN с ответными фланцами приварными встык С214 Фланцевое с шипом : исп. 4. 8 - ГОСТ 12815; C,L-ГОСТ Р 54432; LT, ST-ASME; D-EN 1092-1; F-DIN с ответными фланцами приварными встык С215 Фланцевое с пазом : исп. 5, 9 - ГОСТ 12815; D,M-ГОСТ Р 54432; LG, SG-ASME; C-EN 1092-1; N-DIN с ответными фланцами приварными встык | С216 Фланцевое под линзовую прокладку : исп. 6 - ГОСТ 12815; K-ГОСТ Р 54432; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С217 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения : исп. 7 - ГОСТ 12815; J-ГОСТ Р 54432;RJF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С218 Фланцевое без соединительного выступа: A-ГОСТ Р 54432; A-EN 1092-1; A, B-DIN с ответными фланцами приварными встык |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 1 | зам |  |  |  |  | 16 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение А Тип управления «D» Таблица А.3 Код Тип управления D00 Ручное управление (маховик) D01 Ручное управление (рукоятка) D02 Ручное управление (через штангу с шарниром Гука) D13 Механический привод с червячной передачей | D15 Механический привод с конической передачей D31 Электромагнитный привод D50 Пневмогидравлический привод D70 Гидравлический привод D80 Под электрический привод D81 Электропривод производства Тулаэлектропривод D82 Электропривод производства БЭМЗ | D83 Электропривод производства фирмы AUMA D84 Электропривод производства фирмы “ZPA PECKY” D86 Электропривод производства ГЗ Электропривод D87 Электропривод производства ОАО "ЗЭиМ" г Чебоксары D88 Электропривод ЭВИМТА производства ФГУП "Уфимское приборостроительное производственное объединение" D89 Электропривод "ГУСАР" и "ТОМПРИН" производства НПО "Сибирский машиностроитель" D90 Электропривод типа РЭМТЭК производства ООО"Томская электронная компания" Рабочая среда «E» Таблица А.4 Код Рабочая среда E00 Вода, пар, воздух и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды E01 Вода, пар, воздух, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии ≤ 0,1 мм/год. E03 Нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии ≤ 0,1 мм/год. E04 Природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, и токсичные углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии ≤ 0,1 мм/год. E05 Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ E06 Вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород ≤ 0,1% скорость коррозии материала корпусных деталей в которых ≤ 0,1 мм/год. E07 Вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород ˃ 0,1% скорость коррозии материала корпусных деталей в которых ≤ 0,1 мм/год. Е20 Рабочая среда по согласованию с заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение А Максимальная температура рабочей среды «F» Таблица А.5 Код Температура, ОС Код Температура, ОС F40 До +40 F425 До +425 F50 До +50 F454 До +454 F120 До +120 F455 До +455 F200 До +200 F540 До +540 F250 До +250 F560 До +560 F300 До +300 F565 До +565 F350 До +350 F593 До +540 F400 До +400 F600 До +600 Материал уплотнения затвора «G » Таблица А.6 Код Уплотнение G00 Легированная сталь G04 ЦН – 12М G10 Цветной металл G20 Пластмасса G22 Полиэтилен G30 Фторопласт G40 Без вставных и наплавных колец G50 Резина Климатические условия эксплуатации по ГОСТ 15150 Таблица А.7 Обозначение Климатические условия У1 Районы с умеренным климатом от минус 45 до плюс 40 ºС У3.1 Районы с умеренным климатом от минус 10 до плюс 40 ºС ХЛ1 Районы с холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС ХЛ3.1 Районы с холодным климатом от минус 10 до плюс 40 ºС УХЛ1 Районы с умеренным и холодным климатом от минус 60 до плюс 40 ºС УХЛ4 Районы с умеренным и холодным климатом от плюс 1 до плюс 35ºС Т1 Районы с тропическим климатом от минус 10 до плюс 50 ºС Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011 Таблица А.8 Код Класс герметичности A Класс «А», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или вода при 1,1PN AА Класс «АА», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или вода при 1,1PN B Класс «B», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или вода при 1,1PN C Класс «С», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или вода при 1,1PN CС Класс «СС», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или вода при 1,1PN D Класс «D», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или вода при 1,1PN |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 1 | Зам. | АМ03002-15 |  |  |  | 18 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение Б Общие виды, габаритные и присоединительные размеры Клапаны запорные проходные сальниковые PN16 типа 15(с,лс,нж)65нж(бк,п); PN25 типа 15(с,лс,нж)18нж(бк,п); PN40 типа 15(с,лс,нж)22нж(бк,п); 15(с,лс,нж)922нж(бк,п) С011 D00 С011 D80 Рис. Б.1 Таблица Б.1 Код Размеры, мм n Масса, кг L L1 D D1 D0 H b d1 d PN16кгс/см2 типа 15(с,лс,нж)65нж АМ201-015-1,6 C011 D00 130 204 95 65 120 0212 12 13 14 4 3,5 АМ201-020-1,6 C011 D00 150 230 105 75 140 260 19 4,5 АМ201-025-1,6 C011 D00 160 244 115 85 160 276 25 5,5 АМ201-032-1,6 C011 D00 180 268 135 100 308 14 32 18 9,0 АМ201-040-1,6 C011 D00 200 294 145 110 200 336 38 10 АМ201-050-1,6 C011 D00 230 330 160 125 340 51 19 АМ201-065-1,6 C011 D00 290 394 180 145 240 355 15 64 29 АМ201-080-1,6 C011 D00 310 420 195 160 390 17 76 38 АМ201-100-1,6 C011 D00 350 460 215 180 280 460 102 8 55 АМ201-125-1,6 C011 D00 400 524 245 210 320 520 19 127 78 АМ201-150-1,6 C011 D00 480 604 280 240 360 580 21 152 22 98 АМ201-200-1,6 C011 D00 600 726 335 295 400 800 23 203 12 152 PN25кгс/см2 типа 15(с,лс,нж)18нж АМ201-015-2,5 C011 D00 130 204 95 65 120 241 14 13 14 4 3,5 АМ201-020-2,5 C011 D00 150 226 105 75 140 285 19 4,5 АМ201-025-2,5 C011 D00 160 240 115 85 160 300 25 5,5 АМ201-032-2,5 C011 D00 180 274 | 135 100 327 16 32 18 9,0 АМ201-040-2,5 C011 D00 200 300 145 110 200 385 38 10 АМ201-050-2,5 C011 D00 230 330 160 125 397 51 19 АМ201-065-2,5 C011 D00 290 400 180 145 280 345 19 64 8 29 АМ201-080-2,5 C011 D00 310 424 195 160 420 76 38 | АМ201-100-2,5 C011 D00 350 476 230 190 320 425 102 22 55 АМ201-125-2,5 C011 D00 400 540 270 220 400 608 25 127 26 78 АМ201-150-2,5 C011 D00 480 606 300 250 400 692 27 152 26 98 АМ201-200-2,5 C011 D00 600 760 360 310 400 806 31 203 26 12 152 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение Б Таблица Б.1 (продолжение) Код Размеры, мм n Масса, кг L L1 D D1 D0 H b d1 d PN40кгс/см2 типа 15(с,лс,нж)22нж, 15(с,лс,нж)922нж АМ201-015-4,0 C013 D00 130 204 95 65 120 241 14 14 14 4 5,0 АМ201-020-4,0 C013 D00 150 226 105 75 140 285 19 7,0 АМ201-025-4,0 C013 D00 160 240 115 85 160 300 25 10 | АМ201-032-4,0 C013 D00 180 274 135 100 327 16 32 18 14 АМ201-040-4,0 C013 D00 200 300 145 110 240 395 17 38 19 АМ201-040-4,0 C013 D80 150 920 58 АМ201-050-4,0 C013 D00 230 330 160 125 240 391 51 24 АМ201-050-4,0 C013 D80 150 910 62 АМ201-065-4,0 C013 D00 290 400 180 145 280 433 19 64 8 40 АМ201-065-4,0 C013 D80 150 952 78 АМ201-080-4,0 C013 D00 310 430 195 160 280 468 76 46 АМ201-080-4,0 C013 D80 150 988 84 АМ201-100-4,0 C013 D00 350 490 230 190 | 360 520 21 102 22 74 АМ201-100-4,0 C013 D80 150 1040 112 АМ201-125-4,0 C013 D00 400 540 270 220 400 608 25 127 26 110 АМ201-125-4,0 C013 D80 150 1124 148 АМ201-150-4,0 C013 D00 480 606 300 250 400 692 27 152 170 АМ201-150-4,0 C013 D80 240 1140 294 АМ201-200-4,0 C013 D00 600 780 375 320 400 806 35 203 30 12 277 АМ201-200-4,0 C013 D80 240 1250 395 PN63кгс/см2 типа 15(с,лс,нж)52нж9, 15(с,лс,нж)52нж10, 15(с,лс,нж)52нж11 С013 D00 С113 D00 С050 D00 Рис. Б.2 Таблица Б.2 Код DN, мм Размер, мм n Масса, кг L Н D D1 D0 d АМ201-015-6,3 C013 D00 15 175 206 105 75 150 14 4 7,0 АМ201-015-6,3 C113 D00 273 10,5 АМ201-015-6,3 C050 D00 175 31 ― ― ― 5,5 АМ201-020-6,3 C013 D00 20 190 220 125 90 200 18 4 9,0 АМ201-020-6,3 C113 D00 304 14 АМ201-020-6,3 C050 D00 190 38 ― ― ― 6,0 АМ201-025-6,3 C013 D00 25 200 220 135 100 18 4 11,5 АМ201-025-6,3 C113 D00 318 18 АМ201-025-6,3 C050 D00 200 46 ― ― ― 7,0 АМ201-032-6,3 C013 D00 32 210 301 150 110 250 22 4 16 АМ201-032-6,3 C113 D00 336 25,5 АМ201-032-6,3 C050 D00 210 52 ― ― ― 10,5 АМ201-040-6,3 C013 D00 40 225 300 165 125 22 4 18 АМ201-040-6,3 C113 D00 335 18 АМ201-040-6,3 C050 D00 225 58 ― ― ― 13 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение Б С011 D00 D15 С050 D00 Рис. Б.3 Таблица Б.3 Код Размеры, мм n Масса исп., кг L L1 L2 D D1 D0 H b d1 d С011/013/017 С050 АМ201-050-6,3 C013/ 050 D00 267 411 267 175 135 200 355 23 51 22 4 25 20 АМ201-050-10 C017/ 050 D00 292 438 292 195 145 250 362 25 26 32 22 АМ201-050-16 C017/ 050 D00 368 528 368 350 550 27 55 35 АМ201-065-6,3 C013/ 050 D00 292 446 292 180 200 415 19 64 18 8 42 АМ201-065-10 C017/ 050 D00 340 510 340 220 170 280 412 29 26 АМ201-065-16 C017/ 050 D00 419 599 419 350 560 31 68 50 АМ201-080-6,3 C013/ 050 D00 318 472 318 210 280 428 27 76 22 46 37 АМ201-080-10 C017/ 050 D00 356 540 356 230 180 300 468 31 26 63 43 АМ201-080-16 C017/ 050 D00 381 571 381 400 564 33 95 74 | АМ201-080-16 C017/ 050 D15 310 630 128 107 АМ201-100-6,3 C013/ 050 D00 356 520 356 250 200 350 488 29 102 74 59 АМ201-100-10 C017/ 050 D00 432 634 432 265 210 400 530 35 30 107 77 АМ201-100-10 C017/ 050 D15 310 660 215 185 АМ201-100-16 C017/ 050 D00 457 667 457 450 685 37 160 129 АМ201-100-16 C017/ 050 D15 310 720 210 179 АМ201-125-6,3 C013/ 050 D00 400 600 400 295 240 400 550 33 127 111 92 АМ201-125-10 C017/ 050 D00 508 708 508 310 250 500 660 39 33 185 158 | АМ201-125-10 C017/ 050 D15 310 701 215 188 АМ201-125-16 C017/ 050 D00 559 799 559 550 780 41 270 220 АМ201-125-16 C017/ 050 D15 460 840 325 275 АМ201-150-6,3 C013/ 050 D00 444 664 444 340 280 400 660 35 152 165 139 АМ201-150-6,3 C013/ 050 D15 310 868 195 169 АМ201-150-10 C017/ 050 D00 559 819 559 350 290 550 782 43 12 290 225 АМ201-150-10 C017/ 050 D15 460 820 342 277 АМ201-150-16 C017/ 050 D00 610 880 610 650 950 47 410 340 АМ201-150-16 C017/ 050 D15 450 1015 480 410 АМ201-200-1,6 C011/ 050 D15 600 726 600 335 295 310 658 23 203 22 180 158 АМ201-200-2,5 C011/ 050 D15 360 310 310 658 31 26 183 159 АМ201-200-4,0 C013/ 050 D15 550 735 550 375 320 460 950 35 30 327 277 АМ201-200-6,3 C013/ 050 D00 660 890 660 405 345 550 810 41 33 275 225 АМ201-200-6,3 C013/ 050 D15 460 950 327 277 АМ201-200-10 C017/ 050 D00 950 430 360 650 918 51 200 39 540 430 АМ201-200-10 C017/ 050 D15 460 960 645 535 АМ201-250-1,6 C011/ 050 D00 730 870 457 405 355 450 773 27 254 26 242 206 АМ201-250-1,6 C011/ 050 D15 460 805 291 255 АМ201-250-2,5 C011/ 050 D00 880 425 370 450 773 33 30 242 206 АМ201-250-2,5 C011/ 050 D15 460 805 291 255 АМ201-250-4,0 C013/ 050 D15 650 856 650 445 385 990 452 370 АМ201-250-6,3 C013/ 050 D15 622 828 470 400 460 АМ201-300-1,6 C011/ 050 D15 500 644 500 460 410 1056 27 303 26 480 435 АМ201-300-2,5 C011/ 050 D15 630 774 485 430 36 30 16 486 АМ201-300-4,0 C013/ 050 D15 750 986 750 510 450 1080 42 305 33 725 600 АМ201-300-6,3 C013/ 050 D15 711 979 530 460 50 39 732 АМ201-350-1,6 C011/ 050 D15 550 702 572 520 470 1142 30 336 26 720 660 АМ201-350-2,5 C011/ 050 D15 762 944 550 490 40 33 731 АМ201-400-1,6 C011/ 050 D15 600 762 610 580 525 1226 32 387 30 1050 950 АМ201-400-2,5 C011/ 050 D15 838 1000 610 550 44 33 1062 АМ201-450-1,6 C011/ 050 D15 650 832 660 640 600 1312 36 438 30 20 1380 1260 АМ201-450-2,5 C011/ 050 D15 914 1096 660 610 46 33 1392 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение Б Клапаны запорные сальниковые игольчатые (типа т/ф 15(с,лс,нж)68нж ) С012 D00 С017 С030 С080 D00 Рис. Б.4 Код Размеры, мм n Масса исп., кг L L1 D D1 D2 D3 D0 H b d1 d С012/017 С080/030 АМ210-015-1,6 C012/080/030 D00 108 79 95 65 21,8 RC 1/2 100 158 12 9,5 14 4 4,0 2,0 АМ210-015-2,5 C012/080/030 D00 14 2,0 АМ210-015-4,0 C012/080/030 D00 140 2,0 АМ210-015-6,3 C017/080/030 D00 152 105 75 16 2,0 АМ210-015-10 C017/080/030 D00 165 18 5,0 2,0 АМ210-015-16 C017/080/030 D00 216 111 207 8,0 2,0 АМ210-015-25 C017/080/030 D00 АМ210-020-1,6 C012/080/030 D00 117 92 27.1 RC 3/4 192 12 12,7 5,0 3,0 АМ210-020-2,5 C012/080/030 D00 14 АМ210-020-4,0 C012/080/030 D00 152 6,0 АМ210-020-6,3 C017/080/030 D00 178 125 90 18 18 АМ210-020-10 C017/080/030 D00 20 6,5 АМ210-020-16 C017/080/030 D00 229 111 207 9,0 АМ210-020-25 C017/080/030 D00 АМ210-025-1,6 C012/080/030 D00 127 115 85 33,8 RC 1 125 252 12 17,5 14 6,0 4,0 АМ210-025-2,5 C012/080/030 D00 14 АМ210-025-4,0 C012/080/030 D00 165 8,0 АМ210-025-6,3 C017/080/030 D00 216 135 100 20 18 8,0 АМ210-025-10 С017/080/030 D00 22 8,0 АМ210-025-16 С017/080/030 D00 254 130 240 11 АМ210-025-25 С017/080/030 D00 АМ210-032-1,6 C012/080/030 D00 140 120 42,6 RC 11/4 160 252 14 23,8 9,0 6,0 АМ210-032-2,5 C012/080/030 D00 16 АМ210-032-4,0 C012/080/030 D00 178 11 АМ210-032-6,3 С017/080/030 D00 229 150 110 22 22 АМ210-032-10 С017/080/030 D00 12 АМ210-032-16 С017/080/030 D00 279 152 258 15 АМ210-032-25 С017/080/030 D00 АМ210-040-1,6 C012/080/030 D00 165 145 48,7 RC 11/2 180 289 14 28,6 18 11 7,0 АМ210-040-2,5 C012/080/030 D00 17 АМ210-040-4,0 C012/080/030 D00 190 14 АМ210-040-6,3 С017/080/030 D00 241 165 125 23 22 АМ210-040-10 С017/080/030 D00 25 15 АМ210-040-16 С017/080/030 D00 305 172 290 27 20 8,0 АМ210-040-25 С017/080/030 D00 АМ210-050-1,6 C012/080/030 D00 178 160 61,1 RC 2 200 330 14 36,5 18 16 11 АМ210-050-2,5 C012/080/030 D00 17 АМ210-050-4,0 C012/080/030 D00 230 18 АМ210-050-6,3 С017/080/030 D00 267 175 135 23 22 АМ210-050-10 С017/080/030 D00 25 26 20 АМ210-050-16 С017/080/030 D00 368 220 337 27 34 13 АМ210-050-25 С017/080/030 D00 371 Таблица Б.4 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Приложение Б Клапаны запорные сальниковые игольчатые Рис. Б.5 Таблица Б.5 Код DN d Размеры, мм Масса, кг Аналог L d1 d2 АМ 210-006-16 В120/313 C033 6 Rc1/4 64 ― ― 0,5 15с54бк2, 15нж54бк5 АМ 210-006-16 В120/313 C034 K1/4 15с54бк6, 15нж54бк8 АМ 210-010-16 В120/313 C033 10 Rc3/8 0,32 15с54бк2, 15нж54бк5 АМ 210-010-16 В120/313 C032 G3/8 0,31 15с54бк1, 15нж54бк6 АМ 210-015-16 В120/311/313 C032/041 15 G1/2 68 0,55 15с54бк1, 15нж54бк(4) АМ 210-015-16 В313 C080 ― 8 12 0,5 15нж54бк2 АМ 210-015а-16 В313 C080 ― 10 14 15нж54бк3 АМ 210-015-16 В120/313 C033 Rc1/2 ― ― 0,48 15с54бк2, 15нж54бк5 АМ 210-015-16 В120/313 C032 G1/2 15с54бк1, 15нж54бк6 АМ 210-015-16 В120/313 C070 ― 0,5 15с54бк, 15нж54бк7 АМ 210-020-16 В120/313 C033 20 Rc3/4 85 0,65 15с54бк2, 15нж54бк5 АМ 210-020-16 В120/313 C032 G3/4 15с54бк1, 15нж54бк6 АМ 210-025-16 В120/313 C033 25 Rc1 100 0,92 15с54бк2, 15нж54бк5 АМ 210-025-16 В120/313 C032 G1 15с54бк1, 15нж54бк6 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение Б Клапаны запорные угловые сальниковые PN200 типа 22лс(нж)82нж(бк) (рис. Б.6); PN320 и PN400 типа 22лс(нж)69нж (рис. Б.6); PN320 типа 13лс63нж, PN400 типа 13лс64нж (рис. Б.7) С016 D00 С016 D01 Рис. Б.6 Рис. Б.7 Таблица Б.6 Код Рис. PN, кгс/см2 DN, мм Размеры, мм n Масса, кг D D1 L H d АМ 230-006-20 C016 D00 Б.6 200 6 М14×1,5 42 80 237 16 3 2,8 АМ 230-006-32 C016 D00 320 М16×1,5 210 3,3 АМ 230-006-40 C016 D00 400 АМ 230-010-20 C016 D00 200 10 М24×2 60 85 242 18 4,2 АМ 230-010-32 C016 D00 320 215 4,9 АМ 230-010-40 C016 D00 400 АМ 230-015-20 C016 D00 200 15 М33×2 68 95 248 5,2 АМ 230-015-32 C016 D00 320 236 5,8 АМ 230-015-40 C016 D00 400 АМ 230-025-20 C016 D00 200 25 М42×2 80 110 444 22 4 13,7 АМ 230-025-32 C016 D00 320 410 14,8 АМ 230-025-40 C016 D00 400 АМ 230-032-20 C016 D00 200 32 М48×2 95 120 458 16,9 АМ 230-032-32 C016 D00 320 435 18,3 АМ 230-032-40 C016 D00 400 АМ 230-040-20 C016 D00 200 40 М56×3 115 150 493 24 6 22,3 АМ 230-040-32 C016 D00 320 М64×3 475 24,2 АМ 230-040-40 C016 D00 400 АМ 230-050-32 C016 D01 Б.7 320 50 М80×3 145 170 716 29 102 АМ 230-050-40 C016 D01 400 М100×3 170 200 33 110 АМ 230-065-32 C016 D01 320 65 М100×3 170 200 805 136 АМ 230-065-40 C016 D01 400 М110×3 185 220 150 АМ 230-080-32 C016 D01 320 80 М125×4 195 235 36 164 АМ 230-080-40 C016 D01 400 М135×4 220 250 39 182 АМ 230-125-32 C016 D01 320 125 М175×6 255 290 900 42 8 312 АМ 230-125-40 C016 D01 400 М190×6 305 330 48 384 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение Б Клапаны запорно-регулирующие сальниковые проходные На PN16 кгс/см2 типа 15с(нж)29нж Рис. Б.8 Таблица Б.7 Код DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d АМ 280-010-1,6 В120/310/313 G00 10 130 90 60 193 14 4 3,6 АМ 280-015-1,6 В120/310/313 G00 15 95 65 АМ 280-020-1,6 В120/310/313 G00 20 150 105 75 202 4,9 АМ 280-025-1,6 В120/310/313 G00 25 160 115 85 5,9 АМ 280-032-1,6 В120/310/313 G00 32 180 135 100 225 18 10,1 АМ 280-040-1,6 В120/310/313 G00 40 200 145 110 240 11,6 АМ 280-050-1,6 В120/310/313 G00 50 230 160 125 260 14,2 На PN16 кгс/см2 типа 15с(лс,нж)29п(нж,бк) Рис. Б.9 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение Б Таблица Б.8 Код DN Размеры, мм n Масса, кг L D D1 H d АМ 280-032-1,6 В503/504/515 G00/30 32 180 135 100 240 18 4 12 АМ 280-032-1,6 В556/560/561 G30/40 АМ 280-040-1,6 В503/504/515 G00/30 40 200 145 110 248 12,8 АМ 280-040-1,6 В556/560/561 G30/40 АМ 280-050-1,6 В503/504/515 G00/30 50 230 160 125 252 16 АМ 280-050-1,6 В556/560/561 G30/40 АМ 280-065-1,6 В503/504/515 G00/30 65 290 180 145 274 25 АМ 280-065-1,6 В556/560/561 G30/40 АМ 280-080-1,6 В503/504/515 G00/30 80 310 195 160 320 35,5 АМ 280-080-1,6 В556/560/561 G30/40 АМ 280-100-1,6 В503/504/515 G00/30 100 350 215 180 360 8 47,4 АМ 280-100-1,6 В556/560/561 G30/40 АМ 280-125-1,6 В503/504/515 G00/30 125 400 245 210 373 70 АМ 280-125-1,6 В556/560/561 G30/40 АМ 280-150-1,6 В503/504/515 G00/30 150 480 280 240 470 22 99 АМ 280-150-1,6 В556/560/561 G30/40 АМ 280-200-1,6 В503/504/515 G00/30 200 600 335 295 565 12 190 АМ 280-200-1,6 В556/560/561 G30/40 Клапаны запорные сильфонные PN10 типа 14с(нж)17нж(п,р); 14с(нж)017нж(п,р); 14с(нж)917нж(п,р) Рис. Б.9а |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 1 | Зам. | АМ03002-15 |  |  |  | 26 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение Б Таблица Б.8а Код DN Размеры, мм n Масса, кг не более H L l1 h3 D D1 D5 D6 h2 b d2 l2 d АМ 240-032-1,0 C015 D01 32 245 180 200 45 135 100 50 66 3 16 ― ― 18 4 14 АМ 240-032-1,0 C015 D02 255 ― 14,4 АМ 240-032-1,0 C015 D80 330 51 АМ 240-032-1,0 C050 D01 245 200 ― ― ― ― ― 37 12 ― ― 10,2 АМ 240-032-1,0 C050 D02 255 ― 10,6 АМ 240-032-1,0 C050 D80 330 48 АМ 240-040-1,0 C015 D01 40 255 200 200 55 145 110 60 76 18 ― ― 18 4 15,3 АМ 240-040-1,0 C015 D02 265 ― 15,8 АМ 240-040-1,0 C015 D80 340 55,3 АМ 240-040-1,0 C050 D01 255 200 ― ― ― ― ― 47 12 ― ― 11,3 АМ 240-040-1,0 C050 D02 265 ― 11,7 АМ 240-040-1,0 C050 D80 340 51,1 АМ 240-050-1,0 C015 D01 50 265 230 200 65 160 125 72 82 18 ― ― 18 4 17,3 АМ 240-050-1,0 C015 D02 275 ― 17,6 АМ 240-050-1,0 C015 D80 340 50,9 АМ 240-050-1,0 C050 D01 265 200 ― ― ― ― ― 57 12 ― ― 12,6 АМ 240-050-1,0 C050 D02 275 ― 13 АМ 240-050-1,0 C050 D80 340 45,9 АМ 240-065-1,0 C015 D01 65 314 290 260 84 180 145 94 110 21 ― ― 18 4 33 АМ 240-065-1,0 C015 D02 325 ― 34 АМ 240-065-1,0 C015 D80 455 113 АМ 240-065-1,0 C050 D01 314 260 ― ― ― ― ― 76 15 ― ― 26,5 АМ 240-065-1,0 C050 D02 325 ― 27,5 АМ 240-065-1,0 C050 D80 455 105 АМ 240-080-1,0 C015 D01 80 332 310 280 95 195 160 105 121 21 ― ― 18 4 39,2 АМ 240-080-1,0 C015 D02 335 ― 40 АМ 240-080-1,0 C015 D80 477 118 АМ 240-080-1,0 C050 D01 332 280 ― ― ― ― ― 89 15 ― ― 32 АМ 240-080-1,0 C050 D02 335 ― 30 АМ 240-080-1,0 C050 D80 477 110 Масса указана с учетом массы электропривода производства «Тулаэлектропривод», но без учета массы комплекта ответных фланцев. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 1 | Нов | АМ03002-15 |  |  |  | 26а |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| . Приложение Б Клапаны запорные сальниковые чугунные Рис. Б.10 Рис. Б.11 Рис. Б.12 Таблица Б.9 Код DN, мм Размер, мм Масса, кг L Н Н1 на PN16 кгс/см2 типа 15ч8п(р) (рис. Б.10) АМ 201-015-1,6 В901 С030 G20/50 15 90 110 120 0,75 АМ 201-020-1,6 В901 С030 G20/50 20 100 110 120 0,9 АМ 201-025-1,6 В901 С030 G20/50 25 120 132 143 1,8 АМ 201-032-1,6 В901 С030 G20/50 32 140 132 145 2,7 АМ 201-040-1,6 В901 С030 G20/50 40 170 164 180 4,15 АМ 201-050-1,6 В901 С030 G20/50 50 200 165 185 5,8 АМ 201-065-1,6 В901 С030 G20/50 65 260 245 265 14,0 АМ 201-080-1,6 В901 С030 G20/50 80 290 265 285 17,0 на PN16 кгс/см2 типа 15кч18п, 15кч33п (рис. Б.10) АМ 201-015-1,6 В910 C011 G20 15 90 118 135 0,63 АМ 201-020-1,6 В910 C011 G20 20 100 120 143 0,8 АМ 201-025-1,6 В910 C011 G20 25 120 143 170 1,21 АМ 201-032-1,6 В910 C011 G20 32 140 145 178 1,53 АМ 201-040-1,6 В910 C011 G20 40 170 180 220 3,57 АМ 201-050-1,6 В910 C011 G20 50 200 185 235 4,14 на PN16 кгс/см2 типа 15ч9п(р) (рис. Б.11) АМ 201-025-1,6 В901 С011 G20/50 25 120 132 143 3,6 АМ 201-032-1,6 В901 С011 G20/50 32 140 132 145 5,5 АМ 201-040-1,6 В901 С011 G20/50 40 170 164 180 7,7 АМ 201-050-1,6 В901 С011 G20/50 50 200 165 185 8,1 на PN16 кгс/см2 типа 15кч19п1(п2,р), 15кч34п (рис. Б.12) АМ 201-025-1,6 В910 С011 G20/30/50 25 120 132 143 2,7 АМ 201-032-1,6 В910 С011 G20/30/50 32 140 132 145 4,3 АМ 201-040-1,6 В910 С011 G20/30/50 40 170 164 180 5,8 АМ 201-050-1,6 В910 С011 G20/30/50 50 200 165 185 6,0 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Приложение Б Рис. Б.13 Рис. Б.14 Таблица Б.10 Код DN, мм Размер, мм Масса, кг L Н Н1 на PN16 кгс/см2 типа 15ч14п(бр) (рис. Б.13) АМ 201-065-1,6 В901 C011 G10/20 65 290 320 350 22 АМ 201-080-1,6 В901 C011 G10/20 80 310 335 365 29 АМ 201-100-1,6 В901 C011 G10/20 100 350 395 435 39,5 АМ 201-125-1,6 В901 C011 G10/20 125 400 395 435 57,6 АМ 201-150-1,6 В901 C011 G10/20 150 480 532 580 83,3 АМ 201-200-1,6 В901 C011 G10/20 200 600 685 745 135 на PN25 кгс/см2 типа 15кч16нж (рис. Б.14) АМ 201-032-2,5 В910 C011 G00 32 180 224 239 8,0 АМ 201-040-2,5 В910 C011 G00 40 200 235 255 10,1 АМ 201-050-2,5 В910 C011 G00 50 230 235 255 11,3 АМ 201-065-2,5 В910 C011 G00 65 290 303 330 25 АМ 201-080-2,5 В910 C011 G00 80 310 333 375 32 на PN40 кгс/см2 типа 15кч22нж (рис. Б.14) АМ 201-040-4,0 В910 C011 G00 40 200 280 305 12,5 АМ 201-050-4,0 В910 C011 G00 50 230 280 305 14,5 АМ 201-065-4,0 В910 C011 G00 65 290 355 385 26 АМ 201-080-4,0 В910 C011 G00 80 310 365 400 33,5 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Приложение Б Клапаны запорные мембранные футерованные Рис. Б.15 Таблица Б.11 Код DN, мм Размер, мм Масса, кг L Н В на PN16 кгс/см2 типа 15ч74п1м(2м) АМ 270- 006-1,6 В901 C011 G22/30 H08/09 6 70 70 35 0,6 АМ 270- 010-1,6 В901 C011 G22/30 H08/09 10 90 80 60 1,4 АМ 270- 015-1,6 В901 C011 G22/30 H08/09 15 130 105 75 2,6 АМ 270- 020-1,6 В901 C011 G22/30 H08/09 20 120 80 3,7 на PN10 кгс/см2 типа 15ч75п1м(2м) АМ 270- 025-1,0 В901 C011 G22/30 H08/09 25 160 140 90 508 АМ 270- 032-1,0 В901 C011 G22/30 H08/09 32 180 105 805 АМ 270- 040-1,0 В901 C011 G22/30 H08/09 40 190 190 110 12 АМ 270- 050-1,0 В901 C011 G22/30 H08/09 50 230 210 125 15,2 на PN6,3 кгс/см2 типа 15ч76п1м(2м) АМ 270- 080-0,6 В901 C011 G22/30 H08/09 80 310 276 140 26 АМ 270- 100-0,6 В901 C011 G22/30 H08/09 100 350 308 155 38 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Приложение Б Клапаны запорные диафрагмовые эмалированные Рис. Б.15 PN16 кгс/см2 типа 15ч93эм; PN10 кгс/см2 типа 15ч94эм; PN6 кгс/см2 типа 15ч95эм, PN7 кгс/см2 типа 15ч96эм Таблица Б.12 Код DN, мм Размер, мм Масса, кг L Н АМ 270- 010-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 10 120 98 2,0 АМ 270- 015-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 15 130 100 2,9 АМ 270- 020-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 20 150 146 5,3 АМ 270- 025-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 25 160 147 5,8 АМ 270- 032-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 32 180 146 8,56 АМ 270- 040-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 40 200 146 9,66 АМ 270- 050-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 50 230 175 13,8 АМ 270- 065-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 65 290 175 16,8 АМ 270- 080-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 80 310 200 28,5 АМ 270- 100-0,6(-0,7;-1,0;-1,6) В901 G30/50 100 350 210 34,5 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |