|  | ООО «АРМАМАШ» Задвижки стальные клиновые литые г.Омск |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |

|  | Кодирование задвижек производится по схеме: АМ XХX-XXXх-XXX BXXХ CXXХ DXX EXX FXXХ XXХХ - X Буквы, обозначающие шифр предприятия - изготовителя Цифры, обозначающие тип арматуры: АМ 110 - задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем; АМ 111 - задвижка по стандарту API 600; АМ 112 - задвижка по стандарту API 603; АМ 120 - задвижка стальная клиновая литая с невыдвижным шпинделем Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN Буква, обозначающая возможное конструктивное исполнение, например по строительной длине Цифры, обозначающие номинальное давление PN (МПа) Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу А.1 Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу см. таблицу А.2 Цифры, обозначающие тип управления см. таблицу А.3 Цифры, обозначающие рабочую среду см. таблицу А.4: Цифры, обозначающие температуру рабочей среды см. таблицу А.5 Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение по п. 1.2.1.2 Буквы, обозначающие класс герметичности затвора см. таблицу А.6 Пример записи задвижки в технической документации и при заказе: Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем (типа 30нж 564нж), номинальным диаметром DN200, номинальным давлением PN25 (2,5МПа), из стали 12Х18Н9ТЛ, фланцевое исполнение 2 с ответными фланцами, управление через редуктор. Для рабочей среды - вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1% при температуре от -40до +565οС, класс герметичности «В» АМ 110-200-2,5 B560 C112 D10 E06 F565 У1 – В |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | АМ 1001-17 |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Приложение А ТАБЛИЦЫ КОДИРОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ Материал корпусных деталей «В» Таблица А.1 Код Марка материала Код Марка материала В501 Литейная конструкционная В600 Сталь литейная по ASTM В503 20Л В601 A216-WCA В504 25Л В602 A216-WCB В510 Литейная легированная В603 A216-WCC В516 20ГЛ B610 Низкотемпературная по ASTM В517 20ГМЛ B611 A352-LCB В518 20ГСЛ B612 A352-LCC В527 25ХГСЛ B620 Хромомолибденовая по ASTM В521 20ХН3Л В621 A217-WC1 В540 Литейная жаропрочная В622 A217-WC6 В413 15ХМ В623 A217-WC9 В414 15Х5М В625 A217-C5 В542 15Х1М1ФЛ В626 A217-C12 В548 30ХМЛ B630 Коррозионностойкая по ASTM В550 Литейная, коррозионностойкая | В631 A351-CF8 В556 10Х18Н9Л В632 A351-CF8M В557 10Х18Н9ТЛ В634 A351-CF3 В560 12Х18Н9ТЛ В635 A351-CF3M В561 12Х18Н12М3ТЛ В636 A351-CN7M Примечание: 1. На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, можно указывать обобщающий код, например, В501 или В550. На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактическую марку, например, В503 или В561и пр. 2. По требованию заказчика задвижки изготавливаются из других материалов. Тип присоединения к трубопроводу «С» Таблица А.2 Код Тип присоединения С010 Фланцевое соединение С011 Фланцевое с соединительным выступом: В-ГОСТ 33259; RF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN С012 Фланцевое с выступом: E-ГОСТ 33259; LM, SM-ASME; E-EN 1092-1; V13-DIN С013 Фланцевое с впадиной: F-ГОСТ 33259; LF, SF-ASME; F-EN 1092-1; R13-DIN С014 Фланцевое с шипом: C,L-ГОСТ 33259; LT, ST-ASME; D-EN 1092-1; F-DIN С015 Фланцевое с пазом: D,M-ГОСТ 33259; LG, SG-ASME; C-EN 1092-1; N-DIN С016 Фланцевое под линзовую прокладку: K-ГОСТ 33259; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN С017 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения: J-ГОСТ 33259; RJF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN, API С018 Фланцевое без соединительного выступа: A-ГОСТ 33259; A-EN 1092-1; A, B-DIN С019 Фланцевое под кольцо: G, H -EN 1092-1; R14, V14-DIN |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | АМ 1001-17 |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица А.2 (продолжение) Код Тип присоединения С050 Патрубки под приварку встык С100 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами приварными встык С110 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами приварными встык по ГОСТ 33259, ГОСТ 28919, ASME, EN 1092-1, DIN, . . . . . С111 Фланцевое с соединительным выступом : В-ГОСТ 33259; RF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С112 Фланцевое с выступом : E-ГОСТ 33259; LM, SM-ASME; E-EN 1092-1; V13-DIN с ответными фланцами приварными встык С113 Фланцевое с впадиной : F-ГОСТ 33259; LF, SF-ASME; F-EN 1092-1; R13-DIN с ответными фланцами приварными встык С114 Фланцевое с шипом : C,L-ГОСТ 33259; LT, ST-ASME; D-EN 1092-1; F-DIN с ответными фланцами приварными встык С115 Фланцевое с пазом : D,M-ГОСТ 33259; LG, SG-ASME; C-EN 1092-1; N-DIN с ответными фланцами приварными встык С116 Фланцевое под линзовую прокладку : K-ГОСТ 33259; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С117 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения : J-ГОСТ 33259;RJF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С118 Фланцевое без соединительного выступа: A-ГОСТ 33259; A-EN 1092-1; A, B-DIN с ответными фланцами приварными встык С119 Фланцевое под кольцо: G, H -EN 1092-1; R14, V14-DIN с ответными фланцами приварными встык С200 Фланцевое исполнение, с ответными фланцами плоскими приварными С210 Фланцевое исполнение, с ответными плоскими приварными фланцами по ГОСТ 33259, ГОСТ 9399, ASME, EN 1092-1, DIN, . . . . . С211 Фланцевое с соединительным выступом : В-ГОСТ 33259; RF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С212 Фланцевое с выступом : E-ГОСТ 33259; LM, SM-ASME; E-EN 1092-1; V13-DIN с ответными фланцами приварными встык С213 Фланцевое с впадиной: F-ГОСТ 33259; LF, SF-ASME; F-EN 1092-1; R13-DIN с ответными фланцами приварными встык С214 Фланцевое с шипом: C,L-ГОСТ 33259; LT, ST-ASME; D-EN 1092-1; F-DIN с ответными фланцами приварными встык С215 Фланцевое с пазом : D,M-ГОСТ 33259; LG, SG-ASME; C-EN 1092-1; N-DIN с ответными фланцами приварными встык С216 Фланцевое под линзовую прокладку : K-ГОСТ 33259; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С217 Фланцевое под прокладку овального (восьмиугольного) сечения : J-ГОСТ 33259;RJF-ASME; B, B1, B2-EN 1092-1; C, D, E-DIN с ответными фланцами приварными встык С218 | Фланцевое без соединительного выступа: A-ГОСТ 33259; A-EN 1092-1; A, B-DIN с ответными фланцами приварными встык С219 Фланцевое под кольцо: G, H -EN 1092-1; R14, V14-DIN с ответными фланцами приварными встык Примечание: На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, можно указывать обобщающий код, например, С010 или С110. На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактический тип, например, С017 или С117 и пр. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | АМ 1001-17 |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Тип управления «D» Таблица А.3 Код Тип управления D00 Ручное управление (маховик) | D10 Ручное управление (редуктор) D13 Механический привод с червячной передачей D15 Механический привод с конической передачей D80 Под электрический привод D81 Электропривод производства Тулаэлектропривод D82 Электропривод производства БЭМЗ | D83 Электропривод производства фирмы AUMA D84 Электропривод производства фирмы “ZPA PECKY” D86 Электропривод производства ГЗ Электропривод D87 Электропривод производства ОАО "ЗЭиМ" г Чебоксары D88 Электропривод ЭВИМТА производства ФГУП "Уфимское приборостроительное производственное объединение" D89 Электропривод "ГУСАР" и "ТОМПРИН" производства НПО "Сибирский машиностроитель" D90 Электропривод типа РЭМТЭК производства ООО"Томская электронная компания" Примечание: На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, можно указывать обобщающий код, например, D10 или D80. На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактический тип, например, D15 или D83и пр. Рабочая среда «E» Таблица А.4 Код Рабочая среда E00 Вода, пар, воздух и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды E01 Вода, пар, воздух, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии ≤ 0,1 мм/год. E03 Нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии ≤ 0,1 мм/год. E04 Природный газ и другие газообразные, взрывоопасные, и токсичные углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии ≤ 0,1 мм/год. E05 Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, нефтяной попутный и природный газ E06 Вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород ≤ 0,1% скорость коррозии материала корпусных деталей в которых ≤ 0,1 мм/год. E07 Вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород ˃ 0,1% скорость коррозии материала корпусных деталей в которых ≤ 0,1 мм/год. Е20 Рабочая среда по согласованию с заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | АМ 1001-17 |  |  |  | 21 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Максимальная температура рабочей среды «F» Таблица А.5 Код Температура, ОС F120 До +120 F200 До +200 F300 До +300 F350 До +350 F425 До +425 F454 До +454 F455 До +455 F540 До +540 F560 До +560 F565 До +565 F593 До +593 F600 До +600 Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 Таблица А.6 Код Класс герметичности A Класс «А», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или PN; вода при 1,1PN AА Класс «АА», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или PN; вода при 1,1PN В Класс «В», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или PN; вода при 1,1PN C Класс «C», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или PN; вода при 1,1PN CC Класс «CC», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или PN; вода при 1,1PN D Класс «DC», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или PN; вода при 1,1PN E Класс «E», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или вода при 1,1PN EE Класс «EE», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или вода при 1,1PN F Класс «F», пробное вещество воздух при 0,6 МПа или вода при 1,1PN |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 1 | Зам. | АМ 1001-17 |  |  |  | 22 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Приложение Б Общие виды, габаритные и присоединительные размеры Задвижки с выдвижным шпинделем АМ 110 С010(110) D00 С010 D80 С010(210) D10 Рис. Б.1 Рис. Б.2 Рис. Б.3 С050 D00 С050 D80 D10 Рис. Б.4 Рис. Б.5 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Задвижки на PN16 (типа т/ф 30(с,лс,нж)41нж; 30(с,лс,нж)541нж; 30(с,лс,нж)941нж ) Таблица Б.1 Код Размеры, мм n Масса исп., не более кг DN L L1 D D1 H Н1 d D00 или D10 D80 C010 C050 C010 C050 АМ110-050-1,6 C010/050 D00/D80 50 250 250 160 125 338 349 18 4 18 17 21 20 АМ110-050а-1,6 C010/050 D00/D80 180* 216 358 369 18 18 21 21 АМ110-080-1,6 C010/050 D00/D80 80 280 280 195 160 421 430 34 33 36 35 АМ110-080а-1,6 C010/050 D00/D80 | 210* 283 435 444 32 32 33 34 АМ110-100-1,6 C010/050 D00/D80 100 300 300 215 180 495 503 8 40 38 42 40 АМ110-100а-1,6 C010/050 D00/D80 230* 305 500 508 42 43 44 45 АМ110-125-1,6 C010/050 D00/D80 125 325 325 245 210 530 570 | 60 58 60 58 АМ110-125а-1,6 C010/050 D00/D80 255* 381 595 600 62 57 61 56 АМ110-150-1,6 C010/050 D00/D80 150 350 350 280 240 615 635 22 79 76 82 79 АМ110-150а-1,6 C010/050 D00/D80 280* 403 674 688 72 70 75 72 АМ110-200-1,6 C010/050 D00/D80 | 200 400 400 335 295 1054 1058 12 116 112 121 117 АМ110-200а-1,6 C010/050 D00/D80 330* 419 818 828 120 118 125 123 АМ110-250-1,6 C010/050 D00/D80 250 450 457 405 355 969 956 26 230 215 226 211 АМ110-250а-1,6 C010/050 D00/D80 330 457 903 890 188 173 184 169 АМ110-300-1,6 C010/050 D00 300 500 500 460 410 1145 — 300 282 — — АМ110-300-1,6 C010/050 D10/D80 — 1139 332 314 292 278 АМ110-300а-1,6 C010/050 D00 356 502 1086 — 288 270 — — АМ110-300а-1,6 C010/050 D10 /D80 — 1080 320 302 280 266 АМ110-350-1,6 C010/050 D00 350 550 572 520 470 1215 — 16 455 425 — — АМ110-350-1,6 C010/050 D10 /D80 — 1210 485 455 445 415 АМ110-400-1,6 C010/050 D00 400 600 610 580 525 1336 — 30 610 567 — — АМ110-400-1,6 C010/050 D10 /D80 — 1330 645 602 605 564 АМ110-500-1,6 C010/050 D00 500 700 710 710 650 1718 — 33 20 970 913 — — АМ110-500-1,6 C010/050 D10 /D80 — 1710 1000 943 953 898 АМ110-600-1,6 C010/050 D00 600 800 813 840 770 2128 — 36 1265 1184 — — АМ110-600-1,6 C010/050 D10 /D80 — 2120 1297 1216 1250 1169 АМ110-700-1,6 C010/050 D10 /D80 700 900 ― 910 840 2382 24 1950 ― 1903 ― АМ110-700а-1,6 C010/050 D10 /D80 610 914 2300 1880 1795 1833 1751 АМ110-800-1,6 C010/050 D10 /D80 800 1000 1000 1020 950 2586 | 39 2800 2695 2750 2648 АМ110-800а-1,6 C010/050 D10 /D80 660 965 2440 2550 2445 2500 2398 АМ110-900-1,6 C010/050 D10 /D80 900 1100 ― 1120 1050 2846 28 3445 ― 3247 ― АМ110-900а-1,6 C010/050 D10 /D80 711 1026 2780 3390 3250 3192 3202 АМ110-1000-1,6 C010/050 D10 /D80 1000 1200 1200 1255 1170 3206 42 4800 4720 4602 4670 АМ110-1000а-1,6 C010/050 D10 /D80 813 1067 3020 4760 4680 4562 4630 АМ110-1200-1,6 C010/050 D10 /D80 1200 1400 1400 1485 1390 3510 48 32 8310 8230 8112 8180 Примечание: 1.*Задвижки могут изготавливаться со строительной длиной по стандарту ASME B 16.10, соответственно:178, 203, 229, 254, 267, 292. 2. Размеры «Н», «Н1» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. 3. Задвижки по требованию Заказчика поставляются с ответными фланцами (исполнения С110 или С210). Указанная в таблице масса задвижек с фланцевым присоединением приведена без учета массы присоединяемых фланцев. 4. Указанная в таблице масса задвижек приведена без учета массы редуктора/электропривода. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Задвижки на PN25 (типа т/ф 30(с,лс,нж)64нж; 30(с,лс,нж)564нж; 30(с,лс,нж)964нж) Таблица Б.2 Код Размеры, мм n Масса исп., не более кг DN L L1 D D1 H Н1 d D00 или D10 D80 C010 C050 C010 C050 АМ110 -050-2,5 C010/050 D00/D80 | 50 250 250 160 125 358 392 18 4 27 24 24 21 АМ110 -050а-2,5 C010/050 D00/D80 216 216 345 379 20 17 19 16 АМ110 -080-2,5 C010/050 D00/D80 80 280 280 195 160 435 450 8 32 29 32 29 АМ110 -080а-2,5 C010/050 D00/D80 283 283 445 460 | 50 47 50 47 АМ110 -100-2,5 C010/050 D00/D80 100 300 300 230 190 500 529 22 46 43 47 44 АМ110 -100а-2,5 C010/050 D00/D80 305 305 534 563 65 62 66 63 АМ110 -125-2,5 C010/050 D00/D80 125 325 325 270 220 614 609 26 80 76 81 77 АМ110 -125а-2,5 C010/050 D00/D80 381 381 595 590 65 61 66 62 АМ110 -150-2,5 C010/050 D00/D80 150 350 350 300 250 674 655 95 90 96 91 АМ110 -150а-2,5 C010/050 D00/D80 403 403 755 736 145 140 146 141 АМ110 -200-2,5 C010/050 D00/D80 200 400 400 360 310 818 828 12 | 150 145 150 145 АМ110 -200а-2,5 C010/050 D00/D80 419 419 860 870 220 121 220 118 АМ110 -250-2,5 C010/050 D00/D80 250 450 450 425 370 969 1001 30 250 244 250 244 АМ110 -250а-2,5 C010/050 D00/D80 457 457 1048 1080 280 275 280 275 АМ110 -300-2,5 C010/050 D00 | 300 500 500 485 430 1145 — 16 325 319 — ― АМ110 -300-2,5 C010/050 D10 /D80 — 1310 365 358 340 333 АМ110 -300а-2,5 C010/050 D00 502 502 1075 — 293 282 — — АМ110 -300а-2,5 C010/050 D10 /D80 — 1080 320 314 280 274 АМ110 -350-2,5 C010/050 D00 | 350 550 550 550 490 1205 — 33 520 510 — — АМ110 -350-2,5 C010/050 D10 /D80 — 1210 550 537 510 497 АМ110 -350а-2,5 C010/050 D00 762 572 1184 ― 510 498 — — АМ110 -350а-2,5 C010/050 D10 /D80 ― 1189 540 527 498 487 | АМ110 -400-2,5 C010/050 D00 400 600 600 610 550 1320 — 36 717 697 — — АМ110 -400-2,5 C010/050 D10 /D80 — 1330 752 625 712 585 АМ110 -400а-2,5 C010/050 D00 838 610 1320 — 727 705 — — АМ110 -400а-2,5 C010/050 D10 /D80 — 1330 762 637 | 716 597 АМ110 -500-2,5 C010/050 D00 500 700 700 730 660 1610 — 20 1170 983 — — АМ110 -500-2,5 C010/050 D10 /D80 — 1710 1200 1023 1152 975 АМ110 -500а-2,5 C010/050 D00 991 711 1602 ― 1200 1013 — — АМ110 -500а-2,5 C010/050 D10 /D80 ― 1702 | 1250 1073 1202 1025 АМ110 -600-2,5 C010/050 D00 600 800 800 840 770 1910 — 39 1500 1284 — — АМ110 -600-2,5 C010/050 D10 /D80 — 2120 1532 1316 1485 1269 АМ110 -600а-2,5 C010/050 D10/ D80 1143 813 1800 1312 1096 1265 1049 АМ110 -700-2,5 C010/050 D10 /D80 700 900 ― 960 875 2300 42 24 1895 1810 1845 1761 АМ110 -700а-2,5 C010/050 D10 /D80 1346 914 2140 4027 3600 3577 3550 АМ110 -800-2,5 C010/050 D10 /D80 800 1000 1000 1075 990 2594 48 3985 3905 3605 3525 АМ110 -800а-2,5 C010/050 D10 /D80 1000 965 2890 4760 4650 4380 4270 АМ110 -900-2,5 C010/050 D10 /D80 900 1100 ― 1185 1090 2780 28 3390 3250 3192 3053 АМ110 -900а-2,5 C010/050 D10 /D80 1727 1026 3050 6632 5900 6432 5700 АМ110 -1000-2,5 C010/050 D10 /D80 1000 1200 | 1067 1315 1210 3020 56 4760 4680 4562 4484 АМ110 -1000а-2,5 C010/050 D10 /D80 1981 1200 2780 8100 8020 7900 7820 АМ110 -1200-2,5 C010/050 D10 /D80 1200 1400 1400 1525 1420 3510 32 8310 8230 8112 8032 Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. 2. Задвижки по требованию Заказчика поставляются с ответными фланцами (исполнения С110 или С210). Указанная в таблице масса задвижек с фланцевым присоединением приведена без учета массы присоединяемых фланцев. 3. Указанная в таблице масса задвижек приведена без учета массы редуктора/электропривода. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Задвижки на PN40 (типа т/ф 30(с,лс,нж)15нж; 30(с,лс,нж)515нж; 30(с,лс,нж)915нж) Таблица Б.3 Код Размеры, мм n Масса исп., не более кг DN L L1 D D1 H Н1 d D00 или D10 D80 C010 C050 C010 C050 АМ110-050-4,0 C010/ 050 D00/D80 50 216 216 160 125 365 360 18 4 25 23 24 22 АМ110-050а-4,0 C010/ 050 D00/D80 250 250 371 366 25 23 24 22 АМ110-080-4,0 C010/ 050 D00/D80 80 | 283 283 195 160 452 448 8 48 44 47 43 АМ110-080а-4,0 C010/ 050 D00/D80 310 310 455 451 48 44 47 43 АМ110-100-4,0 C010/ 050 D00/D80 100 305 305 230 190 515 508 22 73 67 71 65 АМ110-100а-4,0 C010/ 050 D00/D80 350 350 551 544 60 54 58 52 АМ110-150-4,0 C010/ 050 D00/D80 | 150 403 403 300 250 655 648 26 130 119 127 116 АМ110-150а-4,0 C010/ 050 D00/D80 450 450 708 701 116 105 113 102 АМ110-200-4,0 C010/ 050 D00 200 419 419 375 325 790 — 30 12 208 186 — ― АМ110-200-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 784 235 213 195 173 АМ110-200а-4,0 C010/ 050 D00 550 550 858 — 261 234 — ― АМ110-200а-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 852 293 271 253 231 АМ110-250-4,0 C010/ 050 D00 250 457 457 445 385 900 — 33 334 313 — ― АМ110-250-4,0 C010/ 050 D10 /D80 | — 880 380 359 340 319 АМ110-250а-4,0 C010/ 050 D00 650 650 1015 — 324 303 — ― АМ110-250а-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 995 358 337 318 297 АМ110-300-4,0 C010/ 050 D00 300 502 502 510 450 1085 — 16 450 390 — ― АМ110-300-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 1060 483 423 443 383 АМ110-300а-4,0 C010/ 050 D00 750 750 1201 — 530 470 — ― АМ110-300а-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 1185 563 503 523 463 АМ110-350-4,0 C010/ 050 D00 350 762 762 570 510 1325 — 36 704 634 — ― АМ110-350-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 1320 734 644 687 617 АМ110-350а-4,0 C010/ 050 D00 850 850 1308 — 679 609 — ― АМ110-350а-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 1296 717 647 667 597 АМ110-400-4,0 C010/ 050 D00 400 838 838 655 585 1380 — 39 923 828 — ― АМ110-400а-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 1370 958 863 909 814 АМ110-400а-4,0 C010/ 050 D00 950 950 1438 — 1200 1105 — ― АМ110-400-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 1426 1231 1136 1182 1087 АМ110-500-4,0 C010/ 050 D00 500 991 991 755 670 1618 — 20 1345 1213 — ― АМ110-500-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 1608 1386 1254 1337 1205 АМ110-500а-4,0 C010/ 050 D10 /D80 1150 1050 — 1745 1632 1686 1554 АМ110-600-4,0 C010/ 050 D00 600 1143 1143 890 795 1990 — 48 2122 1941 — ― АМ110-600-4,0 C010/ 050 D10 /D80 — 1995 2170 1989 2121 1940 АМ110-600а-4,0 C010/ 050 D10 /D80 1350 1350 1980 2300 2119 2240 2059 АМ110-700-4,0 C010/ 050 D10 /D80 700 1346 1346 995 900 2430 24 3300 3070 3102 2873 АМ110-700а-4,0 C010/ 050 D10 /D80 1550 ― 2525 3400 ― 3330 | ― АМ110-800-4,0 C010/ 050 D10 /D80 800 1524 1524 1135 1030 2510 56 4400 4057 4201 3858 АМ110-800а-4,0 C010/ 050 D10 /D80 1750 ― 2630 4800 ― 4725 ― АМ110-900-4,0 C010/ 050 D10 /D80 900 1727 1727 1250 1140 2820 28 6050 5620 5851 5421 Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. 2. Задвижки по требованию Заказчика поставляются с ответными фланцами (исполнение С110). Указанная в таблице масса задвижек с фланцевым присоединением приведена без учета массы присоединяемых фланцев. 3. Указанная в таблице масса задвижек приведена без учета массы редуктора/электропривода. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Задвижки на PN63 (типа т/ф 30(с,лс,нж)76нж; 30(с,лс,нж)576нж; 30(с,лс,нж)976нж) Таблица Б.4 Код Размеры, мм n Масса исп., не более кг DN L L1 D D1 H Н1 d D00 или D10 D80 C010 C050 C010 C050 АМ110-050-6,3 C010/050 D00/D80 50 267 292 175 135 383 378 22 4 29 28 28 27 АМ110-050а-6,3 C010/050 D00/D80 250* 250 371 369 33 32 32 31 АМ110-080-6,3 C010/050 D00/D80 | 80 318 356 210 170 460 451 8 59 57 58 56 АМ110-080а-6,3 C010/050 D00/D80 310* 310 455 446 58 56 57 55 АМ110-100-6,3 C010/050 D00/D80 100 356 432 250 200 510 517 26 94 83 92 81 АМ110-100а-6,3 C010/050 D00/D80 350* 350 551 | 558 80 69 78 67 АМ110-150-6,3 C010/050 D00 150 444 559 340 280 650 — 33 185 160 — ― АМ110-150-6,3 C010/050 D10 /D80 — 647 213 188 173 148 АМ110-150а-6,3 C010/050 D00 450* 450 718 ― 180 155 — ― АМ110-150а-6,3 C010/050 D10 /D80 ― 715 208 183 168 143 АМ110-200-6,3 C010/050 D00 200 533 660 405 345 850 — 36 12 290 254 — ― АМ110-200-6,3 C010/050 D10 /D80 — 842 318 282 268 222 АМ110-200а-6,3 C010/050 D00 550* 550 873 ― 305 269 — ― АМ110-200а-6,3 C010/050 D10 /D80 | ― 865 333 297 283 247 АМ110-250-6,3 C010/050 D00 250 622 787 470 400 995 — 426 375 — ― АМ110-250-6,3 C010/050 D10 /D80 — 990 456 405 416 365 АМ110-250а-6,3 C010/050 D00 650* 650 1050 ― 467 412 — ― АМ110-250а-6,3 C010/050 D10 /D80 ― 1045 497 446 457 426 АМ110-300-6,3 C010/050 D00 300 711 838 530 460 1110 — 16 590 68 — ― АМ110-300-6,3 C010/050 D10 /D80 — 1129 637 569 590 522 АМ110-300а-6,3 C010/050 D00 750* 750 1215 ― 590 522 — ― АМ110-300а-6,3 C010/050 D10 /D80 ― 1234 637 569 590 522 АМ110-350-6,3 C010/050 D00 350 838 889 595 525 1205 — 39 860 761 — ― АМ110-350-6,3 C010/050 D10 /D80 — 1210 895 796 848 749 АМ110-350а-6,3 C010/050 D10 /D80 850* 850 1611 910 811 863 764 АМ110-400-6,3 C010/050 D00 400 864 991 670 585 1360 — 42 1050 847 — ― АМ110-400-6,3 C010/050 D10 /D80 ― 1370 1085 882 1035 832 АМ110-400а-6,3 C010/050 D10 /D80 950* 950 2208 1050 847 998 795 АМ110-500-6,3 C010/050 D10 /D80 500 1016 1194 800 705 1720 48 20 1900 1707 1702 1509 АМ110-500а-6,3 C010/050 D10 /D80 1150* 1150 2605 1830 1637 1632 1439 АМ110-600-6,3 C010/050 D10 /D80 600 1346 1397 925 820 2120 56 2980 2711 2782 2513 АМ110-600а-6,3 C010/050 D10 /D80 1350* 1350 3120 2940 2671 2742 2473 АМ110-1200-6,3 С050 D80 1200 — 1910 ― ― 3670 ― ― — 13150 — 12952 Примечание: 1.*Задвижки могут изготавливаться со строительной длиной по стандарту ASME B 16.10, соответственно:292, 356, 432, 559, 660, 787, 838, 889, 991, 1194, 1397. 2. Размеры «Н», «Н1» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. 3. Задвижки по требованию Заказчика поставляются с ответными фланцами (исполнение С110). Указанная в таблице масса задвижек с фланцевым присоединением приведена без учета массы присоединяемых фланцев. 4. Указанная в таблице масса задвижек приведена без учета массы редуктора/электропривода. Задвижки на PN80 (типа т/ф 30(с,лс,нж)521нж; 30(с,лс,нж)921нж) Таблица Б.5 Код Размеры, мм Масса исп., не более кг DN L1 H1 D10 D80 АМ110-250-8,0 С050 D10 /D80 250 650* 990 405 365 АМ110-300-8,0 С050 D10 /D80 300 750* 1129 569 529 АМ110-350-8,0 С050 D10 /D80 350 850* 1210 796 749 АМ110-400-8,0 С050 D10 /D80 400 950* 1370 869 822 АМ110-500-8,0 С050 D10 /D80 500 1150* 1980 1917 1721 АМ110-600-8,0 С050 D10 /D80 600 1350* 2120 2711 3175 АМ110-700-8,0 С050 D80 700 1400 2480 — 4144 АМ110-800-8,0 С050 D80 800 1500 2722 6916 АМ110-1000-8,0 С050 D80 1000 1800 3352 10036 Примечание: 1.*Задвижки могут изготавливаться со строительной длиной по стандарту ASME B 16.10, соответственно:787, 838, 889, 991, 1194, 1397. 2. Размеры «Н1» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Задвижки на PN100 (типа т/ф 30(с,лс,нж)16нж; 30(с,лс,нж)516нж; 30(с,лс,нж)916нж) Таблица Б.6 Код Размеры, мм n Масса исп., не более кг DN L L1 D D1 H Н1 d D00 или D10 D80 C010 C050 C010 C050 АМ110-050-10 C010/050 D00/D80 50 267 292 195 145 390 385 26 4 30 29 29 28 АМ110-050а-10 C010/050 D00/D80 250* 250 371 376 50 49 49 48 АМ110-080-10 C010/050 D00/D80 80 318 356 230 180 475 468 8 60 58 59 57 АМ110-080а-10 C010/050 D00/D80 310* 310 455 448 100 98 99 97 АМ110-100-10 C010/050 D00/D80 100 356 432 265 210 570 560 30 104 93 102 91 АМ110-100а-10 C010/050 D00/D80 350* 350 551 541 110 99 108 97 АМ110-150-10 C010/050 D00 150 444 559 350 290 720 — 33 210 185 — ― АМ110-150-10 C010/050 D10 /D80 — 708 238 213 198 173 АМ110-150а-10 C010/050 D00 450* 450 718 ― 250 225 — ― АМ110-150а-10 C010/050 D10 /D80 ― 706 278 253 238 213 АМ110-200-10 C010/050 D00 200 533 660 430 360 870 — 36 12 385 349 — ― АМ110-200-10 C010/050 D10 /D80 — 858 413 377 373 337 АМ110-200а-10 C010/050 D00 550* 550 873 ― 360 324 — ― АМ110-200а-10 C010/050 D10 /D80 ― 861 388 352 348 312 АМ110-250-10 C010/050 D00 250 622 787 500 430 1020 — 39 595 543 — ― АМ110-250-10 C010/050 D10 /D80 — 1013 625 574 577 526 АМ110-250а-10 C010/050 D00 650* 650 1050 ― 485 434 — ― АМ110-250а-10 C010/050 D10 /D80 ― 1043 517 466 469 414 АМ110-300-10 C010/050 D00 300 711 838 585 500 1290 — 42 16 840 772 — ― АМ110-300-10 C010/050 D10 /D80 — 1280 887 819 840 772 АМ110-300а-10 C010/050 D00 750* 750 1215 ― 633 565 — ― АМ110-300а-10 C010/050 D10 /D80 ― 1205 696 632 656 588 АМ110-350-10 C010/050 D00 350 838 889 655 560 1330 — 48 1154 1055 — ― АМ110-350-10 C010/050 D10 /D80 — 1320 1188 1089 1139 1040 АМ110-350а-10 C010/050 D10 /D80 850* 850 1440 1150 1051 1101 1002 АМ110-400-10 C010/050 D00 400 864 991 715 620 1425 — 1483 1280 — ― АМ110-400-10 C010/050 D10 /D80 ― 1415 1518 1315 1469 1266 АМ110-400а-10 C010/050 D10 /D80 950* 950 1640 1480 1277 1431 1228 Примечание: 1.*Задвижки могут изготавливаться со строительной длиной по стандарту ASME B 16.10, соответственно:292, 356, 432, 559, 660, 787, 838, 889, 991, 1194, 1397. 2. Размеры «Н», «Н1» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. 3. Задвижки по требованию Заказчика поставляются с ответными фланцами (исполнение С110). Указанная в таблице масса задвижек с фланцевым присоединением приведена без учета массы присоединяемых фланцев. 4. Указанная в таблице масса задвижек приведена без учета массы редуктора/электропривода. Задвижки на PN160 (типа т/ф 30(с,лс,нж)45нж; 30(с,лс,нж)545нж; 30(с,лс,нж)945нж) Таблица Б.7 Код Размеры, мм n Масса исп., не более кг DN L L1 D D1 H Н1 d D00 или D10 D80 C010 C050 C010 C050 АМ110-050-16 C010/050 D00/D80 50 368 368 195 145 512 507 22 4 73 67 72 66 АМ110-050а-16 C010/050 D00/D80 300* 300** 445 440 60 54 59 53 АМ110-080-16 C010/050 D00/D80 80 381 381 230 180 585 580 8 141 130 139 128 АМ110-080а-16 C010/050 D00/D80 390* 390** 525 520 140 129 138 127 АМ110-100-16 C010/050 D00/D80 100 457 457 265 210 631 624 26 185 169 182 166 АМ110-100а-16 C010/050 D00/D80 450* 450** 597 590 200 184 197 181 АМ110-150-16 C010/050 D00 150 610 610 350 290 820 ― 33 12 462 387 — АМ110-150-16 C010/050 D10 /D80 ― 814 502 427 462 397 АМ110-150а-16 C010/050 D00 600* 600** 824 — 350 275 — — АМ110-150а-16 C010/050 D10 /D80 — 810 390 315 350 275 АМ110-200-16 C010/050 D00 200 737* 750** 430 360 894 — 36 540 445 — — АМ110-200-16 C010/050 D10 /D80 — 880 577 482 537 442 АМ110-250-16 C010/050 D00 250 838* 900** 500 430 1060 — 1000 885 — — АМ110-250-16 C010/050 D10 /D80 — 1040 1050 935 1003 888 АМ110-300-16 C010/050 D00 300 965* 1050** 585 500 1190 16 1215 1005 — — АМ110-300-16 C010/050 D10 /D80 1170 1275 1065 1226 1016 Примечание: 1.*Задвижки могут изготавливаться со строительной длиной по стандарту ASME B 16.10, соответственно:292, 356, 432, 559, 660, 787, 838. 2.**Задвижки могут изготавливаться со строительной длиной по стандарту ASME B 16.10, соответственно:216, 305, 356, 508, 660 или 737, 787 или 838, 914 или 965. 3. Размеры «Н», «Н1» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. 4. Задвижки по требованию Заказчика поставляются с ответными фланцами (исполнение С110). Указанная в таблице масса задвижек с фланцевым присоединением приведена без учета массы присоединяемых фланцев. 5. Указанная в таблице масса задвижек приведена без учета массы редуктора/электропривода. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Задвижки на PN250 Таблица Б.8 Код Размеры, мм n Масса исп., не более кг DN L L1 D D1 H Н1 d D00 или D10 D80 C010 C050 C010 C050 АМ110-050-25 C010/050 D00/D80 50 368 368 200 150 487 — 26 8 74 54 73 53 АМ110-080-25 C010/050 D00/D80 80 470 470 255 200 603 30 8 165 129 162 126 АМ110-100-25 C010/050 D00/D80 100 546 546 300 235 700 33 248 197 244 193 АМ110-150-25 C010/050 D10/D80 150 705 705 390 320 984 36 12 510 358 510 358 АМ110-200-25 C010/050 D10/D80 200 832 832 485 400 — 1146 42 1040 761 1040 761 АМ110-250-25 C010/050 D10/D80 250 991 991 585 490 1371 48 16 1910 1640 1910 1640 АМ110-300-25 C010/050 D10/D80 300 1130 1130 690 590 1633 52 2685 2755 2685 2755 Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. 2. Задвижки по требованию Заказчика поставляются с ответными фланцами (исполнение С110). Указанная в таблице масса задвижек с фланцевым присоединением приведена без учета массы присоединяемых фланцев. 3. Указанная в таблице масса задвижек приведена без учета массы редуктора/электропривода. Задвижки на PN250 (типа т/ф 31(с,лс,нж)45нж; 31(с,лс,нж)545нж; 31(с,лс,нж)945нж) с фланцами по ГОСТ 9399 С016 D00 D10 D80 С050 С116 Рис. Б.6 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица Б.9 Код Размеры, мм Масса исп., не более кг DN L L1 L2 D D1 D2 H C016 C116 C050 АМ110-050- 25 C016/050/116 D00/D80 50 300 130 655 200 145 83 300 37 80 13 АМ110-080- 25 C016/050/116 D00/D80 80 470 305 924 245 185 114 560 97 135 64 АМ110-100- 25 C016/050/116 D00/D80 100 450 280 900 260 195 127 560 99 158 63 АМ110-125- 25 C016/050/116 D00/ D10 /D80 125 500 350 900 300 235 159 560 130 215 77 АМ110-150- 25 C016/050/116 D00/ D10 /D80 150 630 400 1258 400 305 194 782 333 596 204 АМ110-175- 25 C016/050/116 D00 D10 /D80 175 ― 480 ― ― ― 219 782 ― ― 217 Примечание: 1. Размеры «Н» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. 2. Указанная в таблице масса задвижек приведена без учета массы редуктора/электропривода. Приложение В Задвижки с невыдвижным шпинделем АМ 120 Задвижки на PN25 (типа т/ф 30(с,лс,нж)527нж; 30(с,лс,нж)927нж) и на PN63 (типа т/ф 30(с,лс,нж)375нж; 30(с,лс,нж)975нж) С011 D80 С050 D80 D10 Рис. В.1 Таблица В.1 Код PN, кгс/см2 Размеры, мм n Масса исп., не более кг DN L L1 D D1 H Н1 d D10 D80 C010 C050 C010 C050 АМ120-400-2,5 C010/050 D10/D80 25 400 600 600 610 550 1168 1668 33 16 661 574 620 534 АМ120-500-2,5 C010/050 D10/D80 500 700 700 730 660 1475 1975 39 20 1300 1265 1252 1217 АМ120-600-2,5 C010/050 D10/D80 600 800 813 840 770 1572 2330 2075 1875 2027 1827 АМ120-600/500-2,5 C010/050 D10/D80 600 800 800 1475 2125 1372 1232 1324 1184 АМ120-800-2,5 C010/050 D10/D80 800 1000 1000 1075 990 2010 2750 45 24 3890 3788 3690 3590 АМ120-500-6,3 C010/050 D10/D80 63 500 1150 1150 800 705 1600 2435 52 20 2321 1890 2086 1597 Примечание: 1. Размеры «Н», «Н1» и масса задвижек справочные, указаны для базовых исполнений задвижек, они могу быть изменены по результатам приемочных испытаний. 2. Задвижки по требованию Заказчика поставляются с ответными фланцами (исполнение С110). Указанная в таблице масса задвижек с фланцевым присоединением приведена без учета массы присоединяемых фланцев. 3. Указанная в таблице масса задвижек приведена без учета массы редуктора/электропривода. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Приложение Г Задвижки по стандарту API 600 (код АМ 111) С111(RF) D00 С011(RF) D80 С017(RJF)D10 C050(BW) Рис. Г.1 Class 150 Таблица Г.1 Код DN, мм NPS, дюйм L Размеры, мм Масса, не более, кг RF BW D D1 H H1 RF BW АМ 111-050-150 C011/C050 D00/D80 50 2 178 216 150 120,7 387 ― 19 15 АМ 111-065-150 C011/C050 D00/D80 65 21/2 191 241 180 139,7 435 26 18 АМ 111-080-150 C011/C050 D00/D80 80 3 203 283 190 152,4 481 35 26 АМ 111-100-150 C011/C050 D00/D80 100 4 229 305 230 190,5 585 39 41 АМ 111-125-150 C011/C050 D00/D80 125 5 254 381 255 215,9 681 64 58 АМ 111-150-150 C011/C050 D00/D80 150 6 267 403 280 241,3 765 81 69 АМ 111-200-150 C011/C050 D00/D80 200 8 292 419 345 298,5 956 127 108 АМ 111-250-150 C011/C050 D00/D80 250 10 330 457 405 362 1149 204 156 АМ 111-300-150 C011/C050 D00/D80 300 12 356 502 485 431,8 1351 291 248 АМ 111-350-150 C011/C050 D00/D80 350 14 381 572 535 476,3 1508 400 365 АМ 111-400-150 C011/C050 D00/D80 400 16 406 610 595 539,8 1703 486 482 АМ 111-450-150 C011/C050 D00/D80 450 18 432 660 635 577,9 1892 610 587 АМ 111-500-150 C011/C050 D00/D80 500 20 457 711 700 635 2119 788 752 АМ 111-600-150 C011/C050 D00/D80 600 24 508 813 815 749,3 2500 1144 1178 АМ 111-650-150 C011/C050 D10/D80 650 26 559 864 870 806,5 ― 2806 1570 1521 АМ 111-700-150 C011/C050 D10/D80 700 28 610 914 927,1 863,6 2960 1900 1838 АМ 111-750-150 C011/C050 D10/D80 750 30 610 914 984,3 914,4 3148 2540 2261 АМ 111-800-150 C011/C050 D10/D80 800 32 660 965 1060,5 977,6 3281 2958 2490 АМ 111-900-150 C011/C050 D10/D80 900 36 711 1016 1168,4 1085,9 3721 3380 3310 АМ 111-1000-150 C011/C050 D10/D80 1000 40 762 1067 1289,1 1200,2 3980 4815 4840 АМ 111-1050-150 C011/C050 D10/D80 1050 42 787 1092 1346,2 1257,3 4820 5300 5275 АМ 111-1200-150 C011/C050 D10/D80 1200 48 864 1168 1511,3 1422,4 5920 7110 7050 Примечание: 1. При изменении технологии изготовления отливок корпусных деталей фактические размеры «Н», «Н1» и масса задвижек могут отличаться от приведенных в таблице. 2. По требованию заказчика задвижки могут изготавливаться с другими уплотнительными поверхностями: LM, LF, SM, ST и т.д., а также по согласованию с другими значениям строительной длины «L». |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Class 300 Таблица Г.2 Код DN, мм NPS, дюйм L Размеры, мм Масса, не более, кг RF BW D D1 H H1 RF BW АМ 111-050-300 C011/C052 D00/D80 50 2 216 216 165 127 410 ― 26 17 АМ 111-065-300 C011/C052 D00/D80 65 21/2 241 241 190 149,2 453 35 26 АМ 111-080-300 C011/C052 D00/D80 80 3 283 283 210 168,3 509 52 52 АМ 111-100-300 C011/C052 D00/D80 100 4 305 305 255 200 612 75 74 АМ 111-125-300 C011/C052 D00/D80 125 5 381 381 280 235 670 102 102 АМ 111-150-300 C011/C052 D00/D80 150 6 403 403 320 269,9 805 147 113 АМ 111-200-300 C011/C052 D00/D80 200 8 419 419 380 330,2 1000 235 164 АМ 111-250-300 C011/C052 D00/D80 250 10 457 457 445 387,4 1209 350 344 АМ 111-300-300 C011/C052 D00/D80 300 12 502 502 520 450,8 1416 472 485 АМ 111-350-300 C011/C052 D00/D80 350 14 762 762 585 514,4 1582 683 565 АМ 111-400-300 C011/C052 D00/D80 400 16 838 838 650 571,5 1725 950 805 АМ 111-450-300 C011/C052 D10/D80 450 18 914 914 710 628,6 ― 1959 1145 1058 АМ 111-500-300 C011/C052 D10/D80 500 20 991 991 775 685,8 2194 1634 1412 АМ 111-600-300 C011/C052 D10/D80 600 24 1143 1143 915 821,8 2598 2660 2304 АМ 111-650-300 C011/C052 D10/D80 650 26 1245 1245 971,6 876,3 2986 3090 2540 АМ 111-700-300 C011/C052 D10/D80 700 28 1346 1346 1035,1 939,8 3120 3312 2725 АМ 111-750-300 C011/C052 D10/D80 750 30 1397 1397 1092,2 997 3205 3597 3057 АМ 111-800-300 C011/C052 D10/D80 800 32 1524 1524 1149,4 1054,1 3692 4850 4122 АМ 111-900-300 C011/C052 D10/D80 900 36 1727 1727 1270 1168,4 4104 6850 4990 АМ 111-1000-300 C011/C052 D10/D80 1000 40 1930 1930 1238,3 1155,7 4547 8460 6160 АМ 111-1050-300 C011/C052 D10/D80 1050 42 1981 1981 1289,1 1206,6 4739 9500 6800 АМ 111-1200-300 C011/C052 D10/D80 1200 48 2235 2235 1466,9 1371,6 5373 12400 9000 Примечание: 1. При изменении технологии изготовления отливок корпусных деталей фактические размеры «Н», «Н1» и масса задвижек могут отличаться от приведенных в таблице. 2. По требованию заказчика задвижки могут изготавливаться с другими уплотнительными поверхностями: LM, LF, SM, ST и т.д., а также по согласованию с другими значениям строительной длины «L». Class 600 Таблица Г.3 Код DN, мм NPS, дюйм L Размеры, мм Масса, не более, кг RF RJF BW D D1 H H1 RF,RJF BW АМ 111-050-600 C011/C017/C052 D00/80 50 2 292 295 292 165 127 418 ― 39 28 АМ 111-065-600 C011/C017/C052 D00/80 65 21/2 330 333 330 190 149,2 476 52 42 АМ 111-080-600 C011/C017/C052 D00/80 80 3 356 359 356 210 168,3 518 68 55 АМ 111-100-600 C011/C017/C052 D00/80 100 4 432 435 432 275 215,3 646 120 84 АМ 111-125-600 C011/C017/C052 D00/80 125 5 508 511 508 330 266,7 770 170 125 АМ 111-150-600 C011/C017/C052 D00/80 150 6 559 562 559 355 292,1 839 273 204 АМ 111-200-600 C011/C017/C052 D00/80 200 8 660 664 660 420 349,2 1024 402 337 АМ 111-250-600 C011/C017/C052 D00/80 250 10 787 791 787 510 431,8 1229 610 548 АМ 111-300-600 C011/C017/C052 D00/80 300 12 838 841 838 560 489 1450 902 905 АМ 111-350-600 C011/C017/C052 D10 /80 350 14 889 892 889 605 527 ― 1574 1245 974 АМ 111-400-600 C011/C017/C052 D10 /80 400 16 991 994 991 685 603,2 1797 1530 1345 АМ 111-450-600 C011/C017/C052 D10 /80 450 18 1092 1095 1092 745 654 1931 2030 1730 АМ 111-500-600 C011/C017/C052 D10 /80 500 20 1194 1200 1194 815 723,9 2207 2735 2415 АМ 111-600-600 C011/C017/C052 D10 /80 600 24 1397 1407 1397 940 838,2 2582 3620 3017 АМ 111-650-600 C011/C017/C052 D10 /80 650 26 1448 1461 1448 1016 914,4 3150 5220 4295 АМ 111-700-600 C011/C017/C052 D10 /80 700 28 1549 1562 1549 1073,2 965,2 3362 6050 4980 АМ 111-750-600 C011/C017/C052 D10 /80 750 30 1651 1664 1651 1130,3 1022,4 3549 6945 5710 АМ 111-800-600 C011/C017/C052 D10 /80 800 32 1778 1794 1778 1193,8 1079,5 3811 8312 6834 АМ 111-900-600 C011/C017/C052 D10 /80 900 36 2082 2098 2082 1314,5 1193 4260 10000 8220 АМ 111-1000-600 C011/C017/C052 D10 /80 1000 40 2286 ― 2286 1320,8 1212,9 4670 14300 11755 АМ 111-1050-600 C011/C017/C052 D10 /80 1050 42 2438 2438 1403,4 1282,7 4921 16460 13530 АМ 111-1200-600 C011/C017/C052 D10 /80 1200 48 2540 2540 1593,9 1460,5 5876 22900 18820 Примечание: 1. При изменении технологии изготовления отливок корпусных деталей фактические размеры «Н», «Н1» и масса задвижек могут отличаться от приведенных в таблице. 2. По требованию заказчика задвижки могут изготавливаться с другими уплотнительными поверхностями: LM, LF, SM, ST и т.д., а также по согласованию с другими значениям строительной длины «L». |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Class 900 Таблица Г.4 Код DN, мм NPS, дюйм L Размеры, мм Масса, не более, кг RF RJF BW D D1 H H1 RF, RJF BW АМ 111-050-900 C011/C017/C052 D00/80 50 2 368 371 368 215 165,1 498 ― 74 54 АМ 111-065-900 C011/C017/C052 D00/80 65 21/2 419 422 419 245 190,5 547 92 65 АМ 111-080-900 C011/C017/C052 D00/80 80 3 381 384 381 240 190,5 573 101 70 АМ 111-100-900 C011/C017/C052 D00/80 100 4 457 460 457 290 235 678 172 110 АМ 111-150-900 C011/C017/C052 D00/80 150 6 610 613 610 380 317,5 900 335 258 АМ 111-200-900 C011/C017/C052 D10 /80 200 8 737 740 737 470 393,7 1103 640 498 АМ 111-250-900 C011/C017/C052 D10 /80 250 10 838 841 838 545 469,9 ― 1345 1100 810 АМ 111-300-900 C011/C017/C052 D10 /80 300 12 965 968 965 610 533,4 1520 1360 1228 АМ 111-350-900 C011/C017/C052 D10 /80 350 14 1029 1038 1029 640 558,8 1902 2250 2009 АМ 111-400-900 C011/C017/C052 D10 /80 400 16 1130 1140 1130 705 616 2051 2850 2563 АМ 111-450-900 C011/C017/C052 D10 /80 450 18 1291 1232 1291 785 685,8 2212 3870 3300 АМ 111-500-900 C011/C017/C052 D10 /80 500 20 1321 1333 1321 855 749,3 2417 4860 4050 АМ 111-600-900 C011/C017/C052 D10 /80 600 24 1549 1568 1549 1040 901,7 2750 6100 6120 АМ 111-650-900 C011/C017/C052 D10 /80 650 26 1664 ― 1664 1085,9 952,5 2833 7300 5500 АМ 111-700-900 C011/C017/C052 D10 /80 700 28 1778 1778 1168,4 1022,4 2916 7600 6900 АМ 111-750-900 C011/C017/C052 D10 /80 750 30 1892 1892 1231,9 1085,9 3000 9800 9000 АМ 111-800-900 C011/C017/C052 D10 /80 800 32 2004 2004 1314,5 1155,7 3083 11950 11000 АМ 111-900-900 C011/C017/C052 D10 /80 900 36 2232 2232 1460,5 1289,1 3250 15000 13500 Примечание: 1. При изменении технологии изготовления отливок корпусных деталей фактические размеры «Н», «Н1» и масса задвижек могут отличаться от приведенных в таблице. 2. По требованию заказчика задвижки могут изготавливаться с другими уплотнительными поверхностями: LM, LF, SM, ST и т.д., а также по согласованию с другими значениям строительной длины «L». Class 1500 Таблица Г.5 Код DN, мм NPS, дюйм L Размеры, мм Масса, не более, кг RF RJF BW D D1 H H1 RF, RJF BW АМ 111-050-1500 C011/C017/C052 D00/80 50 2 368 371 368 215 165,1 487 ― 74 54 АМ 111-065-1500 C011/C017/C052 D00/80 65 21/2 419 422 419 245 190,5 572 131 105 АМ 111-080-1500 C011/C017/C052 D00/80 80 3 470 473 470 265 203,2 603 165 129 АМ 111-100-1500 C011/C017/C052 D00/80 100 4 546 549 546 310 241,3 700 248 197 АМ 111-150-1500 C011/C017/C052 D00/80 150 6 705 711 705 395 317,5 984 510 358 АМ 111-200-1500 C011/C017/C052 D10 /80 200 8 832 841 832 485 393,7 ― 1146 1040 761 АМ 111-250-1500 C011/C017/C052 D10 /80 250 10 991 1000 991 585 482,6 1371 1910 1640 АМ 111-300-1500 C011/C017/C052 D10 /80 300 12 1130 1146 1130 675 571,5 1633 2685 2755 АМ 111-350-1500 C011/C017/C052 D10 /80 350 14 1257 1276 1257 750 635 1798 4100 3200 АМ 111-400-1500 C011/C017/C052 D10 /80 400 16 1384 1407 1384 825 704,8 1963 6200 5300 АМ 111-450-1500 C011/C017/C052 D10 /80 450 18 1537 1559 1537 915 774,7 2812 8100 7100 АМ 111-500-1500 C011/C017/C052 D10 /80 500 20 1664 1686 1664 985 831,8 3078 11130 10100 АМ 111-600-1500 C011/C017/C052 D10 /80 600 24 1943 1972 1943 1170 990,6 3570 13300 12900 Примечание: 1. При изменении технологии изготовления отливок корпусных деталей фактические размеры «Н», «Н1» и масса задвижек могут отличаться от приведенных в таблице. 2. По требованию заказчика задвижки могут изготавливаться с другими уплотнительными поверхностями: LM, LF, SM, ST и т.д., а также по согласованию с другими значениям строительной длины «L». |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Class 2500 Таблица Г.6 Код DN, мм NPS, дюйм L Размеры, мм Масса, не более, кг RF RTJ BW D D1 H H1 RF,RTJ BW АМ 111-050-2500 C011/C017/C052 D00/80 50 2 451 454 451 235 171,4 563 ― 130 95 АМ 111-065-2500 C011/C017/C052 D00/80 65 21/2 508 514 508 265 196,8 563 200 150 АМ 111-080-2500 C011/C017/C052 D00/80 80 3 578 584 578 305 228,6 582 245 175 АМ 111-100-2500 C011/C017/C052 D00/80 100 4 673 683 673 355 273 870 490 375 АМ 111-150-2500 C011/C017/C052 D00/80 150 6 914 927 914 485 368,3 1450 1600 1310 АМ 111-200-2500 C011/C017/C052 D10 /80 200 8 1022 1038 1022 550 438,2 ― 1610 2450 2010 АМ 111-250-2500 C011/C017/C052 D10 /80 250 10 1270 1292 1270 675 539,8 2067 4570 3800 АМ 111-300-2500 C011/C017/C052 D10 /80 300 12 1422 1445 1422 760 619,1 2281 6100 5200 Примечание: 1. При изменении технологии изготовления отливок корпусных деталей фактические размеры «Н», «Н1» и масса задвижек могут отличаться от приведенных в таблице. 2. По требованию заказчика задвижки могут изготавливаться с другими уплотнительными поверхностями: LM, LF, SM, ST и т.д., а также по согласованию с другими значениям строительной длины «L». |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |