| ОАО «АРМАТУРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» Задвижки компактные стальные (ЗКС) PN1,6МПа(16кгс/см2) DN15…DN80 PN2,5МПа(25кгс/см2) DN15…DN80 PN4,0МПа(40кгс/см2) DN15…DN80 PN6,3МПа(63кгс/см2) DN15…DN150 PN10,0МПа(100кгс/см2) DN15…DN150 PN16,0МПа(160кгс/см2) DN15…DN150 PN25,0МПа(250кгс/см2) DN15…DN175 2015г |
| --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |
| Разраб. | Килис |  |  |  | Лит. | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 17 |
| Н. контр. | Белявская |  |  |  |  |
| Утв. | Науменко |  |  |  |  |
| Кодирование задвижек производится по схеме: AM XX-XXX-XX BXX CXX DXX EXX FXX XX-X Цифры, обозначающие тип арматуры: AM 130 - задвижка компактная стальная(ЗКС); AM 131 – задвижка по стандарту API 602 Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN(мм) или NPS(дюйм) Цифры, обозначающие номинальное давление PN (МПа) или Class Цифры, обозначающие материал корпусных деталей: В120 – сталь 20; В209 – 09Г2С; В414 – 15Х5М; В307 – 08Х18Н10Т; В313 – 12Х18Н9Т; В311 – 10Х17Н13Т3; В413 – 15ХМ; В701 – A105N; B704 – A350-LF2; B760 – A182-F304; B761 – A182-F316; B762 – A182-F304L; B769 – A182-F316L; B724 – A182-F5; B740 – A182-F11; B742 – A182-F22 Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу: С011, С012, С013, С017 – фланцевые; С050- приварка встык; С080 - муфтовое под приварку; С030 – муфтовое резьбовое; С110 … С115, С211 ... С215 – фланцевые по ASME; С052 – под приварку встык, типа BW Цифры, обозначающие тип управления: D00-ручное (маховик); D15-механический привод с конической передачей; D80-электропривод Цифры, обозначающие рабочую среду: Е00 - вода, пар, воздух и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды; Е07 - вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% скорость коррозии материала не более 0,1 мм/год. Е06 - вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1% скорость коррозии материала не более 0,1 мм/год. Цифры, обозначающие температуру рабочей среды: F120 - 120оС; F425 - 425оС; F350 - 350оС; F450 - 450оС; F545 - 545оС; F560 -560оС; F455- 455оС; F600 -600оС Буквы, обозначающие климатическое исполнение: -У; -УХЛ; -Т Буквы, обозначающие класс герметичности затвора: -А; -В; -В1 Примеры записи задвижки в технической документации и при заказе: Задвижка компактная стальная, типа 31с16нж, DN150 мм, на давление PN100кгс/см2, из стали 20, с патрубками под приварку, с механическим приводом. Рабочая среда - вода, пар, воздух и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды, при температуре до 120оС. Климатическое исполнение умеренное и класса герметичности «А» AM 130-150-10 B120 C050 D15 E00 F120 У-А Задвижка компактная стальная, типа 31нж45нж, DN150 мм, на давление PN250кгс/см2, из стали 08Х18Н10Т, фланцевое исполнение 7, под электропривод. Рабочая среда - вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% скорость кор-розии материала не более 0,1 мм/год, при температуре до 560оС. Климатическое исполнение холодное и класса герметичности «А» AM 130- 150-25 B307 C017 D80 E07 F560 ХЛ-А |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 3 | Зам. | AM 07002-13 |  |  |  | 3 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Рис. 1 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 3 | Зам. | AM 07002-13 |  |  |  | 5 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Рис. 2 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 3 | Зам. | AM 07002-13 |  |  |  | 6 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Таблица 1 Код DN Размеры, мм Масса исполнений, кг L L1 H H1 D0 d d1 d2 С011…С017 С050,С080, С030 С110 PN16 AM130-015-1,6 C011/110/050/080/030 D00 15 140 90 180 — 100 21,7 Rc 1/2 19 4,1 2,7 6,2 AM130-020-1,6 C011/110/050/080/030 D00 20 27 Rc 3/4 26 4,2 2,6 6,7 AM130-025-1,6 C011/110/050/080/030 D00 25 165 105 210 160 33,8 Rc 1 33 7,7 5,4 10,5 AM130-032-1,6 C011/110/050/080/030 D00 32 178 124 42,5 Rc 11/4 39 8,7 5,7 13,2 AM130-040-1,6 C011/110/050/080/030 D00 40 240 247 48,7 Rc 11/2 46 13,2 7,9 19,3 AM130-050-1,6 C011/110/050/080/030 D00/80 50 178 130 300 277 200 61 Rc 2 64 16,5 12,5 22,5 AM130-080-1,6 C011/110 D00/80 80 280 — 410 394 240 — — — 41 — 53 PN25 AM130-015-2,5 C011/110/050/080/030 D00 15 140 90 180 — 100 21,7 Rc 1/2 19 4,3 2,7 6,6 AM130-020-2,5 C011/110/050/080/030 D00 20 152 27 Rc 3/4 26 4,5 2,6 7,1 AM130-025-2,5 C011/110/050/080/030 D00 25 165 105 210 160 33,8 Rc 1 33 7,9 5,4 10,9 AM130-032-2,5 C011/110/050/080/030 D00 32 178 124 42,5 Rc 11/4 39 9,2 5,7 14,3 AM130-040-2,5 C011/110/050/080/030 D00 40 240 247 48,7 Rc 11/2 46 13,7 7,9 20,4 AM130-050-2,5 C012/110/050/080/030 D00/80 50 216 130 300 277 200 61 Rc 2 64 18,5 12,5 25,5 AM130-080-2,5 C012/110 D00/80 80 288 — 410 394 240 — — — 42 — 58 PN40 AM130-015-4,0 C012/110/050/080/030 D00 15 140 90 180 — 100 21,7 Rc 1/2 19 4,3 2,7 6,6 AM130-020-4,0 C012/110/050/080/030 D00 20 152 27 Rc 3/4 26 4,5 2,6 7,1 AM130-025-4,0 C012/110/050/080/030 D00 25 165 105 210 160 33,8 Rc 1 33 8,0 5,4 11,1 AM130-032-4,0 C012/110/050/080/030 D00 32 178 124 42,5 Rc 11/4 39 9,3 5,7 14,3 AM130-040-4,0 C012/110/050/080/030 D00 40 240 247 48,7 Rc 11/2 46 13,7 7,9 20,4 AM130-050-4,0 C012/110/050/080/030 D00/80 50 216 130 300 277 200 61 Rc 2 64 18,5 12,5 25,5 AM130-080-4,0 C012/110 D00/80 80 291 — 410 394 240 — — — 43 — 59 PN63 AM130-015-6,3 С012/110/050/080/030 D00 15 165 90 180 — 100 21,7 Rc 1/2 19 4,9 2,7 7,8 AM130-020-6,3 С012/110/050/080/030 D00 20 190 27 Rc 3/4 26 6,2 2,6 11,2 AM130-025-6,3 С012/110/050/080/030 D00 25 216 105 210 160 33,8 Rc 1 33 10,4 5,4 13,4 AM130-032-6,3 С012/110/050/080/030 D00 32 229 124 42,5 Rc 11/4 39 11,6 5,7 20,2 AM130-040-6,3 С012/110/050/080/030 D00 40 240 247 48,7 | Rc 11/2 46 14,6 7,9 26,8 AM130-050-6,3 С012/110/050/080/030 D00/80 50 267 130 300 277 200 61 Rc 2 64 22 12,5 34 AM130-080-6,3 С012/110 D00/80 80 318 — 410 394 280 — — — 44 — 66 AM130-100-6,3 С012/110/050 D00/80 100 350 350 560 522 400 110 81(76)* | 64(59)* 113(108)* AM130-150-6,3 С012/110/050 D00/80 150 444 450 731 714 560 161 201(210)* 162(171)* 271(280)* PN100 AM130-015-10 С012/110/050/080/030 D00 15 165 90 180 — 100 21,7 Rc 1/2 19 5,1 2,7 8,3 AM130-020-10 С012/110/050/080/030 D00 20 190 27 Rc 3/4 26 6,5 2,6 11,8 AM130-025-10 С012/110/050/080/030 D00 25 216 105 210 160 33,8 Rc 1 33 10,8 5,4 17,3 AM130-032-10 С012/110/050/080/030 D00 32 229 124 42,5 Rc 11/4 39 11,8 5,7 20,6 AM130-040-10 С012/110/050/080/030 D00 40 240 247 48,7 Rc 11/2 46 15 7,9 27,8 AM130-050-10 С012/110/050/080/030 D00/80 50 267 130 300 277 200 61 Rc 2 64 24 12,5 41,5 AM130-080-10 С012/110 D00/80 80 318 — 410 393 280 — — — 46 — 74 AM130-100-10 С012/110/050 D00/80 100 350 350 560 522 400 110 87(82)* 64(59)* | 132(128)* AM130-150-10 С012/110/050 D15/80 150 562 450 782 714 640 161 254(231)* 195(173)* 354(331)* PN160 AM130-015-16 С012/110/050/080/030 D00 15 216 90 180 — 100 21,7 Rc 1/2 19 5,3 2,7 8,7 AM130-020-16 С012/110/050/080/030 D00 20 229 27 Rc 3/4 26 6,5 2,6 12,2 AM130-025-16 С012/110/050/080/030 D00 25 254 105 210 160 33,8 Rc 1 33 11,2 5,4 18 AM130-032-16 С012/110/050/080/030 D00 32 280 124 42,5 Rc 11/4 39 12,6 5,7 21,7 AM130-040-16 С012/110/050/080/030 D00 40 240 247 48,7 Rc 11/2 46 16 7,9 29 AM130-050-16 С012/110/050/080/030 D00/80 50 292 130 300 277 200 61 Rc 2 64 25,5 12,5 45 AM130-080-16 С012/110 D00/80 80 356 — 410 393 320 — — — 48 — 81 AM130-100-16 С012/110/050 D00/80 100 350 356 560 522 400 110 88(84)* 64(59)* 138(134)* AM130-150-16 С012/110/050 D15/80 150 562 508 782 714 640 161 266(234)* 208(176)* 376(344)* PN250 AM130-015-25 С012/110/050/080/030 D00 15 — 92 182 — 100 21,8 Rc 1/2 — — 4,0 — AM130-020-25 С012/110/050/080/030 D00 20 111 208 27,1 Rc 3/4 AM130-025-25 С012/110/050/080/030 D00 25 120 254 125 33,8 Rc 1 7,0 AM130-032-25 С012/110/050/080/030 D00 32 290 160 42,6 Rc 11/4 9,0 AM130-040-25 С012/110/050/080/030 D00 40 140 330 180 48,7 Rc 11/2 12,0 AM130-050-25 С012/110/050/080/030 D00 50 300 130 372 200 61,1 Rc 2 83 37 17,0 80 AM130-080-25 С012/110/050 D00/80 80 470 305 560 520 400 — — 114 96,6(95)* 63,5(62)* 135(130)* AM130-100-25 С012/110/050 D00/80 100 450 280 538 127 99(97)* 62,5(61)* 157,5(157)* AM130-125-25 С012/110/050 D00/80 ** 500 350 550 159 130(128)* 77(76)* 215(213)* AM130-150-25 С012/110/050 D15/80 150 630 400 782 744 640 194 333(305)* 204(184)* 596(550)* AM130-175-25 С050 D15/80 *** — 480 219 — 217(198)* — Примечание: *В скобках указана масса задвижек исполнения D80 под электропривод. **Задвижка неполнопроходная DN125/100. ***Задвижка неполнопроходная DN175/150. |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 3 | Зам. | AM 07002-13 |  |  |  | 7 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Задвижки по стандарту API 602 муфтовые под приварку и муфтовые резьбовые (Код AM 131) Class 150 — Class 2500 Рис. 3 Таблица 2 Код DN, мм NPS, дюйм Размеры, мм NPT Масса , кг L d S H D AM 131-015-150/800 C080/030 D00 15 1/2 92 9,5 21,8 182 100 1/2 2 AM 131-020-150/800 C080/030 D00 20 3/4 111 12,7 27,1 208 3/4 2,5 AM 131-025-150/800 C080/030 D00 25 1 120 17,5 33,8 254 125 1 5 AM 131-032-150/800 C080/030 D00 32 11/4 23,8 42,6 290 160 11/4 6 AM 131-040-150/800 C080/030 D00 40 11/2 140 28,6 48,7 330 180 11/2 7 AM 131-050-150/800 C080/030 D00 50 2 178 36,5 61,1 372 200 2 11 Таблица 3 Код DN, мм NPS, дюйм Размеры, мм NPT Масса , кг L d S H D AM 131-015-900 C080/030 D00 15 1/2 92 9,5 21,8 182 100 1/2 2,5 AM 131-020-900 C080/030 D00 20 3/4 111 12,7 27,1 208 3/4 4,5 AM 131-025-900 C080/030 D00 25 1 120 17,5 33,8 254 125 1 6 AM 131-032-900 C080/030 D00 32 11/4 23,8 42,6 290 160 11/4 7 AM 131-040-900 C080/030 D00 40 11/2 140 28,6 48,7 330 180 11/2 11 AM 131-050-900 C080/030 D00 50 2 178 36,5 61,1 372 200 2 15 Таблица 4 Код DN, мм NPS, дюйм Размеры, мм NPT Масса , кг L d S H D AM 131-015-1500 C080/030 D00 15 1/2 92 9,5 21,8 182 100 1/2 4 AM 131-020-1500 C080/030 D00 20 3/4 111 12,7 27,1 208 3/4 AM 131-025-1500 C080/030 D00 25 1 120 17,5 33,8 254 125 1 7 AM 131-032-1500 C080/030 D00 32 11/4 23,8 42,6 290 160 11/4 9 AM 131-040-1500 C080/030 D00 40 11/2 140 28,6 48,7 330 180 11/2 12 AM 131-050-1500 C080/030 D00 50 2 178 36,5 61,1 372 200 2 17 Таблица 5 Код DN, мм NPS, дюйм Размеры, мм NPT Масса , кг L d S H D AM 131-015-2500 C080/030 D00 15 1/2 127 14 21,8 214 130 1/2 6 AM 131-020-2500 C080/030 D00 20 3/4 19 27,1 239 3/4 7 AM 131-025-2500 C080/030 D00 25 1 24 33,8 253 1 10 AM 131-040-2500 C080/030 D00 40 11/2 235 37 48,7 425 250 11/2 26 AM 131-050-2500 C080/030 D00 50 2 37 61,1 430 2 26 Примечание: При изменении технологии изготовления корпусных деталей фактические размер "Н" и масса задвижек могут отличаться от приведенных в таблице. |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 3 | Зам. | AM 07002-13 |  |  |  | 7а |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Задвижки по стандарту API 602 фланцевые (Код AM 131) Class 150 — Class 1500 Рис. 4 Таблица 6 Код DN, мм NPS, дюйм L, мм Размеры, мм Масса , кг С011 С017 d1 d H D AM 131-015-150 C011/С017 D00 15 1/2 108 119 9,5 13 182 100 4,5 AM 131-020-150 C011/С017 D00 20 3/4 117 130 12,7 19 208 5,2 AM 131-025-150 C011/С017 D00 25 1 127 140 17,5 25 254 125 8,2 AM 131-032-150 C011/С017 D00 32 11/4 140 153 23,8 32 290 160 11,5 AM 131-040-150 C011/С017 D00 40 11/2 165 178 28,6 38 330 180 12,5 AM 131-050-150 C011/С017 D00 50 2 178 191 36,5 50 372 200 20,3 Таблица 7 Код DN, мм NPS, дюйм L, мм Размеры, мм Масса , кг С011 С017 d1 d H D AM 131-015-300 C011/С017 D00 15 1/2 140 151 9,5 13 182 100 4,8 AM 131-020-300 C011/С017 D00 20 3/4 152 165 12,7 19 208 6,2 AM 131-025-300 C011/С017 D00 25 1 165 178 17,5 25 254 125 9,3 AM 131-032-300 C011/С017 D00 32 11/4 178 191 23,8 32 290 160 14,0 AM 131-040-300 C011/С017 D00 40 11/2 190 203 28,6 38 330 180 15,5 AM 131-050-300 C011/С017 D00 50 2 216 232 36,5 50 372 200 23,4 Таблица 8 Код DN, мм NPS, дюйм L, мм Размеры, мм Масса , кг С011 С017 d1 d H D AM 131-015-600 C011/С017 D00 15 1/2 165 163 9,5 13 182 100 5,9 AM 131-020-600 C011/С017 D00 20 3/4 190 190 12,7 19 208 7,4 AM 131-025-600 C011/С017 D00 25 1 216 216 17,5 25 254 125 10,7 AM 131-032-600 C011/С017 D00 32 11/4 229 229 23,8 32 290 160 16,2 AM 131-040-600 C011/С017 D00 40 11/2 241 241 28,6 38 330 180 17,5 AM 131-050-600 C011/С017 D00 50 2 292 295 36,5 50 372 200 28,3 Таблица 9 Код DN, мм NPS, дюйм L, мм Размеры, мм Масса , кг С011 С017 d1 d H D AM 131-015-900 C011/С017 D00 15 1/2 216 216 9,5 13 182 100 6,9 AM 131-020-900 C011/С017 D00 20 3/4 229 229 12,7 19 208 11,2 AM 131-025-900 C011/С017 D00 25 1 254 254 17,5 25 254 125 12,8 AM 131-032-900 C011/С017 D00 32 11/4 279 279 23,8 32 290 160 16,5 AM 131-040-900 C011/С017 D00 40 11/2 305 305 28,6 38 330 180 21,0 AM 131-050-900 C011/С017 D00 50 2 368 371 36,5 50 372 200 28,9 Таблица 10 Код DN, мм NPS, дюйм Размеры, мм Масса , кг L d1 d H D AM 131-025-1500 C011 D00 25 1 254 24 25 300 150 19 AM 131-040-1500 C011 D00 40 11/2 305 37 38 390 28 AM 131-050-1500 C011 D00 50 2 368 48 50 420 200 31 Примечание: 1. При изменении технологии изготовления отливок корпусных деталей фактические размеры и масса задвижек могут отличаться от приведенных в таблице. 2. По требованию заказчика задвижки могут изготавливаться с другими уплотнительными поверхностями: LM, LF, SM, ST и т.д., а также по согласованию с другими значениям строительной длины «L». |
|  |  |  |  |  |  | Лист |