|  | ООО «АРМАМАШ» Задвижки шиберные трубопроводные, затворы шлюзовые г.Омск |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |

|  | Кодирование задвижек производится по схеме: AМ 160-XХXX-XХX/ХХ BXХX CXХX DXX E20 FXXХ XXX-А Буквы, обозначающие шифр изготовителя Цифры, обозначающие тип арматуры - задвижка шиберная трубопроводная; Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN(мм) Цифры, обозначающие номинальное давление PN (МПа) Цифры, обозначающие максимальный перепад давления на затворе при закрытии ΔР (МПа), указывать если он не равен PN Цифры, обозначающие материал корпусных деталей см. таблицу А.1 Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу: С050 – с патрубками под приварку встык; С010 - фланцевое исполнение; С061 - комбинированное фланцевое исполнение со стороны одного патрубка и под приварку встык со стороны другого патрубка С110 - фланцевое исполнение с ответными фланцами приварными встык; Цифры, обозначающие тип управления см. таблицу А.2 Цифры, обозначающие рабочую среду см. п. 1.1.11 Цифры, обозначающие температуру рабочей среды: F080 - 80°C; F110 - 110°C (или другая по требованию Заказчика) Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение: У1; ХЛ1; УХЛ1 Буква, обозначающая класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 3 | Зам. | АМ 1201-17 |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Примеры записи задвижки в технической документации и при заказе: Задвижка шиберная с выдвижным шпинделем DN500, на номинальное давление PN12,5 МПа с максимальным перепадом давления на затворе 8,0 МПа, из стали 20ГМЛ, с патрубками под приварку, с электрическим приводом ЭПЦ, рабочая среда- товарная нефть при температуре до 80°С, климатическое исполнение ХЛ1 и класса герметичности «А»» AМ 160-500-12,5/8 B517 C050 D91 E20 F080 ХЛ1 - А |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Приложение А ТАБЛИЦЫ КОДИРОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ Материал корпусных деталей «В» Таблица А.1 Код Марка материала В120 Сталь 20 В209 09Г2С В210 10Г2 В501 Литейная конструкционная В503 20Л В504 25Л В510 Литейная легированная В516 20ГЛ В517 20ГМЛ Примечание: 1. На этапе коммерческого предложения, если нет конкретного требования заказчика, можно указывать обобщающий код, например, В501 или В510. На этапе изготовления, оформления паспортов, реализации код может быть изменен на фактическую марку, например, В503 или В517 и пр. 2. По требованию заказчика задвижки изготавливаются из других материалов. Тип управления «D» Таблица А.2 Код Тип управления D00 Ручное управление (маховик) D10 Ручное управление (редуктор) D13 Механический привод с червячной передачей D15 Механический привод с конической передачей D80 Под электрический привод D81 Электропривод производства Тулаэлектропривод D82 Электропривод производства БЭМЗ D83 Электропривод производства фирмы AUMA D84 Электропривод производства фирмы “ZPAPECKY” D86 Электропривод производства ГЗ Электропривод D87 Электропривод производства ОАО "ЗЭиМ" г Чебоксары D88 Электропривод ЭВИМТА производства ФГУП "Уфимское приборостроительное производственное объединение" D89 Электропривод "ГУСАР" и "ТОМПРИН" производства НПО "Сибирский машиностроитель" D90 Электропривод типа РЭМТЭК производства ООО"Томская электронная компания" |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Приложение В Конструктивные исполнения и габаритные характеристики задвижек шиберных Задвижки для PN16; PN25 и PN4,0 (кгс/см2) Рис. В.1 Таблица В.1 Обозначение DN PN, МПа ΔP, МПа Размеры, мм n Тип Масса, кг L L1 D D1 H H1 d AM 160-250-1,6 C050 D10 250 1,6 1,6 455 ― ― ― 2470 635 ― ― Тип присоединения В 835 AM 160-250-1,6 C050 D80 860 AM 160-250-1,6 C010 D10 405 355 26 12 875 AM 160-250-1,6 C010 D80 900 AM 160-250-2,5 C050 D10 2,5 2,5 ― ― ― ― 835 AM 160-250-2,5 C050 D80 860 AM 160-250-2,5 C010 D10 425 370 30 12 875 AM 160-250-2,5 C010 D80 900 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица В.1 (продолжение) Обозначение DN PN, МПа ΔP, МПа Размеры, мм n Тип Масса, кг L L1 D D1 H H1 d AM 160-300-1,6 C050 D10 300 1,6 1,6 500 1550 ― ― 2435 650 ― ― Тип присоединения В 1750 AM 160-300-1,6 C050 D80 AM 160-300-1,6 C010 D10 ― 460 410 26 12 1800 AM 160-300-1,6 C010 D80 AM 160-300-2,5 C050 D10 2,5 2,5 1550 ― ― ― ― 1750 AM 160-300-2,5 C050 D80 AM 160-300-2,5 C010 D10 ― 485 430 30 16 1800 AM 160-300-2,5 C010 D80 AM 160-300-4,0 C050 D10 4,0 4,0 750 1550 ― ― ― ― 1800 AM 160-300-4,0 C050 D80 AM 160-300-4,0 C010 D10 ― 510 450 33 16 1850 AM 160-300-4,0 C010 D80 AM 160-350-1,6 C050 D10 350 1,6 1,6 550 1650 ― ― 2645 770 ― ― 1850 AM 160-350-1,6 C050 D80 AM 160-350-1,6 C010 D10 ― 520 470 26 16 1900 AM 160-350-1,6 C010 D80 AM 160-350-2,5 C050 D10 2,5 2,5 1650 ― ― ― ― 1850 AM 160-350-2,5 C050 D80 AM 160-350-4,0 C050 D10 4,0 4,0 762 1650 ― ― ― ― 1900 AM 160-350-4,0 C050 D80 AM 160-350-4,0 C010 D10 ― 570 510 36 16 1950 AM 160-350-4,0 C010 D80 АZ 160-400-1,6 C050 D10 400 1,6 1,6 600 1700 ― ― 3435 920 ― ― 3000 AM 160-400-1,6 C050 D80 AM 160-400-1,6 C010 D10 ― 580 525 30 16 3100 AM 160-400-1,6 C010 D80 AM 160-400-2,5 C050 D10 2,5 2,5 1700 ― ― ― ― 3000 AM 160-400-2,5 C050 D80 AM 160-400-2,5 C010 D10 ― 610 550 33 16 | 3100 AM 160-400-2,5 C010 D80 AM 160-400-4,0 C050 D10 4,0 4,0 838 1700 ― ― ― ― 3000 AM 160-400-4,0 C050 D80 AM 160-400-4,0 C010 D10 ― 655 585 39 16 3200 AM 160-400-4,0 C010 D80 AM 160-500-1,6 C050 D10 500 1,6 1,6 700 1900 ― ― 4010 985 ― ― 3930 AM 160-500-1,6 C050 D80 AM 160-500-1,6 C010 D10 ― 710 650 33 20 3840 AM 160-500-1,6 C010 D80 AM 160-500-2,5 C050 D10 2,5 2,5 1900 ― ― ― ― 3930 AM 160-500-2,5 C050 D80 AM 160-500-2,5 C010 D10 ― 730 660 39 20 3860 AM 160-500-2,5 C010 D80 AM 160-500-4,0 C050 D10 4,0 4,0 991 1900 ― ― ― ― 4060 AM 160-500-4,0 C050 D80 AM 160-500-4,0 C010 D10 ― 755 670 45 20 4000 AM 160-500-4,0 C010 D80 AM 160-600-1,6 C050 D10 600 1,6 1,6 800 2400 ― ― 3860 1220 ― ― 3840 AM 160-600-1,6 C050 D80 3905 3715 AM 160-600-1,6 C010 D10 ― 840 770 3860 39 20 3635 AM 160-600-1,6 C010 D80 3905 3510 |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица В.1 (продолжение) Обозначение DN PN, МПа ΔP, МПа Размеры, мм n Тип Масса, кг L L1 D D1 H H1 d AM 160-600-2,5 C050 D10 600 2,5 2,5 800 2400 ― ― 4045 1200 ― ― Тип присоединения Г 3530 AM 160-600-2,5 C050 D80 3915 AM 160-600-2,5 C010 D10 ― 840 770 3630 39 20 3330 AM 160-600-2,5 C010 D80 3500 AM 160-600-4,0 C050 D10 4,0 4,0 2400 ― ― 3630 ― ― 3530 AM 160-600-4,0 C050 D80 3500 AM 160-600-4,0 C010 D10 ― 890 795 3630 52 20 3330 AM 160-600-4,0 C010 D80 3500 АZ 160-700-1,6 C050 D10 700 1,6 1,6 900 2550 ― ― 4920 1350 ― ― 6100 AM 160-700-1,6 C050 D80 AM 160-700-1,6 C010 D10 ― 910 840 39 24 6060 AM 160-700-1,6 C010 D80 AM 160-700-2,5 C050 D10 2,5 2,5 2550 ― ― ― ― 6100 AM 160-700-2,5 C050 D80 AM 160-700-2,5 C010 D10 ― 960 875 45 24 6250 AM 160-700-2,5 C010 D80 AM 160-700-4,0 C050 D10 4,0 4,0 1550 2550 ― ― ― ― 7270 AM 160-700-4,0 C050 D80 AM 160-700-4,0 C010 D10 ― 995 900 52 24 7350 AM 160-700-4,0 C010 D80 AM 160-800-1,6 C050 D10 800 1,6 1,6 1000 2700 ― ― 5402 1520 ― ― 7980 AM 160-800-1,6 C050 D80 AM 160-800-1,6 C010 D10 ― 1020 950 39 24 8000 AM 160-800-1,6 C010 D80 AM 160-800-2,5/1,6 C050 D10 2,5 1,6 2700 ― ― ― ― 7980 AM 160-800-2,5/1,6 C050 D80 AM 160-800-2,5/1,6 C010 D10 ― 1075 990 45 24 8100 AM 160-800-2,5/1,6C010 D80 AM 160-800-2,5 C050 D10 2,5 2700 ― ― ― ― 7980 AM 160-800-2,5 C050 D80 AM 160-800-2,5 C010 D10 ― 1075 990 45 24 8100 AM 160-800-2,5 C010 D80 AM 160-800-4,0/3,0 C050 D10 4,0 3,0 1750 2700 ― ― 4922 ― ― Тип присоединения Д 9520 AM 160-800-4,0/3,0 C050 D80 AM 160-800-4,0/3,0 C010 D10 ― 1135 1030 56 24 9740 AM 160-800-4,0/3,0 C010 D80 AM 160-800-4,0 C050 D10 4,0 4,0 2700 ― ― ― ― 9520 AM 160-800-4,0 C050 D80 AM 160-800-4,0 C010 D10 ― 1135 1030 56 24 9740 AM 160-800-4,0 C010 D80 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица В.1 (продолжение) Обозначение DN PN, МПа ΔP, МПа Размеры, мм n Тип Масса, кг L L1 D D1 H H1 d AM 160-1000-1,6 C050 D10 1000 1,6 1,6 1200 3000 ― ― 6520 1858 ― ― Тип присоединения Г 12920 AM 160-1000-1,6 C050 D80 AM 160-1000-1,6 C010 D10 ― 1255 1770 45 28 1300 AM 160-1000-1,6 C010 D80 AM 160-1000-2,5/1,6 C050 D10 2,5 1,6 3000 ― ― ― ― 12920 AM 160-1000-2,5/1,6 C050 D80 AM 160-1000-2,5/1,6 C010 D10 ― 1315 1210 56 28 13100 AM 160-1000-2,5/1,6C010 D80 AM 160-1000-2,5 C050 D10 2,5 3000 ― ― ― ― Тип присоединения Д 12920 AM 160-1000-2,5 C050 D80 AM 160-1000-2,5 C010 D10 ― 1315 1210 56 28 13100 AM 160-1000-2,5 C010 D80 AM 160-1000-4,0/3,0 C050 D10 4,0 3,0 2150 3000 ― ― 6010 ― ― 15560 AM 160-1000-4,0/3,0 C050 D80 AM 160-1000-4,0/3,0 C010 D10 ― 1360 1250 56 28 16000 AM 160-1000-4,0/3,0 C010 D80 AM 160-1000-4,0 C050 D10 4,0 3000 ― ― ― ― 15560 AM 160-1000-4,0 C050 D80 AM 160-1000-4,0 C010 D10 ― 1360 1250 56 28 16000 AM 160-1000-4,0 C010 D80 AM 160-1000-1,6 C050 D10 1200 1,6 1,6 2300 3150 ― ― 7470 2200 ― ― 23400 AM 160-1000-1,6 C050 D80 AM 160-1000-1,6 C010 D10 ― 1485 1390 52 32 24050 AM 160-1000-1,6 C010 D80 AM 160-1000-2,5 C050 D10 2,5 2,5 3150 ― ― ― ― 23400 AM 160-1000-2,5 C050 D80 AM 160-1000-2,5 C010 D10 ― 1525 1420 56 32 24150 AM 160-1000-2,5 C010 D80 AM 160-1000-4,0/3,0 C050 D10 4,0 3,0 3150 ― ― ― ― 25570 AM 160-1000-4,0/3,0 C050 D80 AM 160-1000-4,0/3,0 C010 D10 ― 1575 1460 62 32 26130 AM 160-1000-4,0/3,0 C010 D80 AM 160-1000-4,0 C050 D10 4,0 3150 ― ― ― ― 25570 AM 160-1000-4,0 C050 D80 AM 160-1000-4,0 C010 D10 ― 1575 1460 62 32 26130 AM 160-1000-4,0 C010 D80 Примечание: По требованию Заказчика возможно изготовление задвижек комбинированного исполнения магистральных патрубков – фланцевого со стороны одного патрубка и под приварку встык со стороны другого патрубка (С061), |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Задвижки для PN63; PN80, PN100; PN125 и PN150 (кгс/см2) Рис. В.2 Таблица В.2 Обозначение DN PN, МПа ΔP, МПа Размеры, мм Тип присое- динения Масса, кг L L1 H H1 AM 160-300-6,3 C050 D10/ D80 300 6,3 6,3 838 2615 2615 1620 В 1850 AM 160-300-8,0 C050 D10/ D80 8,0 8,0 1900 AM 160-300/5-10 C050 D80 10 5,0 AM 160-300-10 C050 D10/ D80 10 Г AM 160-300/5-12,5 C050 D80 12,5 5,0 В AM 160-300/8-12,5 C050 D80 8,0 Г AM 160-300/10-12,5 C050 D10/ D80 10 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица В.2 (продолжение) Обозначение DN PN, МПа ΔP, МПа Размеры, мм Тип присое- динения Масса, кг L L1 H H1 AM 160-350-6,3 C050 D10 350 6,3 6,3 889 1650 2860 1760 Г 2240 AM 160-350-6,3 C050 D80 1765 AM 160-350-8,0 C050 D10 8,0 8,0 1760 AM 160-350-8,0 C050 D80 1765 AM 160-350-10 C050 D10 10 10 1760 AM 160-350-10 C050 D80 1765 AM 160-400-6,3 C050 D10/ D80 400 6,3 6,3 990 1700 2615 1945 2850 AM 160-400-8,0 C050 D10/ D80 8,0 8,0 AM 160-400/5-10 C050 D80 10 5,0 AM 160-400-10 C050 D10/ D80 10 AM 160-400/5-12,5 C050 D80 12,5 5,0 AM 160-400/8-12,5 C050 D80 8,0 AM 160-400/10-12,5 C050 D10/ D80 10 AM 160-500/3-6,3 C050 D80 500 6,3 3,0 1195 1900 3545 2225 4500 AM 160-500/5-6,3 C050 D80 5,0 AM 160-500-6,3 C050 D80 6,3 AM 160-500/5-6,3 C050 D80 8,0 5,0 AM 160-500-6,3 C050 D80 8,0 AM 160-500/5-10 C050 D80 10 5,0 AM 160-500-10 C050 D80 10 Д 4600 AM 160-500/5-12,5 C050 D80 12,5 5,0 Г 4500 AM 160-500/8-12,5 C050 D80 8,0 AM 160-500/10-12,5 C050 D80 10 Д 4600 AM 160-600/3-6,3 C050 D80 600 6,3 3,0 1350 2400 4220 2445 Г 6100 AM 160-600/5-6,3 C050 D80 5,0 AM 160-600-6,3 C050 D80 6,3 Д 6505 AM 160-600/3-8,0 C050 D80 8,0 | 3,0 3545 Г 6090 AM 160-600/5-8,0 C050 D80 5,0 AM 160-600-8,0 C050 D08 8,0 Д 6495 AM 160-600/3-10 C050 D80 10 3,0 Г 6090 AM 160-600/5-10 C050 D80 5,0 AM 160-600-10 C050 D80 10 Д 6495 AM 160-700/3-6,3 C050 D80 700 6,3 3,0 1550 2550 4366 2690 Г 10000 AM 160-700/5-6,3 C050 D80 5,0 Д 10140 AM 160-700-6,3 C050 D80 6,3 10200 AM 160-700/3-8,0 C050 D80 8,0 3,0 Г 10000 AM 160-700/5-8,0 C050 D80 5,0 Д 10140 AM 160-700-8,0 C050 D80 8,0 10200 | AM 160-700/3-10 C050 D80 10 3,0 Г 10000 AM 160-700/5-10 C050 D80 5,0 Д 10140 AM 160-700-10 C050 D80 10 10200 AM 160-700/3-12,5 C050 D80 12,5 3,0 Г 10000 AM 160-700/5-12,5 C050 D80 5,0 Д 10150 AM 160-700/8-12,5 C050 D80 8,0 10200 AM 160-700/10-12,5 C050 D80 10 AM 160-800/3-6,3 C050 D80 800 6,3 3,0 1778 2700 5215 3045 Д 13650 AM 160-800/5-6,3 C050 D80 5,0 AM 160-800-6,3 C050 D80 6,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица В.2 (продолжение) Обозначение DN PN, МПа ΔP, МПа Размеры, мм Тип присое- динения Масса, кг L L1 H H1 AM 160-800/3-8,0 C050 D80 800 8,0 3,0 1778 2700 5215 3045 Д 13650 AM 160-800/5-8,0 C050 D80 5,0 AM 160-800-8,0 C050 D80 8,0 AM 160-800/3-10 C050 D80 10 3,0 AM 160-800/5-10 C050 D80 5,0 AM 160-800-10 C050 D80 10 F40 13750 AM 160-800/3-12,5 C050 D80 12,5 3,0 Д 13650 AM 160-800/5-12,5 C050 D80 5,0 AM 160-800/8-12,5 C050 D80 8,0 15950 AM 160-800/10-12,5 C050 D80 10 F40 16050 AM 160-1000/3-6,3 C050 D80 1000 6,3 3,0 2200 3000 6620 3640 Д 20460 AM 160-1000/5-6,3 C050 D80 5,0 20620 AM 160-1000-6,3 C050 D80 6,3 F40 20680 AM 160-1000/3-8,0 C050 D80 8,0 3,0 Д 20460 AM 160-1000/5-8,0 C050 D80 5,0 20620 AM 160-1000/7-8,0 C050 D80 7,0 F40 20680 AM 160-1000-8,0 C050 D80 8,0 20850 AM 160-1000/3-10 C050 D80 10 3,0 Д 25000 AM 160-1000/5-10 C050 D80 5,0 AM 160-1000/7-10 C050 D80 7,0 F40 AM 160-1000/8-10 C050 D80 8,0 AM 160-1000/9-10 C050 D80 9,0 AM 160-1000-10 C050 D80 10 F48 AM 160-1000/3-12,5 C050 D80 12,5 3,0 Д 24580 AM 160-1000/5-12,5 C050 D80 5,0 24750 AM 160-1000/7-12,5 C050 D80 7,0 F40 24850 AM 160-1000/8-12,5 C050 D80 8,0 25000 AM 160-1000/9-12,5 C050 D80 9,0 AM 160-1000/10-12,5 C050 D80 10 F48 AM 160-1050-3-6,3 C050 D80 1050 6,3 3,0 3050 6750 3666 Д 22650 AM 160-1050/5-6,3 C050 D80 5,0 AM 160-1050-6,3 C050 D80 6,3 F40 23200 AM 160-10503-8,0 C050 D80 8,0 3,0 Д 22650 AM 160-1050/5-8,0 C050 D80 5,0 AM 160-1050/7-8,0 C050 D80 7,0 F40 23200 AM 160-1050-8,0 C050 D80 8,0 24300 AM 160-1050/3-10 C050 D80 10 3,0 4080 Д 23650 AM 160-1050/5-10 C050 D80 5,0 AM 160-1050/7-10 C050 D80 7,0 F40 23200 AM 160-1050/10-10 C050 D80 10 F48 24300 AM 160-1050/3-12,5 C050 D80 12,5 3,0 6800 3795 Д 23650 AM 160-1050/5-12,5 C050 D80 5,0 AM 160-1050/7-12,5 C050 D80 7,0 F40 23200 AM 160-1050/10-12,5 C050 D80 10 F48 24650 AM 160-1050/8-15 C050 D80 15 5,0 6860 3827 Д 25700 AM 160-1050/10-15 C050 D80 10 F48 25850 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица В.2 (продолжение) Обозначение DN PN, МПа ΔP, МПа Размеры, мм Тип присое- динения Масса, кг L L1 H H1 AM 160-1200/3-6,3 C050 D80 1200 6,3 3,0 2300 3150 7685 4080 Д 26630 AM 160-1200/5-6,3 C050 D80 5,0 F40 26850 AM 160-1200-6,3 C050 D80 6,3 F48 27100 AM 160-1200/2-8,0 C050 D80 8,0 2,0 Д 26630 AM 160-1200/3-8,0 C050 D80 3,0 AM 160-1200/5-8,0 C050 D80 5,0 F40 26850 AM 160-1200/7-8,0 C050 D80 7,0 F48 27100 AM 160-1200-8,0 C050 D80 8,0 AM 160-1200/3-10 C050 D80 10 3,0 7900 4300 Д 32690 AM 160-1200/5-10 C050 D80 5,0 F40 32980 AM 160-1200/7-10 C050 D80 7,0 F48 33640 AM 160-1200/8-10 C050 D80 8,0 AM 160-1200/9-10 C050 D80 9,0 AM 160-1200-10 C050 D80 10 AM 160-1200/3-12,5 C050 D80 12,5 3,0 Д 32690 AM 160-1200/5-12,5 C050 D80 5,0 F40 32980 AM 160-1200/7-12,5 C050 D80 7,0 F48 33640 AM 160-1200/8-12,5 C050 D80 8,0 AM 160-1200/9-12,5 C050 D80 9,0 AM 160-1200/10-12,5 C050 D80 10 AM 160-1200/8-15 C050 D80 15 8,0 7950 4305 35930 AM 160-1200/10-15 C050 D80 10 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Кодирование задвижек производится по схеме: AМ XXX-XXX-XХX Х Х BXХX CХХХ DXX ХХXX Буквы, обозначающие шифр изготовителя Цифры, обозначающие тип арматуры: AМ 191 - задвижка шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем; AМ 192 - задвижка шиберная ножевая с выдвижным шпинделем Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN(мм) Цифры, обозначающие номинальное давление PN (МПа) Цифра «2» только для задвижек с двухсторонней подачей среды Буква «З» только для задвижек с закрытым исполнением корпуса Цифры, обозначающие материал корпусных деталей: В120-сталь 20; В503- 20Л; В516- 20ГЛ;В556-10Х18Н9ТЛ; В560-12Х18Н9ТЛ; В561-12Х18Н12М3ТЛ; В902-СЧ25; В911-ВЧ40; В934-GG25; В940-GGG40 Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу С010 - фланцевое исполнение; С020 - межфланцевое исполнение Цифры, обозначающие тип управления: D00 - ручной (маховик) D10 - ручной (редуктор); D70 – пневмопривод; D80 - электропривод Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение по п. Д.1.1.5 Примеры записи задвижки в технической документации и при заказе: Задвижка шиберная ножевая с выдвижным шпинделем DN500, на номинальное давление PN4,0 кгс/см2 (0,4 МПа), односторонняя, из чугуна СЧ25, межфланцевая, с редуктором, климатическое исполнение УХЛ4 AМ 192 - 500- 0,4 B902 C020 D10 УХЛ4 Задвижка шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем DN200, на номинальное давление PN10 кгс/см2 (1,0 МПа), двухсторонняя, в закрытом корпусе, из 12Х18Н12М3ТЛ, межфланцевая, ручная, климатическое исполнение ХЛ1 AМ 191 - 200- 1,0 B561 C020 D00 ХЛ1 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Подп. и дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис.Д.1 - Задвижки с невыдвижным шпинделем ручные (маховик) AМ 191. Таблица Д.2 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 Масса, кг не более L D1 H H1 H2 AM 191-050-1,0 C020 D00 50 10 40 125 277 61 241 4×18 4×М16 7,0 AM 191-065-1,0 C020 D00 65 145 304 68 268 8,0 AM 191-080-1,0 C020 D00 80 50 160 330 91 294 9,0 AM 191-100-1,0 C020 D00 100 180 370 104 334 8×18 11 AM 191-125-1,0 C020 D00 125 210 | 402 118 367 13 AM 191-150-0,8 C020 D00 150 8,0 60 240 454 130 419 8×22 4×М20 17 AM 191-200-0,7 C020 D00 200 7,0 295 578 159 525 29 AM 191-250-0,5 C020 D00 250 5,0 70 350 679 196 626 12×22 6×М20 40 AM 191-300-0,5 C020 D00 300 400 779 230 726 53 AM 191-350-0,4 C020 D00 350 4,0 96 460 860 254 797 16×22 10×М20 93 AM 191-400-0,4 C020 D00 400 100 515 981 287 903 16×26 10×М24 126 AM 191-450-0,3 C020 D00 450 3,0 106 565 1067 304 989 20×26 14×М24 160 AM 191-500-0,3 C020 D00 500 110 620 1197 340 1101 193 AM 191-600-0,3 C020 D00 600 725 1386 398 1307 20×30 14×М27 264 AM 191-700-0,2 C020 D00 700 2,0 840 1596 453 1506 24×30 16×М27 435 AM 191-800-0,2 C020 D00 800 950 1810 503 1720 16×М30 580 AM 191-900-0,2 C020 D00 900 1050 2043 583 1953 28×33 20×М30 740 AM 191-1000-0,2 C020 D00 1000 1160 2227 613 2137 28×36 20×М33 925 AM 191-1200-0,2 C020 D00 1200 150 1380 2706 728 2616 32×39 20×М36 1350 Примечание: В таблице приведены данные на односторонние задвижки, данные на двухсторонние задвижки такие же, только в обозначении необходимо добавить цифру «2», например, AM 191-050-1,0 2 C020 D00 или AM 191-250-1,0 2 C020 D00 и т.п. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис.Д.2 - Задвижки с выдвижным шпинделем ручные (маховик) AМ 192. Таблица Д.3 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 Масса, кг не более L D1 H H1 H2 AM 192-050-1,0 C020 D00 50 10 40 125 410 61 241 4×18 4×М16 7,0 AM 192-065-1,0 C020 D00 65 145 437 68 268 8,0 AM 192-080-1,0 C020 D00 80 50 160 463 91 294 9,0 AM 192-100-1,0 C020 D00 100 180 503 104 334 8×18 11 AM 192-125-1,0 C020 D00 125 210 586 118 367 13 AM 192-150-0,8 C020 D00 150 8,0 60 240 638 130 419 8×22 4×М20 17 AM 192-200-0,7 C020 D00 200 7,0 295 816 159 525 28 AM 192-250-0,5 C020 D00 250 5,0 70 350 1017 196 626 12×22 6×М20 40 AM 192-300-0,5 C020 D00 300 400 1117 230 726 56 AM 192-350-0,4 C020 D00 350 4,0 96 460 1337 254 797 16×22 10×М20 94 AM 192-400-0,4 C020 D00 400 100 515 1443 287 903 16×26 10×М24 116 AM 192-450-0,3 C020 D00 450 3,0 106 565 1629 304 989 20×26 14×М24 162 AM 192-500-0,3 C020 D00 500 110 620 1741 340 1101 191 AM 192-600-0,3 C020 D00 600 725 2047 398 1307 20×30 14×М27 264 AM 192-700-0,2 C020 D00 700 2,0 840 2246 453 1506 24×30 16×М27 441 AM 192-800-0,2 C020 D00 800 950 2560 503 1720 16×М30 441 AM 192-900-0,2 C020 D00 900 1050 2893 583 1953 28×33 20×М30 736 AM 192-1000-0,2 C020 D00 1000 1160 3177 613 2137 28×36 20×М33 921 AM 192-1200-0,2 C020 D00 1200 150 1380 3656 728 2616 32×39 20×М36 1350 Примечание: В таблице приведены данные на односторонние задвижки, данные на двухсторонние задвижки такие же, только в обозначении необходимо добавить цифру «2», например, AM 191-050-1,0 2 C020 D00 или AM 191-250-1,0 2 C020 D00 и т.п. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис.Д.3 - Задвижки с выдвижным шпинделем ручные (редуктор) AМ 192. Таблица Д.4 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 Масса, кг не более L D1 H H1 AM 192-050-1,0 C020 D10 50 10 40 125 241 61 4×18 4×М16 17 AM 192-065-1,0 C020 D10 65 145 268 68 18 AM 192-080-1,0 C020 D10 80 50 160 294 91 19 AM 192-100-1,0 C020 D10 100 180 334 104 8×18 20 AM 192-125-1,0 C020 D10 125 210 367 118 24 AM 192-150-0,8 C020 D10 150 8,0 60 240 419 130 8×22 4×М20 26 AM 192-200-0,7 C020 D10 200 7,0 295 525 159 50 AM 192-250-0,5 C020 D10 250 5,0 70 350 626 196 12×22 6×М20 63 AM 192-300-0,5 C020 D10 300 400 726 230 77 AM 192-350-0,4 C020 D10 350 4,0 96 460 797 254 16×22 10×М20 106 AM 192-400-0,4 C020 D10 400 100 515 903 287 16×26 10×М24 134 AM 192-450-0,3 C020 D10 450 3,0 106 565 989 304 20×26 14×М24 173 AM 192-500-0,3 C020 D10 500 110 620 1101 340 216 AM 192-600-0,3 C020 D10 600 725 1307 398 20×30 14×М27 284 AM 192-700-0,2 C020 D10 700 2,0 840 1506 453 24×30 16×М27 430 AM 192-800-0,2 C020 D10 800 950 1720 503 24×33 16×М30 615 AM 192-900-0,2 C020 D10 900 1050 1953 583 28×33 20×М30 768 AM 192-1000-0,2 C020 D10 1000 1160 2137 613 28×36 20×М33 972 AM 192-1100-0,2 C020 D10 1100 1270 2375 670 32×36 1142 AM 192-1200-0,2 C020 D10 1200 150 1380 2616 728 32×39 20×М36 1298 AM 192-1300-0,2 C020 D10 1300 1490 2882 787 1400 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Таблица Д.4 (продолжение) Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 L D1 H H1 AM 192-1400-0,2 C020 D10 1400 2,0 150 1590 3250 837 36×42 24×М39 AM 192-1500-0,2 C020 D10 1500 170 1700 3517 890 AM 192-1600-0,2 C020 D10 1600 1820 3775 957 40×48 28×М45 AM 192-1700-0,2 C020 D10 1700 190 1920 4008 1010 44×48 30×М45 AM 192-1800-0,2 C020 D10 1800 2020 4242 1057 AM 192-1900-0,2 C020 D10 1900 210 2120 4390 1110 48×48 32×М45 AM 192-2000-0,2 C020 D10 2000 2230 4540 1162 Примечание: 1. В таблице приведены данные на односторонние задвижки, данные на двухсторонние задвижки такие же, только в обозначении необходимо добавить цифру «2», например, AM 191-050-1,0 2 C020 D00 или AM 191-250-1,0 2 C020 D00 и т.п. 2. По требованию Заказчика задвижки изготавливаются под установку электропривода (D80) или пневмопривода (D70) Рис.Д.4 - Задвижки с выдвижным шпинделем, закрытые (З), ручные и с приводом. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица Д.5 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 L D1 H H1 Н2 AM 192-050-1,6 З C020 D00/10 50 16 60 125 402 83 370 4×18 4×М16 AM 192-065-1,6 З C020 D00/10 65 145 495 93 415 AM 192-080-1,6 З C020 D00/10 80 65 160 535 100 455 AM 192-100-1,6 З C020 D00/10 100 180 590 110 520 8×18 AM 192-125-1,6 З C020 D00/10 125 70 210 650 125 590 AM 192-150-1,6 З C020 D00/10 150 240 765 143 670 8×22 4×М20 AM 192-200-1,6 З C020 D00/10 200 85 295 950 180 885 12×22 8×М20 AM 192-250-1,6 З C020 D00/10 250 355 1050 203 960 12×26 8×М24 AM 192-300-1,6 З C020 D00/10 300 97 410 1230 230 1110 AM 192-350-1,6 З C020 D10 350 470 1310 260 ― 16×26 12×М24 AM 192-400-1,6 З C020 D10 400 120 525 1520 290 16×30 12×М27 AM 192-450-1,6 З C020 D10 450 585 1690 320 20×30 16×М27 AM 192-500-1,6 З C020 D10 500 145 650 2182 358 20×33 16×М30 AM 192-600-1,6 З C020 D10 600 150 770 2465 420 20×36 16×М33 AM 192-700-1,6 З C020 D10 700 165 840 2800 455 24×36 20×М33 AM 192-800-1,6 З C020 D10 800 180 950 3092 513 24×39 20×М36 AM 192-900-1,6 З C020 D10 900 200 1050 3430 563 28×39 24×М36 AM 192-1000-1,6 З C020 D10 1000 230 1170 3980 628 28×42 24×М39 AM 192-1200-1,6 З C020 D10 1200 270 1390 4290 743 32×48 28×М45 AM 192-1400-1,6 З C020 D10 1400 300 1590 4610 843 36×48 32×М45 AM 192-1600-1,6 З C020 D10 1600 360 1820 4940 965 40×56 36×М52 AM 192-1800-1,6 З C020 D10 1800 410 2020 5290 1065 44×56 40×М52 AM 192-2000-1,6 З C020 D10 2000 450 2230 5660 1173 48×62 44×М56 Примечание: По требованию Заказчика задвижки изготавливаются под установку электропривода (D80) или пневмопривода (D70) Таблица Д.6 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 L D1 H H1 Н2 AM 192-050-1,6 З C010 D00/10 50 16 108 125 402 83 370 4×18 2×М16 AM 192-065-1,6 З C010 D00/10 65 112 145 495 93 415 AM 192-080-1,6 З C010 D00/10 80 114 160 535 100 455 AM 192-100-1,6 З C010 D00/10 100 127 180 590 110 520 8×18 4×М16 AM 192-125-1,6 З C010 D00/10 125 140 210 650 125 590 AM 192-150-1,6 З C010 D00/10 150 240 765 143 670 8×22 4×М20 AM 192-200-1,6 З C010 D00/10 200 152 295 950 180 885 12×22 6×М20 AM 192-250-1,6 З C010 D00/10 250 165 355 1050 203 960 12×26 6×М24 AM 192-300-1,6 З C010 D00/10 300 178 410 1230 230 1110 AM 192-350-1,6 З C010 D10 350 190 470 1310 260 ― 16×26 8×М24 AM 192-400-1,6 З C010 D10 400 216 525 1520 290 16×30 8×М27 AM 192-450-1,6 З C010 D10 450 222 585 1690 320 20×30 10×М27 AM 192-500-1,6 З C010 D10 500 229 650 2182 358 20×33 8×М30 AM 192-600-1,6 З C010 D10 600 267 770 2465 420 20×36 8×М33 AM 192-700-1,6 З C010 D10 700 292 840 2800 455 24×36 10×М33 AM 192-800-1,6 З C010 D10 800 318 950 3092 513 24×39 10×М36 AM 192-900-1,6 З C010 D10 900 330 1050 3430 563 28×39 12×М36 AM 192-1000-1,6 З C010 D10 1000 410 1170 3980 628 28×42 12×М39 AM 192-1200-1,6 З C010 D10 1200 470 1390 4290 743 32×48 12×М45 AM 192-1400-1,6 З C010 D10 1400 530 1590 4610 843 36×48 14×М45 AM 192-1600-1,6 З C010 D10 1600 600 1820 4940 965 40×56 16×М52 AM 192-1800-1,6 З C010 D10 1800 670 2020 5290 1065 44×56 18×М52 AM 192-2000-1,6 З C010 D10 2000 760 2230 5660 1173 48×62 18×М56 Примечание: По требованию Заказчика задвижки изготавливаются под установку электропривода (D80) или пневмопривода (D70) |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис.Д.4 - Задвижки с выдвижным шпинделем, фланцевые, закрытые (З), ручные и с приводом |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица Д.6 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 L D1 H H1 Н2 AM 192-050-1,6 З C010 D00/10 50 16 108 125 402 83 370 4×18 2×М16 AM 192-065-1,6 З C010 D00/10 65 112 145 495 93 415 AM 192-080-1,6 З C010 D00/10 80 114 160 535 100 455 AM 192-100-1,6 З C010 D00/10 100 127 180 590 110 520 8×18 4×М16 AM 192-125-1,6 З C010 D00/10 125 140 210 650 125 590 AM 192-150-1,6 З C010 D00/10 150 240 765 143 670 8×22 4×М20 AM 192-200-1,6 З C010 D00/10 200 152 295 950 180 885 12×22 6×М20 AM 192-250-1,6 З C010 D00/10 250 165 355 1050 203 960 12×26 6×М24 AM 192-300-1,6 З C010 D00/10 300 178 410 1230 230 1110 AM 192-350-1,6 З C010 D10 350 190 470 1310 260 ― 16×26 8×М24 AM 192-400-1,6 З C010 D10 400 216 525 1520 290 16×30 8×М27 AM 192-450-1,6 З C010 D10 450 222 585 1690 320 20×30 10×М27 AM 192-500-1,6 З C010 D10 500 229 650 2182 358 20×33 8×М30 AM 192-600-1,6 З C010 D10 600 267 770 2465 420 20×36 8×М33 AM 192-700-1,6 З C010 D10 700 292 840 2800 455 24×36 10×М33 AM 192-800-1,6 З C010 D10 800 318 950 3092 513 24×39 10×М36 AM 192-900-1,6 З C010 D10 900 330 1050 3430 563 28×39 12×М36 AM 192-1000-1,6 З C010 D10 1000 410 1170 3980 628 28×42 12×М39 AM 192-1200-1,6 З C010 D10 1200 470 1390 4290 743 32×48 12×М45 AM 192-1400-1,6 З C010 D10 1400 530 1590 4610 843 36×48 14×М45 AM 192-1600-1,6 З C010 D10 1600 600 1820 4940 965 40×56 16×М52 AM 192-1800-1,6 З C010 D10 1800 670 2020 5290 1065 44×56 18×М52 AM 192-2000-1,6 З C010 D10 2000 760 2230 5660 1173 48×62 18×М56 Таблица Д.7 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 L D1 H H1 Н2 AM 192-050-2,5 З C010 D00/10 50 25 150 125 402 83 370 4×18 2×М16 AM 192-065-2,5 З C010 D00/10 65 170 145 495 93 415 8×18 4×М16 AM 192-080-2,5 З C010 D00/10 80 180 160 535 100 455 AM 192-100-2,5 З C010 D00/10 100 190 190 590 110 520 8×22 4×М20 AM 192-125-2,5 З C010 D00/10 125 200 220 650 135 590 8×26 4×М24 AM 192-150-2,5 З C010 D00/10 150 210 250 765 150 670 AM 192-200-2,5 З C010 D00/10 200 230 310 950 190 885 12×26 6×М24 AM 192-250-2,5 З C010 D00/10 250 250 370 1050 213 960 12×30 6×М24 AM 192-300-2,5 З C010 D00/10 300 270 430 1230 243 1110 16×30 8×М24 AM 192-350-2,5 З C010 D10 350 290 480 1310 278 ― 16×33 8×М30 AM 192-400-2,5 З C010 D10 400 310 550 1520 310 16×36 8×М33 AM 192-450-2,5 З C010 D10 450 330 600 1690 335 20×36 10×М33 AM 192-500-2,5 З C010 D10 500 350 660 2182 385 8×М33 AM 192-600-2,5 З C010 D10 600 390 770 2465 423 20×39 8×М36 AM 192-700-2,5 З C010 D10 700 430 875 2800 480 24×42 10×М39 AM 192-800-2,5 З C010 D10 800 470 990 3092 543 24×48 10×М45 AM 192-900-2,5 З C010 D10 900 510 1090 3430 593 28×48 12×М45 AM 192-1000-2,5 З C010 D10 1000 550 1210 3980 660 28×56 12×М52 AM 192-1200-2,5 З C010 D10 1200 630 1420 4290 765 32×56 12×М52 AM 192-1400-2,5 З C010 D10 1400 710 1640 4610 878 36×62 14×М56 AM 192-1600-2,5 З C010 D10 1600 790 1860 4940 988 40×62 16×М56 AM 192-1800-2,5 З C010 D10 1800 870 2070 5290 1098 44×70 16×М64 AM 192-2000-2,5 З C010 D10 2000 950 2300 5660 1213 48×70 18×М64 Примечание: По требованию Заказчика задвижки изготавливаются под установку электропривода (D80) или пневмопривода (D70) |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис.Д.5 - Задвижки с невыдвижным шпинделем, фланцевые, закрытые (З), ручные (маховик) AМ 191. Таблица Д.8 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 L D1 H H1 H2 AM 191-050-1,0 З C010 D00 50 10 70 125 415 83 375 2×18 2×М16 AM 191-065-1,0 З C010 D00 65 145 448 93 408 AM 191-080-1,0 З C010 D00 80 160 483 100 443 6×18 AM 191-100-1,0 З C010 D00 100 180 529 110 489 AM 191-125-1,0 З C010 D00 125 90 210 628 127 588 AM 191-150-1,0 З C010 D00 150 240 694 140 654 6×22 2×М20 AM 191-200-1,0 З C010 D00 200 100 295 862 170 809 AM 191-250-1,0 З C010 D00 250 114 350 975 198 922 8×22 4×М20 AM 191-300-1,0 З C010 D00 300 400 1101 223 1048 AM 191-350-1,0 З C010 D00 350 127 460 1352 260 1253 10×22 6×М20 AM 191-400-1,0 З C010 D00 400 140 515 1543 290 1444 10×26 6×М24 AM 191-450-1,0 З C010 D00 450 152 565 1741 308 1642 12×26 8×М24 AM 191-500-1,0 З C010 D00 500 620 1854 335 1755 AM 191-600-1,0 З C010 D00 600 178 725 2009 390 1910 12×30 8×М27 AM 191-700-1,0 З C010 D00 700 229 840 2414 448 2305 16×30 AM 191-800-0,6 З C010 D00 800 6,0 241 950 2694 508 2585 14×33 10×М30 AM 191-900-0,6 З C010 D00 900 1050 2884 558 2775 16×33 12×М30 AM 191-1000-0,6 З C010 D00 1000 300 1160 3149 615 3020 16×36 12×М33 AM 191-1200-0,6 З C010 D00 1200 350 1380 3879 728 3750 18×39 14×М36 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис.Д.6 - Задвижки с выдвижным шпинделем, фланцевые, закрытые (З), ручные (маховик) AМ 192. Таблица Д.9 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 L D1 H H1 H2 AM 192-050-1,0 З C010 D00 50 10 70 125 498 83 330 2×18 2×М16 AM 192-065-1,0 З C010 D00 65 145 534 93 365 AM 192-080-1,0 З C010 D00 80 160 570 100 401 6×18 AM 192-100-1,0 З C010 D00 100 180 637 110 468 AM 192-125-1,0 З C010 D00 125 90 210 772 127 553 AM 192-150-1,0 З C010 D00 150 240 838 140 619 6×22 2×М20 AM 192-200-1,0 З C010 D00 200 100 295 1100 170 809 AM 192-250-1,0 З C010 D00 250 114 350 1300 198 907 8×22 4×М20 AM 192-300-1,0 З C010 D00 300 400 1425 223 1033 AM 192-350-1,0 З C010 D00 350 127 460 1695 260 1166 10×22 6×М20 AM 192-400-1,0 З C010 D00 400 140 515 1962 290 1372 10×26 6×М24 AM 192-450-1,0 З C010 D00 450 152 565 2112 308 1472 12×26 8×М24 AM 192-500-1,0 З C010 D00 500 620 2372 335 1670 AM 192-600-1,0 З C010 D00 600 178 725 2635 390 1825 12×30 8×М27 AM 192-700-1,0 З C010 D00 700 229 840 2930 448 2210 16×30 AM 192-800-0,6 З C010 D00 800 6,0 241 950 3530 508 2490 14×33 10×М30 AM 192-900-0,6 З C010 D00 900 1050 2985 558 2690 16×33 12×М30 AM 192-1000-0,6 З C010 D00 1000 300 1160 3250 615 2920 16×36 12×М33 AM 192-1200-0,6 З C010 D00 1200 350 1380 4015 728 3630 18×39 14×М36 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  | Рис.Д.7 - Задвижки с выдвижным шпинделем, фланцевые, закрытые (З), ручные (редуктор) AМ 192. Таблица Д.10 Обозначение DN PN кгс/см2 Размер, мм n×d m×d1 L D1 H H1 H2 AM 192-050-1,0 З C010 D00 50 10 70 125 451 83 330 2×18 2×М16 AM 192-065-1,0 З C010 D00 65 145 487 93 365 AM 192-080-1,0 З C010 D00 80 160 523 100 401 6×18 AM 192-100-1,0 З C010 D00 100 180 578 110 468 AM 192-125-1,0 З C010 D00 125 90 210 650 127 553 AM 192-150-1,0 З C010 D00 150 240 743 140 619 6×22 2×М20 AM 192-200-1,0 З C010 D00 200 100 295 933 170 809 AM 192-250-1,0 З C010 D00 250 114 350 1030 198 907 8×22 4×М20 AM 192-300-1,0 З C010 D00 300 400 1156 223 1033 AM 192-350-1,0 З C010 D00 350 127 460 1250 260 1166 10×22 6×М20 AM 192-400-1,0 З C010 D00 400 140 515 1482 290 1372 10×26 6×М24 AM 192-450-1,0 З C010 D00 450 152 565 1566 308 1472 12×26 8×М24 AM 192-500-1,0 З C010 D00 500 620 1669 335 1670 AM 192-600-1,0 З C010 D00 600 178 725 1919 390 1825 12×30 8×М27 AM 192-700-1,0 З C010 D00 700 229 840 2221 448 2210 16×30 AM 192-800-0,6 З C010 D00 800 6,0 241 950 2512 508 2490 14×33 10×М30 AM 192-900-0,6 З C010 D00 900 1050 2898 558 2690 16×33 12×М30 AM 192-1000-0,6 З C010 D00 1000 300 1160 3015 615 2920 16×36 12×М33 AM 192-1200-0,6 З C010 D00 1200 350 1380 3835 728 3630 18×39 14×М36 Примечание: По требованию Заказчика задвижки изготавливаются под установку электропривода (D80) или пневмопривода (D70) |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Приложение Е Технические требования к шлюзовым затворам для Ленинградской АЭС Настоящее приложение распространяется на шлюзовые затворы (далее – затворы), предназначенные для водоподготовки, водоснабжения и водоотведения на Ленинградской АЭС 2. Затворы должны соответствовать ИТТ Разработка технической документации, постановка на производство и изготовление в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000. Кодирование затворы производится по схеме: AМ XXX – 2040×2040 – ХХХ B310 D83 УХЛ5 – С Буквы, обозначающие шифр изготовителя Цифры, обозначающие тип арматуры: АМ 193 - затворы шлюзовые с открыванием «снизу-вверх»; АМ 194 - затворы шлюзовые с открыванием «сверху-вниз» Цифры, обозначающие размер окна по горизонтали (мм) Цифры, обозначающие размер окна по вертикали (мм) Цифры, обозначающие номинальное давление PN (МПа) Цифры, обозначающие материал корпусных деталей 10Х17Н13М2Т Цифры, обозначающие тип управления – электропривод производства AUMA Буквы и цифры, обозначающие климатическое исполнение Буквы, обозначающие класс герметичности ЗЭл затвора по ГОСТ 9544-2015 В настоящем приложении приняты следующие сокращения: АС – атомная станция; ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; НП – правила и нормы в атомной энергетике; НЭ – нормальная эксплуатация; ПЗ – проектное землетрясение; ПУ – пульт управления; СКУ – система контроля и управления; ССБТ – система стандартов по безопасности труда. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 4 | Зам. | AМ 0101-18 |  |  |  | 63 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис. Е.1. Затворы шлюзовые с открыванием «снизу-вверх» - AМ 193 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 4 | Зам. | AМ 0101-18 |  |  |  | 65 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис. Е.2. Затворы шлюзовые с открыванием «сверху- вниз» - AМ 194 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 4 | Зам. | AМ 0101-18 |  |  |  | 66 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Приложение Е1 Электрическая схема электроприводов к шлюзовым затворам для Ленинградской АЭС Рис. Е1.1 – электрическая схема соединения электроприводов SА 14.2 и SА 14.6 Условные обозначения на схеме Таблица Е1.1 S1 TSC (DSR) Моментный выключатель, закрытие, направление вращения – правое (по часовой стрелке) S2 TSO (DOEL) Моментный выключатель, открытие, направление вращения – левое (против часовой стрелки) S3 WSR (LSC) Концевой выключатель, закрытие, направление вращения – правое (по часовой стрелке) S4 WOEL (LSO) Концевой выключатель, открытие, направление вращения – левое (против часовой стрелки) S5 BL Блинкер S6 S7 WDR (LSA) WDL (LSB) Промежуточные путевые выключатели DUO, для двух промежуточных положений, настраиваются в любом положении F1 TH Термовыключатель (защита электродвигателя) R1 H Обогреватель в блоке выключателей Условные обозначения на диаграммах - контакт замкнут. - контакт разомкнут. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 3 | Нов. | AМ 1201-17 |  |  |  | 74б |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Диаграммы работы выключателей Переключатель Контакт закрыто открыто S1 TSC (DSR) открытие закрытие S2 TSO (DOEL) открытие закрытие S3 WSR (LSC) открытие закрытие S4 WOEL (LSO) открытие закрытие S6 WDR (LSA) открытие закрытие S7 WDL (LSB) открытие закрытие Рис. Е1.2 – остановка «закрытия» и «открытия» осуществляется концевыми выключателями Переключатель Контакт закрыто открыто S1 TSC (DSR) открытие закрытие S2 TSO (DOEL) открытие закрытие S3 WSR (LSC) открытие закрытие S4 WOEL (LSO) открытие закрытие S6 WDR (LSA) открытие закрытие S7 WDL (LSB) открытие закрытие Рис. Е1.3 – остановка «закрытия» осуществляется моментными выключателями, «открытия» осуществляется концевыми выключателями |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 3 | Нов. | AМ 1201-17 |  |  |  | 74в |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | . Приложение Е2 Схемы строповки шлюзовых затворов для Ленинградской АЭС Рис. Е2.1 – схема вертикальной строповки при монтаже. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 3 | Нов. | AМ 1201-17 |  |  |  | 74г |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Рис. Е2.2 – схема горизонтальной строповки. |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | 4 | Зам. | AМ 0101-18 |  |  |  | 74д |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |