| ООО «АРМАТУРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» Клапаны и затворы обратные г.Омск |
| --- |
| Кодирование арматуры производится по схеме: AM XХX-XXX-XX BXХX CXХX EXX FXХX GXX XХX Цифры, обозначающие тип арматуры- AM 440 – клапан обратный подъемный; AM 443 – конденсатоотводчик; AM 450 – затвор обратный (клапан обратный поворотный); AM 460 – затвор обратный межфланцевый. AM 470 – затвор обратный фланцевый AM 480 – клапан обратный осевой. Цифры, обозначающие номинальный диаметр DN, мм Цифры, обозначающие номинальное давление(PN) Цифры, обозначающие материал корпусных деталей: В503 – сталь 20Л; В504 – сталь 25Л; В516 – 20ГЛ; В517 – 20ГМЛ; В560 – 12Х18Н9ТЛ; В561 – 12Х18Н12М3ТЛ; В901 - чугун СЧ20; В963 – латунь ЛЦ40СД Цифры, обозначающие тип присоединения к трубопроводу: С010… С019 – фланцевые; С100,С200 – фланцевые, с ответными фланцами; С020 – межфланцевые; С050- приварка встык; С030 – муфтовое резьбовое Цифры, обозначающие рабочую среду: Е00 – вода, пар, воздух и другие невзрывопожароопасные и нетоксичные среды; Е01 – вода, пар, воздух, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год. Е03 – нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год. Е05 – вода, пар, воздух, нефтяной попутный и природный газ, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводородные среды не агрессивные к материалу корпусных деталей. Скорость коррозии не более 0,1 мм/год. Е07 - вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% скорость коррозии материала не более 0,1 мм/год. Е06 - вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1% скорость коррозии материала не более 0,1 мм/год. Цифры, обозначающие температуру рабочей среды: F100 - 100оС; F425 - 425оС; F350 - 350оС; F225 - 225оС; F250 - 250оС; F50 - 50оС; F600 - 600оС Цифры, обозначающие материал уплотнения затвора: G00 – легированная сталь; G10 – бронза, латунь; G20 – пластмасса; G40 – без вставных и наплавных колец Буквы, обозначающие климатическое исполнение: -У; -УХЛ; -Т Примеры записи клапана обратного в технической документации и при заказе: Клапан обратный поворотный типа 19нж53бк, номинальным диаметром DN100, номинальным давлением PN40кгс/см2 (2,5МПа), фланцевого исполнения 3, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, без вставных колец, для рабочей среды- вода, пар, жидкий и газообразный аммиак, нефтяной попутный и природный газ влажный, водогазонефтяные смеси, жидкие и газообразные нефтепродукты, содержащие сероводород свыше 0,1% при температуре от минус 60оС до +600оС. AM 450 – 100 – 4,0 B561 C013 E07 F600 G40 ХЛ |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 6 | Зам. | AM 06001-15 |  |  |  | 4 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 6 | Зам. | AM 06001-15 |  |  |  | 5 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Клапаны обратные подъемные стальные Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 (Исполнение под приварку) PN16кгс/см2 типа 16(с,лс,нж)13нж (Рис. 1) Таблица 1 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM440-040-1,6 40 200 95 8,5 AM440-050-1,6 50 230 105 16 AM440-065-1,6 65 290 120 23 AM440-080-1,6 80 310 130 26 AM440-100-1,6 100 350 140 40 AM440-125-1,6 125 400 155 58 AM440-150-1,6 150 480 180 73 AM440-200-1,6 200 900 215 115 PN25кгс/см2 типа 16(с,лс,нж)14нж (Рис. 1) Таблица 2 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM440-040-2.5 40 200 140 8,5 AM440-050-2.5 50 230 145 16 AM440-065-2.5 65 290 160 23 AM440-080-2.5 80 310 170 30 AM440-100-2.5 100 350 195 46 AM440-125-2.5 125 400 222 64 AM440-150-2.5 150 480 255 81 AM440-200-2.5 200 | 900 312 124 PN40кгс/см2 типа 16(с,лс,нж)15нж (Рис. 1) Таблица 3 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM440-040-4,0 40 200 140 13 AM440-050-4,0 | 50 230 145 24 AM440-065-4,0 65 290 160 33 AM440-080-4,0 80 310 170 48 AM440-100-4,0 100 350 195 84 AM440-125-4,0 125 400 225 118 AM440-150-4,0 150 480 255 183 AM440-200-4,0 200 900 318 230 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 6 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Рис. 3а PN25 - 160кгс/см2 типа 16(с,лс,нж)48нж (Рис. 3а) Таблица 3а Код Размеры, мм Масса, кг DN D D1 D2 L L1 H С017 С030/050 AM440-015-2,5/6,3/10/16 15 G1/2 105 21,7 90 130 74 3,72 1,52 AM440-020-2,5/6,3/10/16 20 G3/4 125 27 110 150 75 5,43 2,28 AM440-025-2,5/6,3/10/16 25 G1 135 33,78 130 178 79 6,95 2,45 Примечание: При изменении технологии изготовления корпусных деталей фактические размер "D1, H" и масса клапанов могут отличаться от приведенных в таблице. |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Нов. | AM 07007-13 |  |  |  | 6а |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| PN16кгс/см2; PN25кгс/см2; PN40кгс/см2; PN63кгс/см2; PN100кгс/см2 (Рис. 2 и 4) PN160кгс/см2 (Рис. 3 и 4). Таблица 4 Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L2 H С011/012/013/017 С050 AM440-010-1,6 | 10 130 - 75 2,5 - AM440-010-2,5 110 AM440-010-4,0 80 AM440-010-6,3 170 75 3,5 AM440-010-10 AM440-015-1,6 15 130 77 3,0 AM440-015-1,6 119 108 76 2,0 AM440-015-2,5 130 - 100 3,5 - AM440-015-2,5 119 108 76 3,0 2,0 AM440-015-4,0 130 - 80 4,5 - AM440-015-4,0 162 140 78 5,0 3,5 AM440-015-6,3 170 - 75 5,5 - AM440-015-6,3 152 165 78 5,0 3,5 AM440-015-10 170 - 100 5,5 - AM440-020-1,6 20 150 77 4,5 AM440-020-1,6 130 117 76 4,0 2,4 AM440-020-2,5 150 - 80 4,5 - AM440-020-2,5 130 117 76 4,0 2,4 AM440-020-4,0 150 - 100 6,0 - AM440-020-4,0 191 152 82 4,1 AM440-020-6,3 190 - 110 6,2 - AM440-020-6,3 178 190 82 4,3 AM440-020-10 190 - 110 - AM440-025-1,6 25 160 80 5,5 AM440-025-1,6 140 127 98 5,0 3,0 AM440-025-2,5 160 - 80 5,5 - AM440-025-2,5 152 127 98 5,0 3,0 AM440-025-4,0 160 - 110 7,5 - AM440-025-4,0 216 165 102 8,0 5,6 AM440-025-6,3 - 125 - AM440-025-6,3 216 102 5,6 - AM440-025-10 - 125 AM440-032-1,6 32 180 85 7,5 AM440-032-1,6 153 140 102 7,0 4,0 AM440-032-2,5 178 - 120 7,5 - AM440-032-2,5 140 102 7,0 4,0 AM440-032-4,0 180 - 120 10,5 - AM440-032-4,0 229 178 106 11 7,5 AM440-032-6,3 - 152 12 - AM440-032-6,3 229 106 11 7,5 AM440-032-10 - 140 12 - AM440-040-1,6 40 165 165 115 8,0 4,5 AM440-040-2,5 165 115 AM440-040-4,0 241 190 118 13 9,0 AM440-040-6,3 260 - 168 15 - AM440-040-6,3 241 241 118 13 9,0 AM440-040-10 260 - 170 15 - AM440-050-1,6 50 216 216 140 11 AM440-050-2,5 216 140 AM440-050-4,0 283 140 26 23 AM440-050-6,3 300 - 170 28 - AM440-050-6,3 267 292 140 26 23 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 7 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Таблица 4 (Продолжение) Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L2 H С011/012/013/017 С050 AM440-050-10 50 300 - 185 28 - AM440-050-10 292 292 152 32 20 AM440-050-16 368 368 180 50 37 AM440-065-1,6 65 229 241 162 22 16 AM440-065-2,5 | 229 162 22 AM440-065-4,0 308 164 33 28 AM440-065-6,3 340 - 188 35 - AM440-065-6,3 292 330 164 33 28 AM440-065-10 340 - 200 47 - AM440-065-10 330 330 167 45 28 AM440-065-16 419 419 200 65 46 AM440-080-1,6 80 254 241 168 28 20 AM440-080-2,5 AM440-080-4,0 333 318 178 50 41 AM440-080-6,3 380 - 205 54 - AM440-080-6,3 318 318 178 50 41 AM440-080-10 380 - 235 74 - AM440-080-10 356 356 178 68 49 AM440-080-16 381 381 235 88 67 AM440-100-1,6 100 305 292 194 42 32 AM440-100-2,5 AM440-100-4,0 371 356 195 86 70 AM440-100-6,3 430 - 230 93 - AM440-100-6,3 356 356 195 86 70 AM440-100-10 430 - 265 102 - AM440-100-10 432 432 215 98 70 AM440-100-16 457 457 270 140 108 AM440-125-1,6 125 368 356 210 60 47 AM440-125-2,5 AM440-125-4,0 416 400 223 120 100 AM440-125-6,3 400 AM440-125-10 508 508 240 155 128 AM440-125-16 559 559 300 210 160 AM440-150-1,6 150 419 406 226 75 59 AM440-150-2,5 AM440-150-4,0 460 445 245 180 155 AM440-150-6,3 445 AM440-150-10 559 559 279 230 165 AM440-150-16 610 610 350 300 230 AM440-200-1,6 200 508 495 250 118 95 AM440-200-2,5 AM440-200-4,0 549 533 280 220 148 AM440-200-6,3 533 AM440-200-10 660 660 328 300 192 AM440-200-16 737 737 400 390 275 AM440-250-1,6 250 635 622 275 194 158 AM440-250-2,5 AM440-250-4,0 638 336 310 235 AM440-250-6,3 622 AM440-300-1,6 300 711 699 332 320 270 AM440-300-2,5 699 AM440-300-4,0 727 711 380 510 380 AM440-300-6,3 711 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 8 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Клапаны обратные подъемные чугунные Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 PN16кгс/см2 типа 16кч11п(р) (Рис. 5) Таблица 5 Код DN, мм d Размеры, мм Масса, кг L H AM440-015-1,6 B901 С010 15 G 1/2-B 90 55 0,5 AM440-020-1,6 B901 С010 20 G 3/4-B 100 55 0,8 AM440-025-1,6 B901 С010 25 G 1-B 120 65 1,0 AM440-032-1,6 B901 С010 32 G 1 1/4-B 140 67 1,8 AM440-040-1,6 B901 С010 40 G 1 1/2-B 170 90 3,0 AM440-050-1,6 B901 С010 50 G 2-B 200 100 4,0 PN16кгс/см2 типа 16ч3п(р,бр) (Рис. 6) Таблица 6 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM440-025-1,6 B901 С030 25 120 70 3,3 AM440-032-1,6 B901 С030 32 140 75 5,2 AM440-040-1,6 B901 С030 40 170 93 7,0 AM440-050-1,6 B901 С030 50 200 105 9,4 PN16кгс/см2 типа 16ч6п(р) (Рис. 7) Таблица 7 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM440-065-1,6 B901 С010 65 290 140 18 AM440-080-1,6 B901 С010 80 310 155 24 AM440-100-1,6 B901 С010 100 350 175 36 AM440-150-1,6 B901 С010 150 480 238 74 AM440-200-1,6 B901 С010 200 600 245 121 PN25кгс/см2 типа 16кч9п(нж) (Рис. 7) Таблица 8 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM440-032-2,5 B901 С010 32 180 90 6,5 AM440-040-2,5 B901 С010 40 200 105 8,5 AM440-050-2,5 B901 С010 50 230 105 11,5 AM440-065-2,5 B901 С010 65 290 140 20 AM440-080-2,5 B901 С010 80 310 155 25 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 9 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| PN2,5кгс/см2 типа 16ч42р (Рис. 8) Таблица 9 Код Размеры, мм Масса, кг DN H AM440-050-0,25 B901 50 165 3.8 AM440-080-0,25 B901 80 235 8.0 AM440-100-0,25 B901 100 285 11 AM440-150-0,25 B901 150 395 24 AM440-200-0,25 B901 200 485 42 AM440-250-0,25 B901 250 575 98 AM440-300-0,25 B901 300 665 145 AM440-400-0,25 B901 400 778 210 Клапаны обратные подъемные латунные Рис. 9 PN16кгс/см2 типа 16б1бк (Рис. 9) Таблица 10 Код DN Размеры, мм Масса, кг L H AM440-015-1,6 B936 С030 15 90 55 0,5 AM440-020-1,6 B936 С030 20 100 55 0,8 AM440-025-1,6 B936 С030 25 120 65 1,0 AM440-040-1,6 B936 С030 40 170 90 3,0 AM440-050-1,6 B936 С030 50 200 100 4,0 Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) стальные Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 (Исполнение под приварку) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 10 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16 PN16кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)15нж (Рис. 10) Таблица 11 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-050-1,6 50 230 150 17 AM450-065-1,6 65 290 160 22 AM450-080-1,6 80 310 170 29 AM450-100-1,6 100 350 200 47 AM450-125-1,6 | 125 400 240 60 AM450-150-1,6 150 480 260 66 AM450-200-1,6 200 500 320 140 PN25кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)16нж (Рис. 10) Таблица 12 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-050-2,5 50 230 160 17 AM450-065-2,5 65 290 175 24 AM450-080-2,5 80 310 185 31 AM450-100-2,5 100 350 220 49 AM450-125-2,5 125 400 248 62 AM450-150-2,5 150 480 276 68 AM450-200-2,5 200 550 350 145 PN40кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)53нж (Рис. 10) Таблица 13 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-050-4,0 50 230 160 17 AM450-065-4,0 | 65 290 175 24 AM450-080-4,0 80 310 185 31 AM450-100-4,0 100 350 220 49 AM450-125-4,0 125 400 248 62 AM450-150-4,0 150 480 276 68 AM450-200-4,0 200 550 350 145 PN63кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)18нж (Рис. 10) Таблица 14 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-050-6,3 50 300 177 22 AM450-065-6,3 65 340 197 38 AM450-080-6,3 80 380 212 45 AM450-100-6,3 100 430 248 60 AM450-125-6,3 | 125 500 296 83 AM450-150-6,3 150 550 330 135 AM450-200-6,3 200 650 385 195 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 11 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| PN100кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)20нж (Рис. 11) Таблица 15 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-050-10 50 300 210 31 AM450-065-10 65 340 227 44 AM450-080-10 80 380 235 69 AM450-100-10 100 430 274 110 AM450-125-10 125 500 | 307 150 AM450-150-10 150 550 347 185 AM450-200-10 200 650 402 330 PN160кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)19нж (Рис. 11) Таблица 16 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-050-16 50 300 222 50 AM450-065-16 65 340 260 74 AM450-080-16 80 380 270 93 AM450-160-16 100 430 330 190 AM450-125-16 125 500 307 185 AM450-150-16 150 550 428 250 AM450-200-16 200 650 508 360 PN16кгс/см2; PN25кгс/см2; PN40кгс/см2; PN63кгс/см2; PN100кгс/см2 (Рис. 10 и 12) PN160кгс/см2 (Рис. 11 и 12). Таблица 17 Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L2 H С011/012/013/017 С050 AM450-025-1,6 25 160 - 120 5,0 - AM450-025-2,5 130 5,5 AM450-025-4,0 138 7,5 AM450-032-1,6 32 180 130 7,7 AM450-032-2,5 140 AM450-032-4,0 145 11 AM450-040-1,6 40 200 140 8,0 AM450-040-2,5 150 8,5 AM450-040-4,0 160 13 AM450-050-1,6 50 216 203 132 15 11 AM450-050-2,5 AM450-050-4,0 283 267 144 20 15 AM450-050-6,3 267 AM450-050-10 292 292 170 28 19 AM450-050-16 368 368 200 48 35 AM450-065-1,6 65 229 216 147 20 15 AM450-065-2,5 AM450-065-4,0 308 292 169 35 28 AM450-065-6,3 292 AM450-065-10 330 330 178 40 33 AM450-065-16 419 419 220 75 57 AM450-080-1,6 80 254 241 176 27 19 AM450-080-2,5 254 27 19 AM450-080-4,0 333 318 210 40 31 AM450-080-6,3 318 40 31 AM450-080-10 356 356 246 68 49 AM450-080-16 381 381 280 95 75 AM450-100-1,6 100 305 292 198 45 32 AM450-100-2,5 45 32 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 12 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Таблица 17 (Продолжение) Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L2 H С011/012/013/017 С050 AM450-100-4,0 100 371 356 260 61 47 AM450-100-6,3 356 61 47 AM450-100-10 432 432 290 117 87 AM450-100-16 457 457 360 200 170 AM450-125-1,6 125 343 330 255 58 45 AM450-125-2,5 58 45 AM450-125-4,0 416 400 295 80 60 | AM450-125-6,3 400 80 60 AM450-125-10 508 508 320 155 109 AM450-125-16 559 559 360 200 150 AM450-150-1,6 150 368 356 320 69 53 AM450-150-2,5 69 53 AM450-150-4,0 460 445 326 130 105 AM450-150-6,3 445 130 105 AM450-150-10 559 559 360 192 127 AM450-150-16 610 610 400 264 194 AM450-200-1,6 200 508 495 380 131 108 AM450-200-2,5 131 108 AM450-200-4,0 549 533 190 141 AM450-200-6,3 533 190 141 AM450-200-10 660 660 430 340 232 AM450-200-16 737 737 480 424 304 AM450-250-1,6 250 650 - 380 210 - AM450-250-1,6 635 622 440 219 185 AM450-250-2,5 650 - 410 216 - AM450-250-2,5 635 622 440 219 185 AM450-250-4,0 650 - 401 280 - AM450-250-4,0 638 622 440 296 221 AM450-250-6,3 775 - 445 305 - AM450-250-6,3 622 622 440 296 221 AM450-250-10 775 - 432 502 - AM450-250-10 787 787 502 515 345 AM450-250-16 838 838 560 730 540 AM450-300-1,6 300 750 - 410 315 - AM450-300-1,6 711 699 480 321 276 AM450-300-2,5 750 - 430 325 - AM450-300-2,5 711 699 480 321 276 AM450-300-4,0 750 - 423 430 - AM450-300-4,0 727 711 520 450 336 AM450-300-6,3 900 - 474 460 - AM450-300-6,3 711 711 520 450 336 AM450-300-10 900 - 484 735 - AM450-300-10 838 838 554 750 495 AM450-300-16 965 965 632 1070 788 AM450-350-1,6 350 850 - 440 360 - AM450-350-1,6 800 787 530 380 316 AM450-350-2,5 850 - 466 370 - AM450-350-2,5 800 787 530 380 316 AM450-350-4,0 850 - 430 620 - AM450-350-4,0 854 838 540 640 500 AM450-350-6,3 1025 - 520 680 - AM450-350-6,3 838 838 540 640 500 AM450-350-10 889 889 595 890 548 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 13 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Таблица 17 (Продолжение) Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L2 H С011/012/013/017 С050 AM450-400-1,6 400 950 - 530 570 - AM450-400-1,6 876 864 580 560 474 AM450-400-2,5 950 - 560 595 - AM450-400-2,5 876 864 580 | 560 474 AM450-400-4,0 950 - 447 840 - AM450-400-4,0 879 864 588 850 648 AM450-400-6,3 1150 - 616 920 - AM450-400-6,3 864 864 588 850 648 AM450-400-10 991 991 680 1303 870 AM450-450-1,6 450 978 618 630 522 AM450-450-2,5 AM450-450-4,0 994 670 1030 816 AM450-500-1,6 500 1150 - 650 805 - AM450-500-1,6 991 978 657 770 628 AM450-500-2,5 1150 - 680 885 - AM450-500-2,5 991 978 657 770 628 AM450-500-4,0 1150 - 680 1250 - AM450-500-4,0 1035 1016 720 1330 1100 AM450-500-6,3 1016 AM450-600-1,6 600 1308 1295 760 960 760 AM450-600-2,5 AM450-600-4,0 1368 1346 850 1950 1588 AM450-600-6,3 1346 PN25кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)49нж (Рис. 13) Таблица 18 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-500-2,5 500 450 356 350 AM450-600-2,5 600 500 415 616 AM450-800-2,5 800 600 527 790 AM450-1000-2,5 1000 600 640 926 PN40кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)47нж (Рис. 14) Таблица 19 Код Размеры, мм Масса, кг DN L AM450-200-4,0 200 250 28 AM450-300-4,0 300 450 80 AM450-400-4,0 400 500 115 AM450-500-4,0 500 570 130 AM450-600-4,0 600 650 265 PN63кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)38нж (Рис. 15) Таблица 20 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-050-6,3 50 | 160 89 3,1 AM450-080-6,3 80 195 121 6,5 AM450-100-6,3 100 230 152 12 AM450-150-6,3 150 300 219 24,5 AM450-200-6,3 200 370 273 43 AM450-250-6,3 250 390 375 135 AM450-300-6,3 300 450 460 209 AM450-350-6,3 350 490 495 220 AM450-400-6,3 400 580 520 406 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 14 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Рис.15а (DN 50-80) Рис.15б (DN 100-400) PN63кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)38нж (Рис. 15а и 15б) Таблица 20а Код Размеры, мм DN L D d H AM450-050-6,3 50 350 175 47 - AM450-080-6,3 80 395 210 77 - AM450-100-6,3 100 265 250 80 - AM450-150-6,3 150 355 340 131 | - AM450-200-6,3 200 420 405 191 - AM450-250-6,3 250 435 470 245 - AM450-300-6,3 300 470 530 297 - AM450-350-6,3 350 540 595 363 - AM450-400-6,3 400 555 670 398 - PN160кгс/см2 типа 19(с,лс,нж)10нж (Рис. 16) Таблица 21 Код Размеры, мм Масса, кг DN L AM450-050-16 50 300 22 AM450-080-16 80 380 41 AM450-100-16 100 430 64 AM450-150-16 150 550 143 Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) чугунные на PN16кгс/см2 типа 19ч16бр Рис. 17 Таблица 22 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-050-16 B901 50 200 115 13 AM450-065-16 B901 65 240 130 17,5 AM450-080-16 B901 80 260 142 24,5 AM450-160-16 B901 100 300 166 33,5 AM450-125-16 B901 125 350 188 52 AM450-150-16 B901 150 400 217 75,5 AM450-200-16 B901 200 500 275 117 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 15 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) межфланцевые стальные Рис. 18 Рис. 19 Таблица 23 Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L1 H С020 С100 AM460-050-1,0 C100/020 50 60 154 108 2,0 7,6 AM460-050-1,6 C100/020 160 7,7 AM460-050-2,5 C100/020 7,9 AM460-050-4,0 C100/020 3,0 8,9 AM460-050-6,3 C100/020 204 114 4,0 17,7 AM460-050-10 C100/020 206 120 5,0 24,9 AM460-050-16 C100/020 70 230 7,0 31,4 AM460-050-20 C100/020 270 136 10 38,2 AM460-065-1,0 C100/020 665 67 167 128 3,0 11,3 AM460-065-1,6 C100/020 171 11,4 AM460-065-2,5 C100/020 177 12,9 AM460-065-4,0 C100/020 4,0 13,9 AM460-065-6,3 C100/020 221 138 5,0 17,6 AM460-065-10 C100/020 237 144 7,0 31,4 AM460-065-16 C100/020 83 263 10 36,7 AM460-065-20 C100/020 329 174 16 65,5 AM460-080-1,0 C100/020 880 73 177 142 4,0 12,7 AM460-080-1,6 C100/020 183 13,7 AM460-080-2,5 C100/020 187 15,5 AM460-080-4,0 C100/020 193 6,0 18,2 AM460-080-6,3 C100/020 231 148 7,0 21,4 AM460-080-10 C100/020 257 154 10 37,5 AM460-080-16 C100/020 83 273 14 42,8 AM460-080-20 C100/020 357 198 22 92,2 AM460-100-1,0 C100/020 1100 73 179 162 6,0 17,4 AM460-100-1,6 C100/020 183 17,8 AM460-100-2,5 C100/020 199 168 23,5 AM460-100-4,0 C100/020 213 10 32,5 AM460-100-6,3 C100/020 79 243 174 10 64 AM460-100-10 C100/020 283 181 12 69,4 AM460-100-16 C100/020 102 312 17 78,6 AM460-100-20 C100/020 462 254 35 208,3 AM460-125-1,0 C100/020 1125 86 210 192 10 24,3 AM460-125-1,6 C100/020 24,4 AM460-125-2,5 C100/020 236 194 34,2 AM460-125-4,0 C100/020 13 40,4 AM460-125-6,3 C100/020 105 305 211 16 61,4 AM460-125-10 C100/020 339 218 19 81,7 AM460-125-16 C100/020 110 350 28 93,8 AM460-125-20 C100/020 470 280 50 240,7 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 16 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Таблица 23 (Продолжение) Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L L1 H С020 С100 AM460-150-1,0 C100/020 150 98 222 218 13 34,4 AM460-150-1,6 C100/020 34,7 AM460-150-2,5 C100/020 224 224 14 46,9 AM460-150-4,0 C100/020 16 49,9 AM460-150-6,3 C100/020 136 356 248 20 83,2 AM460-150-10 C100/020 396 258 25 117,4 AM460-150-16 C100/020 159 429 36 134,2 AM460-150-20 C100/020 549 316 78 331,6 AM460-200-1,0 C100/020 200 127 253 273 24 52,2 AM460-200-1,6 C100/020 56,2 AM460-200-2,5 C100/020 287 284 27 75,5 AM460-200-4,0 C100/020 307 291 28 95,8 AM460-200-6,3 C100/020 165 395 310 38 66,1 AM460-200-10 C100/020 455 324 56 122,1 AM460-200-16 C100/020 206 506 325 78 242 AM460-200-20 C100/020 676 390 120 450,4 AM460-250-1,0 C100/020 250 146 276 328 37 75,5 AM460-250-1,6 C100/020 286 329 87,4 AM460-250-2,5 C100/020 306 341 42 110,2 AM460-250-4,0 C100/020 352 353 49 151 AM460-250-6,3 C100/020 213 453 362 62 211 AM460-250-10 C100/020 543 392 94 314,6 AM460-250-16 C100/020 241 581 389 130 373,3 AM460-250-20 C100/020 248 858 518 220 1051,4 AM460-300-1,0 C100/020 300 181 313 378 50 97,4 AM460-300-1,6 C100/020 325 384 111,2 AM460-300-2,5 C100/020 353 401 54 148,7 AM460-300-4,0 C100/020 517 418 76 229,4 AM460-300-6,3 C100/020 229 481 422 100 310,8 AM460-300-10 C100/020 601 456 142 402,5 AM460-300-16 C100/020 292 674 459 210 611 AM460-350-1,0 C100/020 350 184 316 438 76 134,1 AM460-350-1,6 C100/020 336 444 156,2 AM460-350-2,5 C100/020 366 458 120 251,5 AM460-350-4,0 C100/020 222 466 475 114 298,3 AM460-350-6,3 C100/020 273 565 487 160 431,9 AM460-350-10 C100/020 675 510 230 530,4 AM460-400-1,0 C100/020 400 191 323 489 110 191 AM460-400-1,6 C100/020 353 496 227 AM460-400-2,5 C100/020 403 515 120 289 AM460-400-4,0 C100/020 232 514 547 190 460 AM460-400-6,3 C100/020 305 627 541 260 649 AM460-400-10 C100/020 717 570 366 938 AM460-450-1,0 C100/020 450 203 345 539 135 229 AM460-450-1,6 C100/020 385 556 282 AM460-450-2,5 C100/020 415 565 148 343 AM460-450-4,0 C100/020 264 546 572 200 506 AM460-500-1,0 C100/020 500 219 361 594 158 265 AM460-500-1,6 C100/020 411 618 353 AM460-500-2,5 C100/020 431 622 165 425 AM460-500-4,0 C100/020 292 584 626 260 635 AM460-600-1,0 C100/020 600 222 366 696 320 456 AM460-600-1,6 C100/020 416 732 599 AM460-600-2,5 C100/020 466 340 671 AM460-600-4,0 C100/020 318 612 745 404 1008 AM460-700-1,0 C100/020 700 305 449 811 380 564 AM460-700-1,6 C100/020 509 802 703 AM460-700-2,5 C100/020 569 831 400 902 AM460-800-1,0 C100/020 800 469 918 560 804 AM460-800-1,6 C100/020 509 912 932 AM460-800-2,5 C100/020 589 942 580 1176 AM460-900-1,0 C100/020 900 368 522 1018 640 938 AM460-900-1,6 C100/020 582 1012 1105 AM460-900-2,5 C100/020 652 1040 660 1463 AM460-1000-1,0 C100/020 1000 432 606 1124 900 1242 AM460-1000-1,6 C100/020 666 1126 1540 AM460-1000-2,5 C100/020 746 1155 960 1970 AM460-1200-1,0 C100/020 1200 524 718 1340 1400 1955 AM460-1200-1,6 C100/020 788 2373 AM460-1200-2,5 C100/020 858 1365 1440 2709 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 17 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) фланцевые стальные Рис. 19а Таблица 23а Код Размеры, мм Масса исп., кг DN L D1 D2 D3 f d n AM470-2000-0,6/1,0 C010 2000 500 2260 2180 2110 5 48 48 2700 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 5 | Нов. | AM 05002-13 |  |  |  | 17а |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) межфланцевые стальные на PN25кгс/см2; PN40кгс/см2 типа 19с73нж; PN63кгс/см2 типа 19с38нж (рис. 19) Таблица 24 Код PN, кгс/см2 Условное обозначение Размеры, мм Масса исп., кг DN L L1 D С020 С100 AM460-150-4,0 C100/020 40 19c73нж 150 110 252 300 16 50 AM460-150-6,3 C100/020 63 19с38нж 150 110 327 340 16 82 AM460-200-4,0 C100/020 40 19c73нж 200 140 316 375 32 100 AM460-200-6,3 C100/020 63 19с38нж 200 140 366 405 32 135 AM460-300-2,5 C200/020 25 — 300 160 230 485 72 140 AM460-300-4,0 C100/020 40 19c73нж 300 160 390 510 72 209 AM460-300-6,3 C100/020 63 19с38нж 300 160 406 530 72 273 Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) межфланцевые чугунные PN16кгс/см2 типа 19ч21бр (Рис. 20) Таблица 25 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM460-050-1,6 B901 С020 50 60 106 2,4 AM460-080-1,6 B901 С020 80 70 146 4,0 AM460-100-1,6 B901 С020 100 80 164 5,5 AM460-150-1,6 B901 С020 150 100 220 11,6 AM460-200-1,6 B901 С020 200 140 272 25 AM460-250-1,6 B901 С020 250 150 328 33,7 AM460-300-1,6 B901 С020 300 160 445 78 AM460-400-1,6 B901 С020 400 170 565 123 AM460-500-1,6 B901 С020 500 200 670 183 AM460-600-1,6 B901 С020 600 240 780 237 Рис. 20 Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) чугунные фланцевые Рис. 21 Код Размеры, мм Масса, кг DN L H AM450-300-1,6 B901 300 230 460 112 AM450-400-1,6 B901 400 300 580 210 PN16кгс/см2 типа 19ч24бр (Рис. 21) Таблица 26 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 2 | Зам. | AM 07007-13 |  |  |  | 18 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Конденсатоотводчики типа 45ч12нж Рис. 22 Таблица 26а Код DN Размеры, мм KVу м3/ч Масса, кг не более L H d l AM 443-15-1,6 B901 15 90 57 G1/2 14 0,8 0,9 AM 443-20-1,6 B901 20 100 63 G3/4 16 1,0 1,4 AM 443-25-1,6 B901 25 120 68 G1 18 1,25 2,0 AM 443-32-1,6 B901 32 140 84 G11/4 20 1,6 3,5 AM 443-40-1,6 B901 40 170 89 G11/2 22 2,0 4,5 AM 443-50-1,6 B901 50 200 103 G2 24 2,5 6,7 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 4 | Нов. | AM 03001-15 |  |  |  | 18а |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Клапаны обратные осевые Рис. 23 Таблица 26б Код DN Размеры, мм Масса, кг inch мм L L1 L2 D С011/С017 С050 PN20 (Class 150) AM480-050-2,0 С011/С017/С050 2 50 203 216 203 150 14 8 AM480-080-2,0 С011/С017/С050 3 80 241 254 241 190 24 14 AM480-100-2,0 С011/С017/С050 4 100 292 305 292 230 37 25 AM480-150-2,0 С011/С017/С050 6 150 253 266 265 280 52 42 AM480-150а-2,0 С011/С017/С050 356 368 356 56 48 AM480-200-2,0 С011/С017/С050 8 200 295 308 305 345 90 72 AM480-200а-2,0 С011/С017/С050 495 508 495 108 95 AM480-250-2,0 С011/С017/С050 10 250 365 378 380 405 144 117 AM480-250а-2,0 С011/С017/С050 622 635 622 AM480-300-2,0 С011/С017/С050 12 300 435 448 450 485 229 188 AM480-300а-2,0 С011/С017/С050 698 711 698 281 240 AM480-350-2,0 С011/С017/С050 14 350 475 488 490 535 302 242 AM480-350а-2,0 С011/С017/С050 787 800 787 377 317 AM480-400-2,0 С011/С017/С050 16 400 545 558 560 600 418 336 AM480-400а-2,0 С011/С017/С050 864 876 864 520 438 AM480-450-2,0 С011/С017/С050 18 450 610 623 630 635 462 390 AM480-450а-2,0 С011/С017/С050 978 991 978 AM480-500-2,0 С011/С017/С050 20 500 675 688 700 700 617 512 AM480-500а-2,0 С011/С017/С050 978 991 978 726 AM480-600-2,0 С011/С017/С050 24 600 810 823 835 815 1003 863 AM480-600а-2,0 С011/С017/С050 1295 1308 1295 1208 AM480-700-2,0 С011/С050 28 700 945 ― 975 925 1360 1198 AM480-700а-2,0 С011/С050 1448 1448 AM480-750-2,0 С011/С050 30 750 1010 1045 985 1686 1538 AM480-750а-2,0 С011/С050 1524 1524 AM480-800-2,0 С011/С050 32 800 1080 1115 1060 1983 1705 AM480-900-2,0 С011/С050 36 900 1215 1250 1170 2770 2432 AM480-900а-2,0 С011/С050 1956 1956 AM480-1000-2,0 С011/С050 40 1000 1350 1390 1290 3535 3192 AM480-1050-2,0 С011/С050 42 1050 1415 1460 1345 4226 3722 AM480-1200-2,0 С011/С050 48 1200 1615 1650 1510 5320 4575 AM480-1400-2,0 С011 56 1400 1725 ― 1745 5680 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 6 | Нов. | AM 06001-15 |  |  |  | 18б |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Таблица 26б (продолжение) Код DN Размеры, мм Масса, кг inch мм L L1 L2 D С011/С017 С050 PN50 (Class 300) AM480-050-5,0 С011/С017/С050 2 50 267 283 267 165 21 12 AM480-080-5,0 С011/С017/С050 3 80 317 333 317 210 33 17 AM480-100-5,0 С011/С017/С050 4 100 356 371 356 230 52 28 AM480-150-5,0 С011/С017/С050 6 150 253 269 265 320 76 42 AM480-150а-5,0 С011/С017/С050 444 460 444 87 33 AM480-200-5,0 С011/С017/С050 8 200 295 311 305 380 125 72 AM480-200а-5,0 С011/С017/С050 533 549 533 145 92 AM480-250-5,0 С011/С017/С050 10 250 365 381 380 445 192 117 AM480-250а-5,0 С011/С017/С050 622 638 622 229 AM480-300-5,0 С011/С017/С050 12 300 435 451 450 520 294 188 AM480-300а-5,0 С011/С017/С050 711 727 711 349 253 AM480-350-5,0 С011/С017/С050 14 350 475 491 490 585 390 242 AM480-350а-5,0 С011/С017/С050 838 854 838 AM480-400-5,0 С011/С017/С050 16 400 545 561 560 650 536 336 AM480-400а-5,0 С011/С017/С050 864 879 864 644 514 AM480-450-5,0 С011/С017/С050 18 450 610 626 630 710 619 390 AM480-450а-5,0 С011/С017/С050 978 994 978 756 AM480-500-5,0 С011/С017/С050 20 500 675 694 700 775 809 512 AM480-500а-5,0 С011/С017/С050 1016 1035 1016 926 691 AM480-600-5,0 С011/С017/С050 24 600 810 832 835 925 1333 863 AM480-600а-5,0 С011/С017/С050 1346 1368 1346 AM480-700-5,0 С011/С017/С050 28 700 945 970 975 1035 1705 1198 AM480-700а-5,0 С011/С017/С050 1499 1524 1499 AM480-750-5,0 С011/С017/С050 30 750 1010 1035 1045 1090 2084 1538 AM480-750а-5,0 С011/С017/С050 1594 1619 1594 2431 AM480-800-5,0 С011/С017/С050 32 800 1080 1109 1115 1150 2368 1705 AM480-900-5,0 С011/С017/С050 36 900 1215 1244 1250 1270 AM480-900а-5,0 С011/С017/С050 2083 2112 2083 3260 2432 AM480-1000-5,0 С017/С050 40 1000 1350 ― 1390 1240 3545 3192 AM480-1050-5,0 С017/С050 42 1050 1415 1460 1290 4112 3722 AM480-1200-5,0 С017/С050 48 1200 1615 1650 1465 5310 4575 AM480-1400-5,0 С017/С050 56 1400 1725 1800 1710 7900 6200 PN64 (Class 400) AM480-050-6,4 С011/С017/С050 2 50 292 295 292 175 AM480-080-6,4 С011/С017/С050 3 80 356 359 356 210 AM480-100-6,4 С011/С017/С050 4 100 406 409 406 250 AM480-150-6,4 С011/С017/С050 6 150 253 256 265 340 AM480-150а-6,4 С011/С017/С050 495 498 495 AM480-200-6,4 С011/С017/С050 8 200 295 298 305 405 AM480-200а-6,4 С011/С017/С050 597 600 597 AM480-250-6,4 С011/С017/С050 10 250 365 368 380 470 AM480-250а-6,4 С011/С017/С050 673 676 673 AM480-300-6,4 С011/С017/С050 12 300 435 438 450 530 AM480-300а-6,4 С011/С017/С050 762 765 762 AM480-350-6,4 С011/С017/С050 14 350 475 478 490 595 AM480-350а-6,4 С011/С017/С050 889 892 889 AM480-400-6,4 С011/С017/С050 16 400 545 548 560 670 AM480-400а-6,4 С011/С017/С050 902 905 902 AM480-450-6,4 С011/С017/С050 18 450 610 613 630 710 463 AM480-450а-6,4 С011/С017/С050 1016 1019 1016 AM480-500-6,4 С011/С017/С050 20 500 675 681 700 800 614 AM480-500а-6,4 С011/С017/С050 1054 1060 1054 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 4 | Нов. | AM 06001-15 |  |  |  | 18в |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Таблица 26б (продолжение) Код DN Размеры, мм Масса, кг inch мм L L1 L2 D С011/С017 С050 PN64 (Class 400) AM480-600-6,4 С011/С017/С050 24 600 810 819 835 925 1067 AM480-600а-6,4 С011/С017/С050 1397 1407 1397 1451 AM480-700-6,4 С011/С017/С050 28 700 945 958 975 1035 1492 AM480-700а-6,4 С011/С017/С050 1600 1613 1600 AM480-750-6,4 С011/С017/С050 30 750 1010 1023 1045 1090 1879 AM480-750а-6,4 С011/С017/С050 1651 1664 1651 AM480-800-6,4 С011/С017/С050 32 800 1080 1096 1115 1150 2189 AM480-900-6,4 С011/С017/С050 36 900 1215 1231 1250 1270 3260 3170 AM480-900а-6,4 С011/С017/С050 2083 2099 2083 3951 AM480-1000-6,4 С011/С050 40 1000 1350 ― 1390 1270 4125 AM480-1050-6,4 С011/С050 42 1050 1415 1460 1320 4725 AM480-1200-6,4 С011/С050 48 1200 1615 1650 1510 5980 AM480-1400-6,4 С011 56 1400 1725 ― 1755 5680 PN100 (Class 600) AM480-050-10 С011/С017/С050 2 50 292 295 292 195 21 12 AM480-080-10 С011/С017/С050 3 80 356 359 356 230 34 19 AM480-100-10 С011/С017/С050 4 100 432 435 432 265 65 32 AM480-150-10 С011/С017/С050 6 150 253 256 265 350 105 42 AM480-150а-10 С011/С017/С050 559 562 559 125 57 AM480-200-10 С011/С017/С050 8 200 295 298 305 430 166 72 AM480-200а-10 С011/С017/С050 660 664 660 198 104 AM480-250-10 С011/С017/С050 10 250 365 368 380 500 277 117 AM480-250а-10 С011/С017/С050 787 791 787 340 180 AM480-300-10 С011/С017/С050 12 300 435 438 450 585 359 188 AM480-300а-10 С011/С017/С050 838 841 838 469 269 AM480-350-10 С011/С017/С050 14 350 475 478 490 655 450 242 AM480-350а-10 С011/С017/С050 889 892 889 AM480-400-10 С011/С017/С050 16 400 545 548 560 715 646 336 AM480-400а-10 С011/С017/С050 991 994 991 804 510 AM480-450-10 С011/С017/С050 18 450 610 613 630 743 808 463 AM480-450а-10 С011/С017/С050 1092 1095 1092 1035 AM480-500-10 С011/С017/С050 20 500 675 681 700 813 1046 AM480-500а-10 С011/С017/С050 1194 1200 1194 1354 614 AM480-600-10 С011/С017/С050 24 600 810 819 835 940 1671 1067 AM480-600а-10 С011/С017/С050 1397 1407 1397 2118 1451 AM480-700-10 С011/С017/С050 28 700 945 958 975 1075 2294 1492 AM480-700а-10 С011/С017/С050 1600 1613 1600 AM480-750-10 С011/С017/С050 30 750 1010 1023 1045 1130 2736 1879 AM480-070а-10 С011/С017/С050 1651 1664 1651 3306 AM480-800-10 С011/С017/С050 32 800 1080 1096 1115 1195 3136 2189 AM480-900-10 С011/С017/С050 36 900 1215 1231 1250 1315 4308 3170 AM480-900а-10 С011/С017/С050 2083 2099 2083 5248 3951 AM480-1000-10 С011/С050 40 1000 1350 ― 1390 1320 5066 4125 AM480-1050-10 С011/С050 42 1050 1415 1460 1405 5975 4725 AM480-1200-10 С011/С050 48 1200 1615 1650 1595 7782 5980 AM480-1400-10 С011 56 1400 1800 ― 1855 PN150 (Class 900) AM480-050-15 С011/С017/С050 2 50 368 371 368 215 39 12 AM480-080-15 С011/С017/С050 3 80 381 384 381 240 50 AM480-100-15 С011/С017/С050 4 100 235 238 238 290 72 AM480-100-15 С011/С017/С050 457 460 457 89 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 4 | Нов. | AM 06001-15 |  |  |  | 18г |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Таблица 26б (продолжение) Код DN Размеры, мм Масса, кг inch мм L L1 L2 D С011/С017 С050 PN150 (Class 900) AM480-150-15 С011/С017/С050 6 150 303 306 306 380 146 AM480-150а-15 С011/С017/С050 610 613 610 181 AM480-200-15 С011/С017/С050 8 200 341 344 344 470 260 98 AM480-200а-15 С011/С017/С050 737 740 737 338 AM480-250-15 С011/С017/С050 10 250 391 394 394 545 404 AM480-250а-15 С011/С017/С050 838 841 838 AM480-300-15 С011/С017/С050 12 300 448 451 451 610 491 258 AM480-300а-15 С011/С017/С050 965 968 965 677 453 AM480-350-15 С011/С017/С050 14 350 485 494 494 640 665 AM480-350а-15 С011/С017/С050 1029 1038 1029 848 AM480-400-15 С011/С017/С050 16 400 558 610 610 705 882 435 AM480-400а-15 С011/С017/С050 1130 1140 1130 AM480-450-15 С011/С017/С050 18 450 619 632 632 785 1126 AM480-450а-15 С011/С017/С050 1219 1232 1219 AM480-500-15 С011/С017/С050 20 500 684 697 697 855 1494 AM480-500а-15 С011/С017/С050 1321 1334 1321 AM480-600-15 С011/С017/С050 24 600 819 838 838 1040 2681 AM480-600а-15 С011/С017/С050 1549 1568 1549 2729 AM480-700-15 С011/С017/С050 28 700 940 965 965 1170 AM480-800-15 С011/С017/С050 32 800 1080 1105 1105 1315 AM480-900-15 С011/С017/С050 36 900 1220 1245 1245 1460 AM480-1000-15 С011/С050 40 1000 1347 ― 1372 1510 AM480-1050-15 С011/С050 42 1050 1410 1435 1560 AM480-1200-15 С011/С050 48 1200 1613 1638 1785 AM480-1400-15 С050 56 1400 ― 1753 PN250 (Class 1500) AM480-050-25 С011/С017/С050 2 50 368 371 368 216 38,5 12 AM480-080-25 С011/С017/С050 3 80 470 473 470 266 70 AM480-100-25 С011/С017/С050 4 100 235 238 238 311 AM480-100а-25 С011/С017/С050 546 549 546 109 84 AM480-150-25 С011/С017/С050 6 150 300 306 306 394 196 93 AM480-150а-25 С011/С017/С050 705 711 705 246 143 AM480-200-25 С011/С017/С050 8 200 335 344 344 482 335 AM480-200а-25 С011/С017/С050 832 841 832 AM480-250-25 С011/С017/С050 10 250 385 394 394 584 565 180 AM480-250а-25 С011/С017/С050 991 1000 991 690 305 AM480-300-25 С011/С017/С050 12 300 435 451 451 673 866 AM480-300а-25 С011/С017/С050 1130 1146 1130 1197 AM480-350-25 С011/С017/С050 14 350 475 494 494 749 1168 468 AM480-350а-25 С011/С017/С050 1257 1276 1257 AM480-400-25 С011/С017/С050 16 400 545 567 567 826 1562 540 AM480-400а-25 С011/С017/С050 1384 1407 1384 2085 AM480-450-25 С011/С017/С050 18 450 610 632 632 914 2031 AM480-450а-25 С011/С017/С050 1537 1559 1537 AM480-500-25 С011/С017/С050 20 500 675 697 697 984 2643 AM480-500а-25 С011/С017/С050 1664 1686 1664 3481 AM480-600-25 С011/С017/С050 24 600 810 838 838 1168 4298 AM480-600а-25 С011/С017/С050 1943 1972 1943 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 4 | Нов. | AM 06001-15 |  |  |  | 18д |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Таблица 26б (продолжение) Код DN Размеры, мм Масса, кг inch мм L L1 L2 D С011/С017 С050 PN420 (Class 2500) AM480-050-25 С011/С017/С050 2 50 451 454 451 235 54 12 AM480-080-25 С011/С017/С050 3 80 578 584 578 305 120 AM480-100-25 С011/С017/С050 4 100 295 304 253 356 161 49 AM480-100а-25 С011/С017/С050 673 683 673 196 84 AM480-150-25 С011/С017/С050 6 150 390 403 324 483 394 AM480-150а-25 С011/С017/С050 914 927 914 AM480-200-25 С011/С017/С050 8 200 430 446 367 552 594 AM480-200а-25 С011/С017/С050 1022 1038 1022 AM480-250-25 С011/С017/С050 10 250 540 562 424 673 1119 AM480-250а-25 С011/С017/С050 1270 1292 1270 AM480-300-25 С011/С017/С050 12 300 595 617 486 762 1577 AM480-300а-25 С011/С017/С050 1422 1445 1422 1617 AM480-350-25 С011/С017/С050 14 350 ― ― 532 ― AM480-400-25 С011/С017/С050 16 400 610 AM480-450-25 С011/С017/С050 18 450 682 AM480-500-25 С011/С017/С050 20 500 752 AM480-600-25 С011/С017/С050 24 600 904 |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| 4 | Нов. | AM 06001-15 |  |  |  | 18е |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |